ООО «ГЕОЗЕМСТРОЙ»

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ЖИЛОГО РАЙОНА

МАЛОЭТАЖНОЙ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ

с земельными участками в районе улиц Ракитной, Покровской, Космонавтов (Ссёлки), Окраинной, Посадской

в городе Липецке

Том I. Основные положения проекта планировки

17 - ПЗ

Воронеж, 2017 год

ООО «ГЕОЗЕМСТРОЙ»

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ЖИЛОГО РАЙОНА

МАЛОЭТАЖНОЙ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ

с земельными участками в районе улиц Ракитной, Покровской, Космонавтов (Ссёлки), Окраинной, Посадской

в городе Липецке

Том I. Основные положения проекта планировки

17 - ПЗ

Директор							В.А. Прилепин

Главный инженер проекта				Н.В. Поздоровкина

Воронеж,  2017 год

СОСТАВ ПРОЕКТА Обозначение Наименование Примечание Том I Основные положения проекта планировки 17-ПЗ Графические материалы: 1 Чертеж красных линий (Основной чертеж) М 1:2000 ПП-8 Том II Материалы по обоснованию проекта планировки 17-ПЗ Графические материалы: 1 Карта планировочной структуры расположения элемента планировочной структуры - б/м ПП-1 2 Схема границ зон с особыми условиями использования территории М 1:2000 ПП-2 3 Схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории. Разбивочный чертеж красных линий М 1:2000 ПП-3 4 Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории М 1:2000 ПП-4 5 Схема организации движения транспорта М 1:4000 ПП-5 6 Чертеж границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства М 1:2000 ПП-6 7 Схема размещения инженерных сетей (водоснабжение, электроснабжение, газоснабжение) М 1:2000 ПП-7 8 Чертеж красных линий (Основной чертеж) М 1:2000 ПП-8 9 Чертеж межевания территории 17 - ПЗ Изм Кол.уч Лист № док. Подп. Дата Разработал М.В. Санникова Борисовская Проект планировки и проект межевания территории жилого района малоэтажной застройки с земельными участками в районе улиц Ракитной, Покровской, Космонавтов (Ссёлки), Окраинной, Посадской в городе Липецке Стадия Лист Листов Г.Л. Булыкина ГП 3 36 О.М. Анцупова ООО «ГЕОЗЕМСТРОЙ» О.Н. Мараховская Л.Л. Капустина Проверил А.В. Баграков ГАП А.В. Баграков ГИП Н.В. Поздоровкина

Содержание:

Общие положения	5

1. Использование территории в период подготовки проекта планировки …………………..7

2. Основные направления развития архитектурно-планировочной, функционально-пространственной и транспортной структуры территории	8

3. Основные параметры планируемых объектов капитального строительства ………….….9

3.1. Жилищное строительство.	9

3.2. Объекты социальной инфраструктуры	10

3.3. Инженерная инфраструктура	12

4. Технико-экономические показатели ……………………………………………………….34

# Общие положения

Проект планировки и проект межевания территории жилого района малоэтажной застройки с земельными участками в районе улиц Ракитной, Покровской, Космонавтов (Ссёлки), Окраинной, Посадской в городе Липецке (далее - проект планировки территории, проектируемая территория) разработаны на основании решении Главы города Липецка о подготовке документации по планировке территории от     ____ № ___.

Подготовка документации по планировке территории осуществляется с учетом границ зон с особыми условиями использования территорий на основании требований:

- Градостроительного кодекса Российской Федерации;

- Земельного кодекса Российской Федерации;

- СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»;

- СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;

- СП 35-105-2002 «Реконструкция городской застройки с учетом доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения»;

- Областных нормативов градостроительного проектирования в Липецкой области, 2015 г.;

-  Местных нормативов градостроительного проектирования города Липецка (далее МНГП);

- схем территориального планирования Липецкой области;

- Генерального плана муниципального образования «Городской округ город Липецк», запроектированного АО «РосНИПИ Урбанистики», г. Санкт-Петербург, 2015 г.;

- Правил землепользования и застройки города Липецка,  утвержденных решением сессии Липецкого городского Совета депутатов от 30.05.2017 № 399;

- требований технических регламентов;

- иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Липецкой области, муниципального образования город Липецк.

Целями подготовки проекта планировки территории как вида документации по планировке территории являются: обеспечение устойчивого развития территории, выделение элементов планировочной структуры (кварталов, микрорайонов, иных элементов), установление параметров планируемого развития элементов планировочной структуры, характеристик развития систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения. Проект планировки является основой для разработки проектов межевания территории, а также для последующих стадий архитектурно-строительного проектирования и строительства отдельных объектов, которое осуществляется с учетом положений настоящего проекта планировки территории, в соответствии с требованиями технических регламентов, региональных нормативов градостроительного проектирования.

Материалы утверждённого проекта планировки являются основой для выноса на местность красных линий, линий регулирования застройки, границ земельных участков, а также должны учитываться при разработке проектов межевания территорий и последующих стадий архитектурно-строительного проектирования и строительства отдельных объектов.

Проект выполнен с использованием топографической съемки масштаба 1:500, с применением компьютерных геоинформационных технологий в программе Autocad 2013.

# Использование территории в период подготовки проекта планировки

Проектируемая территория,  расположенная в северо-восточной части города Липецка, свободна от застройки, но  имеет ряд планировочных ограничений:

-  в части территорий ограниченных в пользовании занимаемые  инженерными сетями и сооружениями, а также пунктом триангуляции;

- в части территорий, находящиеся в санитарно-защитных зонах от промышленных объектов IV класса вредности, кладбища, полей фильтрации;

- в части территорий охранных зон ЛЭП 10 кВ.

Согласно карты градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки города Липецка, планируемая территория расположена:

1) в основном в территориальной зоне  Ж-1 – зоне застройки индивидуальными жилыми домами;

2) в зоне делового общественного и коммерческого назначения О-1, которая огибает зону П-3, занятую промышленными объектами IV класса вредности;

3) в зоне зеленых насаждений общего пользования Р-2 (см. выкопировку ниже).

Выкопировка из карты градостроительного зонирования

Правил землепользования и застройки города Липецка

Условные обозначения

# 2. Основные направления развития архитектурно-планировочной, функционально-пространственной и транспортной структуры территории

Проектируемый жилой район малоэтажной застройки с земельными участками в районе улиц Ракитной, Покровской, Космонавтов (Ссёлки), Окраинной, Посадской в городе Липецке находятся в северо-восточной части города Липецка. Согласно Генеральному плану муниципального образования «Городской округ город Липецк», запроектированному АО «РосНИПИ Урбанистики», г. Санкт-Петербург в 2015 г., планируемая территория находится в основном в проектируемой зоне малоэтажной застройки индивидуальными жилыми домами с земельными участками.

Планировочная структура территории выполнена в увязке с  автомобильной дорогой общего пользования регионального значения г. Мичуринск – Ссёлки, с существующей улично-дорожной сетью прилегающих жилых и коммунально-промышленных территорий, с учетом сложившихся планировочных ограничений.

Транспортная связь проектируемой территории с центром г. Липецка и др. населенными пунктами будет осуществляться по автомобильной дорогой общего пользования регионального значения г. Мичуринск – Ссёлки, далее по автомобильной дороге общего пользования федерального значения Тамбов – Орёл, и далее по магистралям общегородского значения: ул. Баумана, ул.Студеновской, ул. Гагарина.

# 3. Основные параметры планируемых объектов капитального строительства

## 3.1. Жилищное строительство

Общий объем жилищного фонда в границах проектируемой территории ориентировочно  составит 143,3 тыс. кв.м общей площади индивидуальной застройки.

## 3.2. Объекты социальной инфраструктуры

Таблица 3.1

| Наименование учреждения | Нормативные показатели | Необходимо на 2730 жителей | По концепции ППТ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Показатели количества и вместимости | Необходимы е размеры земельных участков |  |  |
| Дошкольные учреждения, мест на 1000 человек | 55 мест 55х2,73=150 мест К=1,2, т.к. мкр для многодетных семей | 35 кв. м на 1 место | Вместимость 180 мест Расчетный размер земельного участка 6300 м2 | Детская дошкольная образовательная организация на 180 мест поз.I с котельной на площади 12942 м2 |
| Общеобразовательные школы, мест на 1000 человек | 110 учащихся |  | 110 х 2,73= = 300 учащихся | Сущ школа южнее проектируемой территории |
| Территория плоскостных спортивных сооружений на 1000 чел. | га | 0,7 - 0,9 га | Расчетная территория: 0,7 х 2,73= = 1,911 га | 1) Детский спортивно-игровой комплекс на открытом воздухе поз. XXIV на площади 0,682га 2) Открытые спортплощадки в сквере поз. XXIII на площади 0,2 га 3) Спорт-комплекс на территории лесопарка поз. XXII на площади 0,3 га 4) Спортивные площадки для занятий на открытом воздухе дисперстно на территории жилого района на площади 0,74 га ИТГО: 1,922 га |
| Спортивные залы на 1000 человек | 60-80 м2 площади пола зала |  | 70х2,73= 191 м2 | Физкультурно-оздоровительный комплекс поз.V общей площадью 1490 м2 |
| Спортивно-тренажерный зал повседн. обслуживания на 1000 человек | 70-80 м2 общей площади |  | 70х2,73= 191 м2 |  |
| Бассейн закрытый общего пользования на 1000 человек | 20-25 м2 зеркала воды |  | 20х2,73= 54 м2 |  |
| Амбулаторно-поликлиниче-ские учреждения: поликлиники, посещений в смену на 1000 человек | 18 посещений в смену | 0,1 га на 100, но не менее 0,5 га на объект | 18х2,73=50 посещений в смену | 1) Медицинская организация поз. XII и стоматологическая поликлиника поз. XIII на площади 0,5014га в зоне размещения общественно-деловой застройки 2) Филиал детской поликлиники с аптекой поз. VIII на площади 0,3709 га в южной части жилого района 3) Фельдшерско-акушерский пункт поз. III на площади 0,1659га в центре жилого района |
| Скорая медицинская помощь | «По Программе», в год 318 вызовов на 1000 чел. 2,73х318=868 вызовов в год |  | 868 вызовов в год |  |
| Аптеки | Аптека на 10 тыс. жителей | Возможно размещение, как в лечебных заведениях, так и во встроенно-пристроенных помещениях | 1 аптека |  |
| Помещения для культурно-массовой работы, досуга, м2 площади на 1000 человек | 50-60 м2 общей площади | По заданию на проектирование | 60 х 2,73 = = 164 м2 | Дом творчества школьников на площади 0,1752 га, возможно размещение других объектов капитального строительства в области культуры и социального обеспечения на территории поз.IV, VI– VIII, XI |
| Танцевальные залы на 1000 человек | 6 м2 | По заданию на проектирование на последующих стадиях проектирования | 6 х 2,73 = = 17 м2 |  |
| Клубы на 1000 человек | 80 м2 | По заданию на проектирование на последующих стадиях проектирования | 80 х 2,73 = = 218 м2 |  |
| Детская библиотека | 3 тыс. ед. хранения/ на 1 тыс. человек | 36 м2 на 1 тыс. чел. | 36 х 2,73 = = 99 м2 | Возможно размещение данных объектов капитального строительства на территории поз.IV, VI– VII, XI |
| Юношеская библиотека | 3 тыс. ед. хранения/ на 1 тыс. человек | 38 м2 на 1 тыс. чел. | 38 х 2,73 = = 104 м2 |  |
| Торговые центры на 1000 человек | 280 м2 торг. площади | 0,2 - 0,3 га на объект | 280х2,73= 764 м2 | Запроектирован магазин поз. X на площади 0,4483 га |
| Магазин продовольствен-ных товаров на 1000 человек | 100 м2 торг. площади | 100х2,73= 273 м2 | 273 м2 | Запроектированы магазины товаров первой необходимо-сти поз. XIX, XX площадью 258 и 248 м2 на площади 0,1046 и 0,1262 га; магазин строи-тельных материалов поз. IX площадью 1350 м 2 на площади 0,5178 га |
| Магазин непродоволь-ственных товаров на 1000 человек | 180 м2 торг. площади | 100х2,73= 491 м2 | 491м 2 |  |
| Объекты бытового обслуживания населения на 1000 человек | Рекомендуемая обеспеченность 5 рабочих мест | 5х2,73=14 рабо-чих мест | 0,1-0,2 га | Запректирован комбинат бытового обслуживания населения поз. VIII на площади 0,6027 га |
| Химчистка | Рекомендуемая обеспеченность 4 кг/смену |  | 0,5-1 га на обект |  |
| Отделение связи, объект | 1 |  | 0,1 - 0,15 га на объект | Возможно размещение данных объектов капитального строительства на территории поз.IV, VI– VII, XI |
| Отделение банка, кв. м общей площади на 1000 человек | 40 | 40х2,73= 109 м2 | 0,1 - 0,15 га на объект |  |
| Опорный пункт охраны на 1000 жителей | 10 м2 | 0,1 - 0,15 га на объект | 10х2,73= 27 м2 |  |

## 3.3.  Инженерная инфраструктура

### 3.3.1. Водоснабжение

Нормы водопотребления и расчетные расходы воды питьевого качества

В основу определения расходов воды населением положены следующие основные положения:

- Новая застройка принимается с ванными и местными водонагревателями, норма расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды населения  равной 230 л/сут. ( в соответствии с СП 31.13330.2012 п. 5.1) и включает в себя расходы воды в общественных зданиях и сооружениях.

-Расходы воды на поливку улиц, проездов, площадей и зеленых насаждений принимаются из расчета 70 л/сут. на человека  (в соответствии с СП 31.13330.2012 п. 5.3).

- Расходы воды на собственные нужды водопровода и неучтенные расходы приняты в размере 15% от расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды населения (в соответствии с СП 31.13330.2012 п. 5.1, примечание) т.е. 35 л/сут. на человека.

-  Коэффициент суточной неравномерности принимается равным 1,2.

Расходы воды питьевого качества

Таблица 3.2

| № пп. | Наименование водопотребителей | Ед.изм | Количество единиц | Суточная норма водопотребления л./чел.сут | Суточн. объем водопотребления, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | на 1 очередь | на расч.срок |  | на 1 очередь | на расч. срок |
| 1 | Хозяйственно-питьевые нужды. | чел. | 2730 | - | 230 | 627,9 | - |
| 2 | Неучтенные расходы, 15% | чел. | 2730 | - | 35 | 95,55 | - |
| 3 | Полив улиц и зеленых насаждений | чел. | 2730 | - | 70 | 191,1 | - |
|  | Средний суточный расход |  |  |  |  | 914,55 | - |
|  | Максимальный суточный расход Ксут.max=1,2 |  |  |  |  | 1097,46 | - |

Расчетные часовые расходы, определены согласно СНиП 2.04.02-84* и составляют:

Средний за год часовой расход воды:  38,1 м3/час.

Расчетный средний часовой расход в сутки максимального водопотребления: 45,72 м3/час.

Максимальный часовой расход в сутки максимального водопотребления 80,47 м3/час (Кgen.max=1,76).

Расходы воды для нужд пожаротушения населенных пунктов и количество одновременных пожаров в них, принимаются в соответствии со СП 10.13130.2009, СП 8.13130.2009:

Количество одновременных пожаров в проектируемой застройке – 1 шт.

Расход воды на наружное пожаротушение составляет 10 л/с.

Продолжительность тушения пожаров принята 3 часа.

Пожаротушение участка проектируемой застройки  осуществляется пожарными гидрантами, расположенными на кольцевых сетях поселкового водопровода. Дополнительно хранение противопожарного запаса воды предусматривается в пожарных резервуарах (4шт) объемом W=50м3 каждый в районе ветлечебницы (поз. XIV) и культового здания (поз. XV).

Потребные свободные  напоры воды

Требуемые напоры для водоснабжения  согласно СП 31.13330.2012 п.5.11 (СНиП 2.04.02-84 п.2.26) для  1-3 этажной застройки составляют  15-25 м.вод.ст.

Минимальный свободный напор в  водопроводной сети с пожарными гидрантами должен быть не менее 10м для возможности забора воды пожарными машинами.

Источники водоснабжения

В качестве источника водоснабжения участка проектируемой застройки  рассматриваются  кольцевые сети  водопровода от проектируемого водопровода  диаметром dу200мм.

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения

Зона санитарной охраны источников водоснабжения представлена санитарно-защитной полосой проектируемых водоводов.

На территории санитарно-защитной полосы должны быть организованы, соблюдаться и выполняться соответствующие мероприятия, согласно требований СНиП 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения" и СНиП 2.04.02.-84 "Водоснабжение, наружные сети и сооружения".

Ширину санитарно-защитной полосы водоводов следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода:

а) при отсутствии грунтовых вод - не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм и не менее 20 м при диаметре водоводов более 1000 мм;

б) при наличии грунтовых вод - не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов.

В случае необходимости допускается сокращение ширины санитарно-защитной полосы для водоводов, проходящих по застроенной территории, по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

В пределах санитарно-защитной полосы водоводов должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод (выгребы, кладбища, скотомогильники, поля ассенизации, поля фильтрации, навозохранилища, силосные траншеи, животноводческие и птицеводческие предприятия и другие объекты, обусловливающие опасность микробного загрязнения подземных вод).

Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

Система и схема водоснабжения

Система водоснабжения - объединенная хозяйственно-питьевая, противопожарная.

Водоснабжение площадок нового строительства осуществляется      от проектируемого  водопровода  диаметром dу 200мм.

Сети  водопровода   принять   из  полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17 по ГОСТ18599-2001.

### Водоотведение

Нормы водоотведения и расчетные расходы сточных вод

Расчетные расходы сточных вод, как и расходы воды, определены исходя из степени благоустройства жилой застройки. При этом, в соответствии со СНиП 2.04.03-85, удельные нормы водоотведения принимаются равными нормам водопотребления, без учета поливочных нужд.

Таблица 3.3

| № п/п. | Наименование водопотребителей | Ед.изм | Количество единиц | Суточная норма водоотведения л./чел.сут. | Суточн. объем водопотребления, м3/сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | на 1 очередь | на расч. срок |  | на 1 очередь | на расч. срок |
| 1 | Хозяйственно-питьевые нужды. | чел. | 2730 | - | 230 | 627,9 | - |
| 2 | Неучтенные расходы, 15% | чел. | 2730 | - | 35 | 95,55 | - |
|  | Средний суточный расход |  |  |  |  | 723,45 | - |
|  | Максимальный суточный расход Ксут.max=1.2 |  |  |  |  | 868,14 | - |
|  | Максимальный часовой расход м3/час Кgen.max=1,76 |  |  |  |  | 63,66 | - |

Система и схема канализации

Схема канализации проектируемого участка застройки в данном проекте  не рассматривается.

Прокладка самотечных сетей канализации диаметром 110мм предусматривается на каждом участке из раструбных ПВХ труб «Pragma» ТУ 2248-001-96467180-2008 самостоятельно. Отвод стоков предполагается на локальные очистные сооружения с использованием установок биологической очистки.

Объемы работ по водоснабжению и канализации.

В объемы работ включены основные магистральные сети и сооружения для обеспечения участка проектируемой застройки водоснабжением.

Внутриквартальные сети разрабатываются на последующих стадиях проектирования и в данные объемы не входят.

Таблица 3.4

| № п/п | Наименование | Объем работ |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 очередь | Расчетный срок (дополнительно к 1-ой очереди) | Примечание |
|  | Водоснабжение |  |  |  |
| 1 | Резервуары для воды объемом 50м3 ТП 901-4-58.83 | 4 шт. |  |  |
| 2 | Водопроводные сети с устройством колодцев, установкой запорной арматуры и пожарных гидрантов: |  |  |  |
|  | Ø140мм | 8,2 км | - |  |
|  | Ø110мм | 1,7 км |  |  |
|  | Ø50мм | 5,3 км |  |  |

### 3.3.3. Электроснабжение

Настоящий раздел выполнен в соответствии с требованиями следующих нормативных документов:

- Правила устройства электроустановок;

- Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, издание 6;

- ГОСТ Р50571.15-97 «Электроустановки зданий. Часть 5. Выбор и монтаж электрооборудования. Глава 52. Электропроводки»;

- СНиП 23.05-95* изм. 1. Естественное и искусственное освещение. Нормы проектирования;

- ГОСТ 12.1.030-81* «ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление»;

- СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства»;

- РД 34.21.122-87 « Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений»;

- СО-153-34.21.122-2003 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций»;

- СП 256.1325800.2016 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий».

3130.2009 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности»;

- СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности»;

- ГОСТ 21.613-88 «Силовое электрооборудование»;

- ГОСТ 21.614-88 «Изображения условные графические электрооборудования и электропроводок на планах»;

- ГОСТ HYPERLINK "normacs: //normacs.ru/4q5"РHYPERLINK "normacs://normacs.ru/4q5" 505 71. 10-96 «Заземляющие устройства и защитные проводники»;

- ГОСТ 13109-97 «Электрическая энергия. Нормы качества  электрической энергии электроснабжения общего назначения».

а) Характеристику источников электроснабжения в соответствии с техническими условиями на подключение объекта капитального строительства к сетям электроснабжения общего пользования.

Электроснабжение объекта осуществляется от трансформаторных подстанций ТП-1 – ТП-10 с трансформаторами разной мощности (см. таблицу нагрузок).

б) Обоснование принятой схемы электроснабжения.

Система электроснабжения предназначена для обеспечения высококачественного электропитания оборудования систем инженерного обеспечения, как в нормальных условиях, так и в аварийных ситуациях. Для реализации требований технического задания проектируется система электроснабжения.

в) Сведения о количестве электроприемников, их установленной и расчетной мощности.

Расчет электрических нагрузок внешнего электроснабжения выполнен согласно СП 256.1325800.2016 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий» и раздела 2(изменения и дополнения) РД 34.20.185-94.

Таблица нагрузок

Таблица 3.5

| Наименование потребителей | Ру,кВт | Кс | Рр,кВт | CosФ | TgФ | Q,кВАр | S,кВА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТП-1 2х630 кВА |
| I секция шин |  |  |  |  |  |  |  |
| Общественное здание поз.4 | 132,0 | 1,0 | 70,2 | 0,89 | 0,51 | 67,6 | 97,5 |
| Физкультурно-оздоровителььный комплекс поз.5 | 298,0 | 1,0 | 70,2 | 0,90 | 0,48 | 144,3 | 160,5 |
| Наружное освещение | 3,8 | 1,0 | 70,2 | 0,92 | 0,43 | 1,6 | 70,2 |
| Запас 30% | 130,1 | 1,0 | 70,2 | 0,85 | 0,62 | 80,6 | 106,9 |
| Итого: | 563,9 |  | 563,9 | 0,89 | 0,51 | 288,9 | 633,6 |
| II секция шин |  |  |  |  |  |  |  |
| Общественное здание поз.4 | 132,0 | 1,0 | 70,2 | 0,89 | 0,51 | 67,6 | 97,5 |
| Физкультурно-оздоровителььный комплекс поз.5 | 298,0 | 1,0 | 70,2 | 0,90 | 0,48 | 144,3 | 160,5 |
| Наружное освещение | 3,8 | 1,0 | 70,2 | 0,92 | 0,43 | 1,6 | 70,2 |
| Запас 30% | 130,1 | 1,0 | 70,2 | 0,85 | 0,62 | 80,6 | 106,9 |
| Итого: | 563,9 |  | 563,9 | 0,89 | 0,51 | 288,9 | 633,6 |
| ТП-2 630кВА |
| Линии питания коттеджей | 356,2 | 1,0 | 70,2 | 0,96 | 0,29 | 103,9 | 125,4 |
| Наружное освещение | 17,5 | 1,0 | 70,2 | 0,92 | 0,43 | 7,5 | 70,6 |
| Запас 30% | 112,1 | 1,0 | 70,2 | 0,85 | 0,62 | 69,5 | 98,8 |
| Итого: | 485,8 |  | 485,8 | 0,91 | 0,46 | 221,3 | 533,9 |
| ТП-3 2х630 кВА |
| I секция шин |  |  |  |  |  |  |  |
| Линии питания коттеджей | 137,8 | 1,0 | 70,2 | 0,96 | 0,29 | 40,2 | 80,9 |
| Наружное освещение | 4,5 | 1,0 | 70,2 | 0,92 | 0,43 | 1,9 | 70,2 |
| Магазин поз.20 | 23,1 | 1,0 | 70,2 | 0,85 | 0,62 | 14,3 | 71,6 |
| Общественное здание поз.6 | 141,0 | 1,0 | 70,2 | 0,89 | 0,51 | 72,2 | 100,7 |
| Общественное здание поз.7 | 165,0 | 1,0 | 70,2 | 0,89 | 0,51 | 84,5 | 109,9 |
| Запас 30% | 141,4 | 1,0 | 70,2 | 0,85 | 0,62 | 87,6 | 112,3 |
| Итого: | 612,8 |  | 612,8 | 0,89 | 0,50 | 308,3 | 686,0 |
| II секция шин |  |  |  |  |  |  |  |
| Линии питания коттеджей | 137,8 | 1,0 | 70,2 | 0,96 | 0,29 | 40,2 | 80,9 |
| Наружное освещение | 4,5 | 1,0 | 70,2 | 0,92 | 0,43 | 1,9 | 70,2 |
| Магазин поз.20 | 23,1 | 1,0 | 70,2 | 0,85 | 0,62 | 14,3 | 71,6 |
| Общественное здание поз.6 | 141,0 | 1,0 | 70,2 | 0,89 | 0,51 | 72,2 | 100,7 |
| Общественное здание поз.7 | 165,0 | 1,0 | 70,2 | 0,89 | 0,51 | 84,5 | 109,9 |
| Запас 30% | 141,4 | 1,0 | 70,2 | 0,85 | 0,62 | 87,6 | 112,3 |
| Итого: | 612,8 |  | 612,8 | 0,89 | 0,50 | 308,3 | 686,0 |
| ТП-4 2х630 кВА |
| I секция шин |  |  |  |  |  |  |  |
| Общественное здание(КБО) поз.8 | 127,5 | 1,0 | 70,2 | 0,89 | 0,51 | 65,3 | 95,9 |
| Магазин строй. Материалов поз.9 | 7,7 | 1,0 | 70,2 | 0,85 | 0,62 | 4,8 | 70,4 |
| Офис поз.2 | 6,8 | 1,0 | 70,2 | 0,89 | 0,51 | 3,5 | 70,3 |
| Акушерский пунут поз.3 | 94,5 | 1,0 | 70,2 | 0,89 | 0,51 | 48,4 | 85,3 |
| Наружное освещение | 10,0 | 1,0 | 70,2 | 0,92 | 0,43 | 4,3 | 70,3 |
| Линии питания коттеджей | 156,0 | 1,0 | 70,2 | 0,96 | 0,29 | 45,5 | 83,7 |
| Запас 30% | 120,7 | 1,0 | 70,2 | 0,85 | 0,62 | 74,8 | 102,6 |
| Итого: | 523,2 |  | 523,2 | 0,89 | 0,50 | 263,9 | 586,0 |
| II секция шин |  |  |  |  |  |  |  |
| Общественное здание(КБО) поз.8 | 127,5 | 1,0 | 70,2 | 0,89 | 0,51 | 65,3 | 95,9 |
| Магазин строй. Материалов поз.9 | 7,7 | 1,0 | 70,2 | 0,85 | 0,62 | 4,8 | 70,4 |
| Офис поз.2 | 6,8 | 1,0 | 70,2 | 0,89 | 0,51 | 3,5 | 70,3 |
| Акушерский пунут поз.3 | 94,5 | 1,0 | 70,2 | 0,89 | 0,51 | 48,4 | 85,3 |
| Наружное освещение | 10,0 | 1,0 | 70,2 | 0,92 | 0,43 | 4,3 | 70,3 |
| Линии питания коттеджей | 156,0 | 1,0 | 70,2 | 0,96 | 0,29 | 45,5 | 83,7 |
| Запас 30% | 120,7 | 1,0 | 70,2 | 0,85 | 0,62 | 74,8 | 102,6 |
| Итого: | 523,2 |  | 523,2 | 0,89 | 0,50 | 263,9 | 586,0 |
| ТП-5 2х1000 кВА |
| I секция шин |  |  |  |  |  |  |  |
| Магазин товаров первой необходимости поз.19 | 24,2 | 1,0 | 70,2 | 0,85 | 0,62 | 15,0 | 71,8 |
| Дом творчества школьников поз.17 | 80,0 | 1,0 | 70,2 | 0,95 | 0,33 | 26,3 | 75,0 |
| Детская поликлиника, аптека поз.18 | 198,0 | 1,0 | 70,2 | 0,89 | 0,51 | 101,4 | 123,4 |
| Наружное освещение | 12,5 | 1,0 | 70,2 | 0,92 | 0,43 | 5,3 | 70,4 |
| Линии питания коттеджей | 296,4 | 1,0 | 70,2 | 0,96 | 0,29 | 86,5 | 111,4 |
| Запас 30% | 183,3 | 1,0 | 70,2 | 0,85 | 0,62 | 113,6 | 133,6 |
| Итого: | 794,4 |  | 794,4 | 0,90 | 0,47 | 377,2 | 879,4 |
| II секция шин |  |  |  |  |  |  |  |
| Магазин товаров первой необходимости поз.19 | 24,2 | 1,0 | 70,2 | 0,85 | 0,62 | 15,0 | 71,8 |
| Дом творчества школьников поз.17 | 80,0 | 1,0 | 70,2 | 0,95 | 0,33 | 26,3 | 75,0 |
| Детская поликлиника, аптека поз.18 | 198,0 | 1,0 | 70,2 | 0,89 | 0,51 | 101,4 | 123,4 |
| Наружное освещение | 12,5 | 1,0 | 70,2 | 0,92 | 0,43 | 5,3 | 70,4 |
| Линии питания коттеджей | 296,4 | 1,0 | 70,2 | 0,96 | 0,29 | 86,5 | 111,4 |
| Запас 30% | 183,3 | 1,0 | 70,2 | 0,85 | 0,62 | 113,6 | 133,6 |
| Итого: | 794,4 |  | 794,4 | 0,90 | 0,47 | 377,2 | 879,4 |
| ТП-6 2х630 кВА |
| I секция шин |  |  |  |  |  |  |  |
| Магазин поз.10 | 59,5 | 1,0 | 70,2 | 0,85 | 0,62 | 36,9 | 79,3 |
| Общетсвенное здание поз.11 | 247,5 | 1,0 | 70,2 | 0,89 | 0,51 | 126,8 | 144,9 |
| Детская дошкольная общеобразовательная организация на 180 мест поз.1 | 36,0 | 1,0 | 70,2 | 0,95 | 0,33 | 11,8 | 71,2 |
| Наружное освещение | 4,3 | 1,0 | 70,2 | 0,92 | 0,43 | 1,8 | 70,2 |
| Линии питания коттеджей | 117,5 | 1,0 | 70,2 | 0,96 | 0,29 | 34,3 | 78,1 |
| Запас 30% | 139,4 | 1,0 | 70,2 | 0,85 | 0,62 | 86,4 | 111,3 |
| Итого: | 604,2 |  | 604,2 | 0,90 | 0,47 | 286,9 | 668,8 |
| II секция шин |  |  |  |  |  |  |  |
| Магазин поз.10 | 59,5 | 1,0 | 70,2 | 0,85 | 0,62 | 36,9 | 79,3 |
| Общетсвенное здание поз.11 | 247,5 | 1,0 | 70,2 | 0,89 | 0,51 | 126,8 | 144,9 |
| Детская дошкольная общеобразовательная организация на 180 мест поз.1 | 36,0 | 1,0 | 70,2 | 0,95 | 0,33 | 11,8 | 71,2 |
| Наружное освещение | 4,3 | 1,0 | 70,2 | 0,92 | 0,43 | 1,8 | 70,2 |
| Линии питания коттеджей | 117,5 | 1,0 | 70,2 | 0,96 | 0,29 | 34,3 | 78,1 |
| Запас 30% | 139,4 | 1,0 | 70,2 | 0,85 | 0,62 | 86,4 | 111,3 |
| Итого: | 604,2 |  | 604,2 | 0,90 | 0,47 | 286,9 | 668,8 |
| ТП-7 2х630 кВА |
| I секция шин |  |  |  |  |  |  |  |
| Медецинская организация поз.12 | 247,5 | 1,0 | 70,2 | 0,80 | 0,75 | 185,6 | 198,5 |
| Стоматология поз.13 | 265,5 | 1,0 | 70,2 | 0,80 | 0,75 | 199,1 | 211,1 |
| Запас 20% | 102,6 | 1,0 | 70,2 | 0,85 | 0,62 | 63,6 | 94,7 |
| Итого: | 615,6 |  | 615,6 | 0,82 | 0,71 | 435,0 | 753,8 |
| II секция шин |  |  |  |  |  |  |  |
| Медецинская организация поз.12 | 247,5 | 1,0 | 70,2 | 0,80 | 0,75 | 185,6 | 198,5 |
| Стоматология поз.13 | 265,5 | 1,0 | 70,2 | 0,80 | 0,75 | 199,1 | 211,1 |
| Запас 20% | 102,6 | 1,0 | 70,2 | 0,85 | 0,62 | 63,6 | 94,7 |
| Итого: | 615,6 |  | 615,6 | 0,82 | 0,71 | 435,0 | 753,8 |
| ТП-8 630 кВА |
| Наружное освещение | 4,3 | 1,0 | 70,2 | 0,92 | 0,43 | 1,8 | 70,2 |
| Линии питания коттеджей | 150,4 | 1,0 | 70,2 | 0,96 | 0,29 | 43,9 | 82,8 |
| Запас 30% | 46,4 | 1,0 | 70,2 | 0,85 | 0,62 | 28,8 | 75,9 |
| Итого: | 201,0 |  | 201,0 | 0,91 | 0,46 | 91,6 | 220,9 |
| ТП-9 500 кВА |
| Автосервис поз.21 | 81,0 | 1,0 | 70,2 | 0,89 | 0,51 | 41,5 | 81,5 |
| Наружное освещение | 4,3 | 1,0 | 70,2 | 0,92 | 0,43 | 1,8 | 70,2 |
| Линии питания коттеджей | 152,0 | 1,0 | 70,2 | 0,96 | 0,29 | 44,3 | 83,0 |
| Запас 30% | 71,2 | 1,0 | 70,2 | 0,85 | 0,62 | 44,1 | 82,9 |
| Итого: | 308,4 |  | 308,4 | 0,91 | 0,47 | 145,0 | 340,8 |
| ТП-10 2х250 кВА |
| I секция шин |  |  |  |  |  |  |  |
| Ветеринарная лечебница поз.14 | 94,5 | 1,0 | 70,2 | 0,80 | 0,75 | 70,9 | 99,8 |
| Культовое здание поз.15 | 23,2 | 1,0 | 70,2 | 0,89 | 0,51 | 11,9 | 71,2 |
| Бюро похоронного обслуживания поз.16 | 24,8 | 1,0 | 70,2 | 0,89 | 0,51 | 12,7 | 71,3 |
| Наружное освещение | 2,5 | 1,0 | 70,2 | 0,92 | 0,43 | 1,1 | 70,2 |
| Запас 30% | 43,5 | 1,0 | 70,2 | 0,85 | 0,62 | 26,9 | 75,2 |
| Итого: | 188,4 |  | 188,4 | 0,87 | 0,57 | 106,8 | 216,6 |
| II секция шин |  |  |  |  |  |  |  |
| Ветеринарная лечебница поз.14 | 94,5 | 1,0 | 70,2 | 0,80 | 0,75 | 70,9 | 99,8 |
| Культовое здание поз.15 | 23,2 | 1,0 | 70,2 | 0,89 | 0,51 | 11,9 | 71,2 |
| Бюро похоронного обслуживания поз.16 | 24,8 | 1,0 | 70,2 | 0,89 | 0,51 | 12,7 | 71,3 |
| Наружное освещение | 2,5 | 1,0 | 70,2 | 0,92 | 0,43 | 1,1 | 70,2 |
| Запас 30% | 43,5 | 1,0 | 70,2 | 0,85 | 0,62 | 26,9 | 75,2 |
| Итого: | 188,4 |  | 188,4 | 0,87 | 0,57 | 106,8 | 216,6 |

г) Требования к надежности электроснабжения и качеству электроэнергии.

По надежности электроснабжения электроприемники, относятся ко II  категории (детское дошкольное учреждение, торговые учреждения, акушерские пункты, спортивно-развлекательный комплекс, храм) и к III категории (коттеджи) в соответствии с ПУЭ и СП 256.1325800.2016.  Для поддержания качества электроэнергии в распределительных и групповых сетях, проектом предусматривается прокладка кабельных трасс соответствующего сечения, которые проверяются по длительно допустимому току, нагреву и падению напряжения. Выбранные кабельные трассы позволяют иметь отклонения напряжения от номинального режима на зажимах силовых электроприемников и наиболее удаленных ламп электрического освещения не более - ±5%, а предельно допустимые в послеаварийном режиме при наибольших расчетных нагрузках - ±10%.

С учетом регламентированных отклонений от номинального значения суммарные потери напряжения от шин 0,4 кВ ТП до наиболее удаленной лампы общего освещения не превышают 7,5%;

д) Описание решений по обеспечению электроэнергией электроприемников в соответствии с установленной классификацией в рабочем и аварийном режимах.

Проектом предусмотрены сети электроснабжения жилых домов, выполненные изолированным проводом  СИП2А по железобетонным одноцепным и двухцепным опорам. Сети электроснабжения к остальным зданиям выполняются кабелем АВБбШв, проложенным в траншее.

ВЛИ выполняются 3-х фазным проводом сечением по расчету.

Уличное освещение выполняется отдельным жгутом СИП согласно ГЛ.6.1, 6.3, 6.5 ПУЭ и СН 541-82.

е) Описание проектных решений по компенсации реактивной мощности, релейной защите, управлению, автоматизации и диспетчеризации системы электроснабжения.

Согласно п.6.33 СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»  для потребителей жилых и общественных зданий компенсация реактивной нагрузки не требуется.

Предусматриваются следующие мероприятия по энергосбережению:

-применение кабелей и проводов с медными жилами, обеспечивающими минимум потерь  в электрической сети 380/220В;

-снижение потерь напряжения вследствие малого реактивного сопротивления СИП2А.

и) Решения по организации масляного и ремонтного хозяйства - для объектов производственного назначении.

Не требуется.

к) Перечень мероприятий по заземлению (занулению) и молниезащитеб

Для обеспечения безопасной эксплуатации электроустановок потребителей предусматривается защитное заземление и зануление.

Зануление электроустановок выполняется в соответствии с нормативными документами:

- ГОСТ HYPERLINK "normacs://normacs.ru/4q5"РHYPERLINK "normacs://normacs.ru/4q5" 505 71. 10-96 «Заземляющие устройства и защитные проводники»;

- А10-93 ВНИПИ «Тяжпромэлектропроект»  «Защитное заземление и зануление»;

- ПУЭ, изд. 7 «Правила устройства электроустановок».

Расчет заземляющего устройства выполняется на основании инженерно-геологических изысканий (инженерно-геологический разрез скважин).

На ВЛИ должны быть выполнены заземляющие устройства, предназначенные для повторного заземления нулевого провода (несущего нулевого провода ВЛИ), защиты от атмосферных перенапряжений, заземления электрооборудования, установленного на опорах ВЛ, заземления разрядников и ОПН. Защита от перенапряжений и заземление ВЛ должны выполняться согласно гл.2.4 ПУЭ.

Заземляющее устройство ТП должно быть с сопротивлением не более 4 Ом.

Заземлитель выполняется из стальной полосы 40х5мм, прокладываемой на глубине не менее 0,5 м от поверхности земли и на расстоянии не менее 1м от стен ТП.

Молниезащита здания  выполняется на основании следующих нормативных документов:

- РД 34.21.122-87 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений»;

- СО 153-34.21.122-2003  « Инструкция по устройству молниезащиты зданий,  сооружений и промышленных коммуникаций».

л) Сведения о типе, классе проводов и осветительной арматуры, которые подлежат применению при строительстве объекта капитального строительства.

Вводные кабели от стены зданий до ГРЩ покрываются огнестойкой краской согласно  СП6.13130.2009.

Места  прохода кабелей через стены выполняются в трубе. С целью предотвращения проникновения и скопления воды  и распространения   пожара в местах прохода через стены, перекрытия  или выхода наружу следует заделывать  зазоры между проводами, кабелями и трубой, а также резервные трубы   кабельной проходкой «Формула КП».

м) Описание системы рабочего и аварийного освещения;

Для освещения проездов к жилым домам на наружной стене ТП устанавливается шкаф управления наружным освещением. Освещение выполнить светильниками ЖКУ16-001-125 с натриевыми лампами ДНаТ мощностью 250 Вт по ж-бетонным опорам. Управление освещением осуществляется от фотодатчика, установленного на наружной стене ТП.

н) Описание дополнительных и резервных источников электроэнергии - не требуется.

### 3.3.4. Связь. Радиофикация. Телевидение

Проектное решение

Генеральным планом развития телефонной сети территории земельного участка намечается из условия 100% обеспечения телефонной связью жилого сектора и общественных зданий.

Радиофикация  и  телевидение

На территории будет  осуществляться  эфирное  радиовещание  и  телевидение.

Планируется развитие вещания в ФМ диапазоне с возможностью приема программ на всей территории и прилегающих районах.

Телевизионное вещание транслирует программы в метровом и дециметровом диапазонах. Планируется расширение количества каналов эфирного  вещания и подготовка сети TV вещания к переходу на цифровое вещание согласно постановлению Правительства РФ от 03.12.2009 № 985 «О федеральной целевой программе «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009 - 2015годы»».

Предполагается развитие системы кабельного телевидения, что обеспечит расширение каналов вещания за счёт приёма спутниковых каналов и  значительного повышения  качества  телевизионного  вещания. Развитие системы кабельного телевидения с использованием оптико-волоконной техники, дадут возможность предоставления населению различных мультимедийных услуг. Планируется ввод систем кабельного телевидения в   районе нового строительства.

### 3.3.5. Теплоснабжение

Теплоснабжению подлежат все проектируемые объекты по видам обеспечения - отопление, вентиляция, горячее водоснабжение.

Тепловые нагрузки на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение жилых и общественных зданий определены на основании норм проектирования, климатических условий, а так же по укрупненным показателям  в зависимости от величины общей площади и объемов зданий и сооружений согласно СП124.1333.2012 «Тепловые сети».

Климатические данные:

- расчетная температура наружного воздуха для проектирования  отопления и вентиляции – минус 27◦С.

- средняя температура за отопительный период – минус 3,4◦С.

- продолжительность отопительного периода - 202 суток.

# Расход тепла на отопление,  горячее  водоснабжение  и                                       пищеприготовление  жилой застройки

Таблица 3.6

| Номер по п/п | Наименование потребителя | Расход тепла на отопление ккал/ч | Расход тепла на горячее водоснабжение ккал/ч | Расход тепла на пищеприготовление ккал/ч | Общий расход тепла Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилая застройка | 8073990 | 1790320 | 1913670 | 11,777980 |
|  | Итого | 8073990 | 1790320 | 1913670 | 11,777980 |

# Расход тепла на отопление, вентиляциию, горячее  водоснабжение  общественных зданий

Таблица 3.7

| Номер по п/п | Наименование потребителя | Расход тепла на отопление ккал/ч | Расход тепла на вентиляцию ккал/ч | Расход тепла на горячее водоснабжение ккал/ч | Общий расход тепла Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общественные здания | 1667700 | 447240 | 18900 | 2,133850 |
|  | Итого | 1667700 | 447240 | 18900 | 2,133850 |

# Общий расход тепла на отопление, вентиляцию, горячее  водоснабжение, пищеприготовление жилых и общественных зданий

Таблица 3.8

| Номер по п/п | Наименование потребителя | Количество одноквартирных домов шт. | Числен ность населения тыс.чел | Общая площадь зданий м2 | Общий расход тепла Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилая застройка | 717 | 2,730 | 143400 | 11,777980 |
| 2 | Общественные здания | - | - | - | 2,133850 |
|  | Итого | - | - | - | 13,911830 |
|  | Итого с коэфф 1,1 |  |  |  | 15,303000 |

Покрытие тепловых потребностей предусматривается в зависимости от дислокации участков нового строительства:

- для жилой застройки - от автономных индустриальных 2-х функциональных теплогенераторов, обеспечивающих потребности отопления и горячего водоснабжения потребителей, работающих на природном газе.

- для общественных зданий  - от  блочно-модульных и встроенных котельных.

Для детского дошкольного учреждения на 180мест запроектирована блочно-модульная котельная мощностью 0,3МВт (0,244Г/кал/ч).

### 3.3.6. Газоснабжение

Газоснабжение проектируемой территории  города Липецк площадью 162,43га предусматривается от существующего  газопровода среднего давления   Р≤ 0,3МПа.

Газоснабжение объекта решено на базе природного газа с низшей теплотой сгорания

Qнр  = 8000ккал/м3 и плотностью ρ=0,73кг/м3.

Подключение 1-(для ШРП1) проектируемого газопровода среднего давления

Р ≤ 0,3 МПа  предусмотрено к существующему подземному газопроводу  среднего давления

Р ≤ 0,3 МПа  диаметром 76мм.

Подключение 2-(для ШРП2) проектируемого газопровода среднего давления

Р ≤ 0,3 МПа  предусмотрено к существующему подземному газопроводу  среднего давления

Р ≤ 0,3 Мпа диаметром 76мм.

Подключение 3 -( для ШРП3) проектируемого газопровода среднего давления

Р ≤ 0,3 МПа  предусмотрено к существующему подземному газопроводу  среднего давления

Р ≤ 0,3 Мпа диаметром 159мм.

Для снижения давления газа со среднего Р≤ 0,3 МПа до низкого   Р≤ 0,003МПа    на площадке  запроектированы 3-и шкафных газорегуляторных  пункта ШРП, с основной и резервной  линиями редуцирования,  с газовым обогревом.

Газ низкого  давления Р≤ 0,003МПа подается к жилым домам для  нужд отопления,  горячего водоснабжения, пищеприготовления.

В качестве источника тепла запроектированы   автономные  индустриальные            2-х функциональные теплогенераторы. Для пищеприготовления  запроектированы 4-конфорочные газовые плиты.

Газ среднего давления Р≤0,3МПа подается к автоматизированной блочной котельной детского дошкольного учреждения на 180 мест поз.1 на нужды отопления, вентиляции  и  горячего водоснабжения.

Трасса газопровода   предусматривается подземной из труб полиэтиленовых ПЭ80 ГОСТ Р 50838-2009 с коэффициентом запаса прочности 2,6, подземной и надземной из труб стальных электросварных прямошовных  ГОСТ10704-91 из стали марки Вст3сп2  ГОСТ10705-80 группам поставки В.

Проектом предусмотрена  создание  охранной зоны   вдоль трассы  газопровода на расстоянии 2 м  с каждой стороны газопровода в соответствии  с   Постановлением  Правительства РФ № 878 от 20.11 2009г.

Протяженность газопровода низкого  давления –20,0км

Протяженность газопровода  среднего  давления – 0,7км

Общая  протяженность  проектируемых газопроводов  среднего и низкого  давления  - 20,7км.

Расход газа на отопление,  горячее  водоснабжение и пищеприготовление жилой застройки

Таблица 3.9

| Номер по п/п | Наименование потребителя | Количество одноквартирных домов шт. | Численность населения тыс.чел | Общая площадь зданий м2 | Расход газа на отопл м3/ч | Расход газа на горячее водо-снабжение м3/ч | Расход газа на пищеприготовление м3/ч | Часовой расход газа м3/ч | Общий расход тепла Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилая застройка | 717 | 2,730 | 143400 | 1100 | 240 | 155 | 1495 | 11,777980 |
|  | Итого | 717 | 2,730 | 143400 | 1100 | 240 | 155 | 1495 | 11,777980 |

# Расход газа на отопление, вентиляцию, горячее  водоснабжение              общественных зданий

Таблица 3.10

| Номер по п/п | Наименование потребителя | Расход газа на отопление м3/ч | Расход газа на вентиляцию м3/ч | Расход газа на горячее водо-снабжение м3/ч | Часовой расход газа м3/ч | Общий расход тепла Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общественные здания | 230 | 63 | 4 | 297 | 2,133850 |
|  | Итого | 230 | 63 | 4 | 297 | 2,133850 |

# Общий расход природного газа на отопление, вентиляцию, горячее  водоснабжение, пищеприготовление  проектируемой застройки

Таблица 3.11

| Номер по п/п | Наименование потребителя | Часовой расход газа м3/ч | Общий расход тепла Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилая застройка | 1495 | 11,777980 |
| 2 | Общественные здания | 297 | 2,133850 |
|  | Итого | 1792 | 13,911830 |
|  | Итого с коэфф 1,1 | 1970 | 15,303000 |

Основные мероприятия  освоения территории по газоснабжению

Таблица 3.12

| Номер по п/п | Наименование объекта | Наименование сооружения | Ед.изм | Коли чество | Мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проектируемая территория 162,4305 га | ШРП внутриплощадочный | шт | 3 | Новое строительство |
|  |  | Газопровод внеплощадочный среднего давления Р=0,3МПа | км | 0,7 |  |
|  |  | Газопровод внутриплощадочный низкого давления Р=0,003Мпа | км | 20,0 |  |

4. Технико-экономические показатели

| № п/п | Наименование показателей | Един. измер. | Существ. положен. | Проектное решение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Территория |
|  | Территория проектирования - всего | га | 162,4305 | 162,4305 |
| 1.1 | Территория жилых кварталов в красных линиях, всего: | га | - | 77,8332 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1.1 | Территория жилой застройки – всего: | га | - | 69,1846 |
| 1.1.2 | Территория общественных зданий | га | - | 1,1644 |
| 1.1.3 | Участок ДДОО на 180 мест | га | - | 1,2942 |
| 1.1.4 | Озелененные территории общего пользования | га | - | 6,0849 |
| 1.1.5 | Участки инженерных сооружений | га | - | 0,1051 |
| 1.2 | Территория общего пользования, всего: | га | - | 84,5973 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.2.1 | Участки общественных зданий | га | - | 4,3433 |
| 1.2.2 | Участок физкультурно-оздоровительного комплекса | га | - | 0,4637 |
| 1.2.3 | Участки объектов общегородского значения (культовое здание, бюро похоронных обрядов, ветеринарная лечебница, автосервис, коммунально-складская зона) | га | - | 6,0394 |
| 1.2.4 | Территория полей фильтрации | га | - | 0,5634 |
| 1.2.5 | Участки зеленых насаждений общего пользования и открытых спортивных сооружений | га | - | 30,8796 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | -озелененные территории общего пользования (лесопарк, детский спортивно-игровой комплекс, бульвары, кулуары) | га | - | 3,3214 |
|  | -зеленые насаждения специального назначения в охранных зонах ЛЭП | га | - | 8,0920 |
|  | -зеленые насаждения специального назначения в СЗЗ | га | - | 19,4662 |
| 1.2.6 | Участки инженерных сооружений | га | - | 0,8492 |
| 1.2.7 | Улицы, проезды | га | - | 41,4087 |
| 1.2.8 | Автостоянки (временного хранения) | га | - | 0,05 (в основном на территории улиц – 150 машино-мест) |
| 1.3 | Прочие территории | га | 162,4305 | - |
| 2. | Население |
| 2.1. | Численность населения | чел. | - | 2 730 |
| 2.2. | Средняя жилищная обеспеченность: | м2/чел. | - | 52,50 |
| 3. | Жилищный фонд |
| 3.1. | Общая площадь жилых домов – всего: | тыс. м2 общ. пл. | - | 143,4 |
| 3.2. | Новое жилищное строительство – всего: | / | - | 143,4 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | усадебная застройка | / | - | 143,4 |
|  | блокированная многоквартирная застройка | / | - | - |
| 3.3. | Существующий сохраняемый жилищный фонд | / | - | - |
| 4. | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания |
| 4.1. | Детское дошкольное общеобразовательное учреждение – всего | мест | - | 180 |
|  | на 1000 человек | / | - | 66 |
| 4.2. | Физкультурно-оздоровительный комплекс | м2 общ. площади | - | 1490 |
|  | на 1000 человек |  | - | 546 |
| 4.3. | Спортплощадки для занятий на открытом воздухе | объект площади | - | 12 |
| 4.4. | Комбинат бытового обслуживания населения | м2 общ. площади | - | 850 |
|  | на 1000 человек |  |  | 311 |
| 4.5. | Лечебные организации | м2 общ. площади | - | 1840 |
|  | на 1000 человек | / | - | 674 |
| 4.6 | Магазины | м2 торг. пл. |  | 1400 |
|  | на 1000 человек | / | - | 514 |
| 5. | Транспортная инфраструктура |
| 5.1. | Протяженность улично-дорожной сети, | км |  | 20,7 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | улиц в жилой застройке | км | - | 20,7 |
| 6. | Инженерное оборудование и благоустройство территории |
| 6.1. | Водоснабжение | тыс.м3/сут. | - | 1,10 |
| 6.2. | Водоотведение | тыс.м3/сут. | - | 0,87 |
| 6.3. | Электропотребление, в том числе: | МВт х ч/год | - | 15 255 |
| 6.4. | Газоснабжение, в том числе | млн.нм3/год | - | 43,34 |