ООО «ГЕОЗЕМСТРОЙ»

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ЖИЛОГО РАЙОНА

МАЛОЭТАЖНОЙ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ

с земельными участками в районе улиц Ракитной, Покровской, Космонавтов (Ссёлки), Окраинной, Посадской

в городе Липецке

Том II. Материалы по обоснованию проекта планировки

17 - ПЗ

Воронеж, 2017 год

ООО «ГЕОЗЕМСТРОЙ»

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ЖИЛОГО РАЙОНА

МАЛОЭТАЖНОЙ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ

с земельными участками в районе улиц Ракитной, Покровской, Космонавтов (Ссёлки), Окраинной, Посадской

в городе Липецке

Том II. Материалы по обоснованию проекта планировки

17 - ПЗ

Директор							В.А. Прилепин

Главный инженер проекта				Н.В. Поздоровкина

Воронеж,  2017 год

| СОСТАВ ПРОЕКТА Обозначение Наименование Примечание Том I Основные положения проекта планировки 17-ПЗ Графические материалы: 1 Чертеж красных линий (Основной чертеж) М 1:2000 ПП-8 Том II Материалы по обоснованию проекта планировки 17-ПЗ Графические материалы: 1 Карта планировочной структуры расположения элемента планировочной структуры - б/м ПП-1 2 Схема границ зон с особыми условиями использования территории М 1:2000 ПП-2 3 Схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории. Разбивочный чертеж красных линий М 1:2000 ПП-3 4 Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории М 1:2000 ПП-4 5 Схема организации движения транспорта М 1:4000 ПП-5 6 Чертеж границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства М 1:2000 ПП-6 7 Схема размещения инженерных сетей (водоснабжение, электроснабжение, газоснабжение) М 1:2000 ПП-7 8 Чертеж красных линий (Основной чертеж) М 1:2000 ПП-8 9 Чертеж межевания территории 17 - ПЗ Изм Кол.уч Лист № док. | Подп. Дата Разработал М.В. Санникова Борисовская Проект планировки и проект межевания территории жилого района малоэтажной застройки с земельными участками в районе улиц Ракитной, Покровской, Космонавтов (Ссёлки), Окраинной, Посадской в городе Липецке Стадия Лист Листов Г.Л. Булыкина ГП 3 92 О.М. Анцупова ООО «ГЕОЗЕМСТРОЙ» О.Н. Мараховская Л.Л. Капустина Проверил А.В. Баграков ГАП А.В. Баграков ГИП Н.В. Поздоровкина |
| --- | --- |

Содержание:

Общие положения…………………………………….………………………..…5

1. Оценка современного состояния проектируемой территории……………...7

1.1. Использование территории в период подготовки проекта планировки	7

1.2. Природно-климатические условия и эколого-градостроительная ситуация	10

1.3. Планировочные ограничения проектируемой территории.	15

2. Обоснование параметров планируемого строительства систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения	16

2.1.Развитие архитектурно-планировочной и функционально-пространственной структуры территории.	16

2.2. Жилищное строительство	30

2.3. Социальная инфраструктура.	31

2.4. Инженерная инфраструктура	37

2.5. Инженерная подготовка территории	59

2.6. Расчет красных линий	60

2.7. Защита территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	89

3. Технико-экономические показатели	90

# Общие положения

Проект планировки и проект межевания территории жилого района малоэтажной застройки с земельными участками в районе улиц Ракитной, Покровской, Космонавтов (Ссёлки), Окраинной, Посадской в городе Липецке (далее - проект планировки территории, проектируемая территория) разработаны на основании решении Главы города Липецка о подготовке документации по планировке территории от     ____ № ___.

Подготовка документации по планировке территории осуществляется с учетом границ зон с особыми условиями использования территорий на основании требований:

- Градостроительного кодекса Российской Федерации;

- Земельного кодекса Российской Федерации;

- СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»;

- СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;

- СП 35-105-2002 «Реконструкция городской застройки с учетом доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения»;

- Областных нормативов градостроительного проектирования в Липецкой области, 2015 г.;

-  Местных нормативов градостроительного проектирования города Липецка (далее МНГП);

- схем территориального планирования Липецкой области;

- Генерального плана муниципального образования «Городской округ город Липецк», запроектированного АО «РосНИПИ Урбанистики», г. Санкт-Петербург, 2015 г.;

- Правил землепользования и застройки города Липецка,  утвержденных решением сессии Липецкого городского Совета депутатов от 30.05.2017 № 399;

- требований технических регламентов;

- иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Липецкой области, муниципального образования город Липецк.

Целями подготовки проекта планировки территории как вида документации по планировке территории являются: обеспечение устойчивого развития территории, выделение элементов планировочной структуры (кварталов, микрорайонов, иных элементов), установление параметров планируемого развития элементов планировочной структуры, характеристик развития систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения. Проект планировки является основой для разработки проектов межевания территории, а также для последующих стадий архитектурно-строительного проектирования и строительства отдельных объектов, которое осуществляется с учетом положений настоящего проекта планировки территории, в соответствии с требованиями технических регламентов, региональных нормативов градостроительного проектирования.

Материалы утверждённого проекта планировки являются основой для выноса на местность красных линий, линий регулирования застройки, границ земельных участков, а также должны учитываться при разработке проектов межевания территорий и последующих стадий архитектурно-строительного проектирования и строительства отдельных объектов.

Проект выполнен с использованием топографической съемки масштаба 1:500, с применением компьютерных геоинформационных технологий в программе Autocad 2013.

# Оценка современного состояния проектируемой территории

## 1.1. Использование территории в период подготовки проекта планировки

Проектируемая территория расположена в северо-восточной части города Липецка, свободна от застройки, но ограничена в планировочном отношении в связи:

- с нахождением инженерных коммуникаций и сооружений: водопровода D225 мм и водозаборных скважин; шрп, газопроводов среднего и низкого давления; ЛЭП  10 кВ и наружных сетей ЭЛ; башни и сетей связи; полей фильтрации общеобразовательной школы;

- с расположением в южной части пункта триангуляции (геодезического знака);

- с расположением в центре проектируемой территории промпредприятия IV класса вредности с санитарно-защитной зоной (далее СЗЗ) 100 м;

- с нахождением северо-восточнее проектной территории кладбища с СЗЗ 300 м (см. лист ПП-2).

На основании генерального плана муниципального образования городского округа город Липецк, с учетом   изменения в сторону увеличения малоэтажного домостроения и строительства индивидуальных жилых домов с участками, на большей части рассматриваемой территории по функции предлагается запроектировать жилую зону малоэтажной застройки индивидуальными жилыми домами с земельными участками, а в центре – многофункциональную общественно-деловую застройку. В северо-восточной части проектируемого жилого района в санитарно-защитных зонах от кладбища и промышленных объектов IV класса вредности генпланом предусмотрены зеленые насаждения специального назначения (см. выкопировку из чертежа генерального плана ниже).

Выкопировка из чертежа генерального плана

Условные обозначения

Согласно карты градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки города Липецка, планируемая территория расположена:

1) в основном в территориальной зоне  Ж-1 – зоне застройки индивидуальными жилыми домами;

2) в зоне делового общественного и коммерческого назначения О-1, которая огибает зону П-3, занятую промышленными объектами IV класса вредности;

3) в зоне зеленых насаждений общего пользования Р-2 (см. выкопировку ниже).

Выкопировка из карты градостроительного зонирования

Правил землепользования и застройки города Липецка

Условные обозначения

В соответствии с выпиской из государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) по Липецкой области, в границах проектируемой территории отсутствуют объекты  культурного наследия, выявленные объекты культурного наследия и объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия.

Рассматриваемая территория пригодна для проектирования и строительства жилой и общественной застройки, инженерных сооружений при соблюдении действующих норм и правил.

## 1.2. Природно-климатические условия и эколого-градостроительная ситуация

1.2.1. Климат

Климат г. Липецка умеренно-континентальный, с теплым летом и умеренно-холодной зимой.  Число часов солнечного сияния 1875, из них около 80% приходится на период с апреля по сентябрь месяцы. Температурный режим характерен для умеренно-континентального климата (27,7°).

Таблица 1.1

Средняя месячная и годовая температура воздуха по метеостанции. г. Липецк

| м/ст. | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Липецк | -10,3 | -9,5 | -4,4 | 5,5 | 13,8 | 18,0 | 20,2 | 18,5 | 12,5 | 5,5 | -1,5 | -7,1 | 5,1 |

Продолжительность зимнего периода составляет порядка 4 месяцев. На протяжении всего зимнего периода бывают дни с положительными температурами наружного воздуха. Продолжительность периода с устойчивыми морозами составляет около 110 дней. Минимальные температуры воздуха отмечаются в январе-феврале и декабре.  Абсолютный минимум составляет -41.3°С. Средняя высота снежного покрова 32 см. Нормативная глубина промерзания почвы 120 см (в сильноморозные малоснежные годы – до 150см).

Лето сухое и жаркое, возможны возвраты холодов и даже заморозки. Теплый период года начинается с апреля месяца и продолжается по октябрь. Абсолютный максимум температур по Липецку +36.1°С.

Продолжительность безморозного периода равна 154 дням. Продолжительность сезона с температурой воды выше 17°С от 65 до 75 дней.

Среднегодовая многолетняя температура воздуха изменяется в пределах от +2.9 до +7.1°С. Относительная влажность воздуха характеризуется значениями от 48 до 90%. Максимум относительной влажности  приходится на ноябрь - декабрь, минимум - на май-июнь.

По количеству осадков территория г. Липецка относится к зоне умеренного увлажнения. Годовое количество осадков в районе изменяется за многолетний период в пределах 388 – 788.1 мм. Максимальное их количество выпадает в июне-июле, октябре - декабре, минимальное - в январе - марте. Около 40% годового количества осадков приходится на холодный период года. За год в г. Липецке выпадает 547 мм влаги. Из них на теплый период приходится 365 мм, на холодный – 182 мм.

Величина годового слоя испарения за многолетний период составляет в среднем 250-450 мм или порядка 70% от общей суммы выпавших осадков.

Максимальное испарение наблюдается с мая по сентябрь, минимальное - в зимние месяцы.

Прогрев земной поверхности происходит под действием солнечной энергии, поступающей в виде прямой и рассеянной радиации. Максимальная интенсивность поступающей радиации приходится на летние месяцы, в зимние периоды величины составляющих радиационного баланса минимальны. Средняя величина суммарной радиации составляет 80-90 ккал/см2. Радиационный баланс положителен в течение восьми месяцев.

Сумма положительных температур периода вегетации растений (выше 10°С) - 2579,1°. Продолжительность периода активной вегетации 149 дней. Сумма осадков за период активной вегетации растений составляет 255-275 мм.

Таблица 1.2

Средняя месячная и годовая абсолютная влажность воздуха в Па по м/ст. г. Липецк

| м/ст. | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Липецк | 2,8 | 2,9 | 3,8 | 6,7 | 9,4 | 12,8 | 15,1 | 14,4 | 10,4 | 7,0 | 4,8 | 3,6 | 7,8 |

Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца 84%, наиболее жаркого месяца -  51%.

Таблица 1. 3

Ветровой режим города характеризуется данными Липецкой м/ст.

|  | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | 3 | СЗ | Штиль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | 10 | 8 | 10 | 17 | 12 | 17 | 12 | 14 | 4 |
| VII | 15 | 13 | 9 | 9 | 7 | 12 | 15 | 20 | 7 |
| Год | 12 | 10 | 8 | 13 | 11 | 15 | 15 | 16 | 5 |

В среднем за год преобладающими являются северо-западные – западные ветры. Повторяемость штилей всего 5%. На величину скорости ветра большое влияние оказывает высота местности над уровнем моря и характер подстилающей поверхности.

Средняя годовая скорость ветра 4,4 м/с, средняя скорость ветра в январе -5,2 м/с, в июле – 3,6 м/с.

В климатическом отношении территория города расположена в зоне комфорта для рекреационных целей и планировочных ограничений не вызывает.

Наиболее благоприятный период для пребывания отдыхающих на открытом воздухе с мая по октябрь с температурой между 14°С и 30°С, что соответствует нижнему и верхнему пределу комфортных условий. Продолжительность сезона купания до 80 дней с температурой воды выше 17°С.

По агроклиматическому районированию территория является благоприятной для возделывания основных сельскохозяйственных культур. Продолжительность безморозного периода (154 дня) позволяет выращивать теплолюбивые культуры. Продолжительность отопительного периода составляет 199 дней. Расчетная температура наиболее холодной пятидневки -27°С.

Выводы:

- Территория города Липецка относится ко II-В строительно-климатическому району.

- Согласно природно-климатического районирования территории Российской Федерации территория г. Липецка относится к благоприятной зоне.

В геологическом отношении территория города Липецка сложена карбонатными породами верхнего девона в составе Задонского, Елецкого и Лебедянского горизонтов, перекрытых сверху песчано-глинистыми породами четвертичного, неогенового и мелового возраста. Территория города практически вся пригодна к строительству зданий любой этажности, при условии проведения соответствующих мероприятий по инженерной подготовке территории.

Оценка природного потенциала самоочищающей

способности атмосферы

Территория характеризуется достаточно  однородными  метеорологическими условиями рассеивания примесей в атмосфере. Такие метеорологические условия, как слабые ветра 0-1м/сек, наличие приземистых и приподнятых инверсий, туманы способствуют накоплению примесей в  атмосфере, а  ливневые осадки,  умеренные и сильные ветра способствуют рассеиванию примесей.

Территория имеет умеренный потенциал загрязнения атмосферы  (ПЗА ─ возможный показатель уровня загрязнения атмосферы для низких источников) (II зона по классификации Э. Ю. Безуглой).

Метеорологические условия в равной степени способствует как накоплению примесей в атмосфере, так и к их рассеиванию, что обуславливает умеренный потенциал загрязнения атмосферы.

1.2.2. Ландшафтно-рекреационный потенциал

Город Липецк расположен на границе Среднерусской возвышенности и Окско-Донской равнины,  характеризуется  спокойным  пологоувалистым   рельефом,   местами  осложненная  ложбинами и неглубокими оврагами.  Растительность представлена лесными, кустарниковыми,  полукустарничковыми  и травяными сообществами.

1.2.3.  Эколого-градостроительная ситуация

Решение задачи достижения экологических целей может быть найдено только при оптимальном взаимодействии застроенного пространства с ландшафтными  особенностями  проектируемой  территории. Несоблюдение  данного правила приводит  к  возникновению серьезных градо-экологических проблем.

Наиболее острыми   экологическими   проблемами  являются:

- ведущая  роль  автотранспорта  в  загрязнении  окружающей  среды;

- отсутствие четко разработанной программы освоения малоэтажной застройки без решения вопросов строительства  инженерных сетей;

- отсутствие  целенаправленной ландшафтной организации территорий, низкий  уровень  благоустройства.

Для  улучшения  экологической ситуации и повышения комфортности  среды проживания в  пределах  проектируемой территории необходимы сохранение и реконструкция существующих зеленых насаждений, озеленение  проектируемых улиц, бульваров, кулуаров, проектирование и строительство лесопарка, а также высадка деревьев в санитарно-защитных зонах.

## Планировочные ограничения проектируемой территории

Рациональное   использование   территории  во многом определяется  характером  ограничений на  хозяйственные и  иные   виды  деятельности в зонах с  особыми  условиями   использования.

Планируемая территория имеет ряд планировочных ограничений:

- части территории, ограниченные в пользовании занимаемые  инженерными сетями и сооружениями, а также пунктом триангуляции;

- части территории, находится в санитарно-защитных зонах от промышленных объектов IV класса вредности, кладбища, полей фильтрации;

- охранные зоны ЛЭП 10 кВ.

Охранные зоны электрических сетей устанавливаются вдоль воздушной линии электропередачи в виде земельного участка и воздушного пространства, ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линий от крайних проводов при не отклоненном их положении на расстоянии 10м (для линий напряжением 10 кВ). Режим использования охранных зон определяется в соответствии с «Правилами установки охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах этих зон» (постановление Правительства РФ от 24 февраля 2009 г.).

Нормативными документами установлены ограничения на использование земельных участков и объектов капитального строительства на планируемой территории по следующим  группам факторов:

линии электропередач;

пункт триангуляции;

территории, ограниченные в пользовании, занимаемые инженерными сетями и сооружениями;

территории в СЗЗ (см. прилагаемый графический материал лист ПП-2).

# 2. Обоснование параметров планируемого строительства систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения

## 2.1. Развитие архитектурно-планировочной и функционально-пространственной структуры территории

Проектируемый жилой район малоэтажной застройки с земельными участками в районе улиц Ракитной, Покровской, Космонавтов (Ссёлки), Окраинной, Посадской в городе Липецке находятся в северо-восточной части города Липецка. Согласно Генеральному плану муниципального образования «Городской округ город Липецк», запроектированному АО «РосНИПИ Урбанистики», г. Санкт-Петербург в 2015 г., планируемая территория находится в основном в проектируемой зоне малоэтажной застройки индивидуальными жилыми домами с земельными участками.

Планировочная структура территории выполнена в увязке с  автомобильной дорогой общего пользования регионального значения г. Мичуринск – Ссёлки, с существующей улично-дорожной сетью прилегающих жилых и коммунально-промышленных территорий, с учетом сложившихся планировочных ограничений. Развитие планируемой территории возможно за счет строительства современной застройки с полным инженерным обеспечением.

Данный проект  рассматривает территорию на площади 162,4035 га.

Расчет количества жителей

Согласно Нормативов градостроительного проектирования Липецкой области (таблица 5  - см. ниже) расчетную плотность населения территории жилого района  принимаем 30 чел./га, так как на территории планируемого жилого района малоэтажной застройки индивидуальными жилыми домами с земельными участками в основном 1000 кв.м средний размер семьи (для многодетных семей) - 4 человека.

Расчет количества жителей жилой зоны произведен от площади участка 81,900 га, которая включает в себя кварталы индивидуальных жилых домов с приусадебными участками (70,3642 га), минимальный набор объектов обслуживания в данной жилой зоне, а также озелененные территории общего пользования.

В расчет количества жителей включаем следующие территории:

1)  Площадь приусадебных участков в кварталах индивидуальной жилой застройки – 691846 кв.м;

2) Земельный участок детской дошкольной общеобразовательной организации поз. I – 12942 кв.м;

3) Земельный участок офиса поз. II – 2216 кв.м;

4) Земельный участок фельдшерско-акушерского пункта поз. III – 1659 кв.м;

5) Земельный участок общественного здания поз. IV – 4548 кв.м;

6) Земельный участок физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) поз. V - 4637 кв.м;

7) Земельный участок общественного здания поз. VI – 6539 кв.м;

8) Земельный участок общественного здания поз. VII – 4881 кв.м;

9) Земельный участок комбината бытового обслуживания населения поз. VIII - 6027 кв.м;

10) Земельный участок магазина строительных материалов поз. IX – 5178 кв.м;

11) Земельный участок магазина поз. X - 4483 кв.м;

12) Земельный участок медицинской организации поз. XII - 2061 кв.м;

13) Земельный участок стоматологической поликлиники поз.XIII - 2963 кв.м;

14) Земельный участок дома творчества школьников поз.XVII  – 1752 кв.м;

15) Земельные участки филиала детской поликлиники и аптеки поз. XVIII – 3709 кв.м;

16 Земельные участки магазинов товаров первой необходимости поз. XIX, поз. XX – 1046 кв.м и 1262 кв.м;

17) Лесопарк поз. XXII - 14903 кв.м;

18) Сквер поз. XXIII – 12211 кв.м;

19) Земельный участок детского спортивно-игрового комплекса на открытом воздухе поз. XIV – 6820 кв.м;

20) Озелененные территории общего пользования  -  27317 кв.м.

Итого:  819000 кв.м.

Основная масса участков под индивидуальное жилищное строительство запроектирована площадь 1000 кв.м, следовательно, количество жителей в нашем микрорайоне равно: 81,9 га х 30чел./га = 2730 человек.

Проект планировки территории представлен:

- Проектируемыми 47 жилыми кварталами для многодетных семей поз. с 1 по 704 + 13 ранее отведенных земельных участков;

- Минимальным набором объектов обслуживания в данной жилой зоне, а именно:

- детской дошкольной общеобразовательной организацией поз. I,

- офисом поз. II,

- фельдшерско-акушерским пунктом поз. II,

- физкультурно-оздоровительным комплексом поз. V,

- комбинатом бытового обслуживания населения поз.VIII,

- магазином поз. X,

- медицинской организацией поз. XII,

- стоматологической поликлиникой поз. XIII,

- домом творчества школьников поз. XVII,

- филиалом детской поликлиники с аптекой поз.XVIII,

- двумя магазинами товаров первой необходимости поз. XIX и XX,

- автосервисом поз. XXI;

- Озелененным территориями общего пользования:

- лесопарком поз. XXII,

- сквером поз. XXIII,

- детским спортивно-игровым комплексом на открытом воздухе поз. XXIV,

- кулуарами в жилой застройке.

- Многофункциональной общественно-деловой застройкой планировочного района, включающей в себя:

- общественные здания поз. IV, поз. VI, поз. VII, поз.XI,

- магазин строительных материалов поз. IX.

- Объектами общегородского значения:

- ветеринарная лечебница поз. XIV,

- культовое здание поз. XV,

- бюро похоронного обслуживания поз. XVI.

- коммунально-складская зона (участки 1 и 2) поз.XXV, поз. XXVI.

Проектом планировки территории предлагается выделить основные функциональные зоны:

А) зона планируемого размещения индивидуальной жилой застройки;

Б) зона планируемого размещения общественно-деловой застройки;

В) проектируемая рекреационная зона;

Г) зона зеленых насаждений специального назначения;

Д) территории инженерных сооружений.

Зона планируемой индивидуальной жилой застройки (А)    представлена 47 кварталами с 717 домами (одно-, двухквартирными). Площадь формируемых участков в основном 1000 кв.м. На территории данной зоны также находится детская дошкольная общеобразовательная организация поз. I, офис поз. II, фельдшерско-акушерский пункт поз. III, дом творчества школьников поз. XVII, филиал детской поликлиники с аптекой поз. XVIII,  магазины товаров первой необходимости поз. XIX и поз. XX.

Общая площадь осваиваемых территорий под жилищное строительство составит 70,3642+2,4586 = 72,8228 га.

Общая площадь жилой застройки (фонд нового жилищного строительства) составит ориентировочно 143 400 кв.м.

В индивидуальных жилых домах ориентировочно будут проживать 2730 человек

(при средней жилищной обеспеченности 52,5 кв.м на человека).

Проектная плотность застройки в жилых кварталах составит 143400: 72,8228 = 1 969 кв.м/га.

На первых этажах жилых домов возможно размещение помещений общественного назначения, которые должны иметь выходы, изолированные от жилой части здания.

Земельные участки, предназначенные для жилой застройки, должны содержать необходимые элементы планировочной структуры территории: проезды и пешеходные дорожки, придомовые зеленые насаждения, площадки для отдыха взрослого населения и площадки для игр детей, хозяйственные площадки.

На территории земельного участка под строительство индивидуального жилого дома суммарная общая площадь объектов вспомогательных видов использования не должна превышать общей площади объектов основных и условно разрешенных видов использования.

В пределах земельного участка могут сочетаться несколько видов разрешенного использования. При этом вид разрешенного использования, указанный как основной, может выступать в качестве вспомогательного при условии соблюдения требований технических регламентов и нормативов градостроительного проектирования.

Зона планируемого размещения общественно-деловой застройки (Б) представлена общественными зданиями поз. IV – XIII, располагающимися по периметру промышленного предприятия. Общая площадь осваиваемых территорий под общественную застройку в проекте планировки составит  4,4669га.

Проектируемая рекреационная зона (В) представлена территориями проектируемого лесопарка поз. XXII (S=1,4903 га), сквера поз. XXIII (S=1,2211 га), детского спортивно-игрового комплекса поз. XXIV (S=0,6820 га). Территория рекреации составит 3,3934 (без учета бульваров, кулуаров).

Зона зеленых насаждений специального назначения (Г) включает в себя насаждения:

1) в санитарно-защитных зонах  промпредприятия IV класса вредности (СЗЗ  - 100м),  кладбища (СЗЗ - 300 м), полей фильтрации школы (СЗЗ - 50 м);

2) в охранных зонах ЛЭП 10 кВ (10 м от оси линии электропередач).

Площадь зеленых насаждений в СЗЗ составит 19,4662 га,

Площадь газона в охранной зоне ЛЭП составит 8,092 га.

В санитарно-защитной зоне от кладбища кроме зеленых насаждений на площади 6,0486 га проектом предлагается разместить:

- ветеринарную лечебницу поз. XIV,

- культовое здание поз. XV,

- бюро похоронного обслуживания поз. XVI,

- автосервис поз. XXII,

- коммунально-складскую зону (участки 1 и 2) поз.XXV, поз. XXVI.

Территории инженерных сооружений (Д), площадью 0,8998га дисперстно включены в застройку жилого района. 		В расчет площади вошли как проектируемые земельные участки ШРП, ТП, пожарных резервуаров, так  и существующих водозаборов (S=0,588 га).

Проект планировки предлагает запроектировать следующие инженерные сооружения:

- десять трансформаторных подстанций на площади 0,1942 га /из которых две находятся на территории лесопарка и сквера и исключаются из расчета/;

- три ШРП на площади 0,11 га;

- котельную на территории детского садика /не включается в расчет/;

- четыре пожарных резервуара на площади 0,0076 га.

Очередность строительства определится на последующих стадиях  проектирования.

Решения по землепользованию и застройке принимаются в соответствии с генеральным планом муниципального образования «Городской округ город Липецк», иной градостроительной документацией и на основе установленных Правилами землепользования и застройки (далее Правилами) градостроительных регламентов, которые действуют в пределах зон и подзон и распространяются в равной мере на все расположенные в одной и той же зоне земельные участки, иные объекты недвижимости и независимо от форм собственности.

Согласно карты градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки города Липецка, большая часть планируемая территория расположена в территориальной зоне Ж-1 – зона застройки индивидуальными жилыми домами. В градостроительном регламенте зоны основные виды разрешенного использования земельных участков:

- для индивидуального жилищного строительства;

- дошкольного, начального и среднего общего образования;

- малоэтажной многоквартирной жилой застройки;

- для магазинов;

- для общественного управления;

- здравоохранения: размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам медицинской помощи;

- культурного развития:

1) размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения в них музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, планетариев;

2) устройство площадок для празднеств и гуляний;

3) размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев, зоопарков, океанариумов;

- для территорий общего пользования: размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства.

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Минимальный размер земельного участка – 400 кв. м;

Максимальный размер земельного участка – 1500 кв.м.

Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 метра.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка площадью:

- 400 кв. м – 50;

- 1500 кв. м – 30.

Предельное количество этажей, включая мансардный – 3.

Коэффициент плотности застройки участков территориальной зоны застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1) составляет – 0,4.

Характер ограждения земельных участков со стороны улицы должен быть выдержан в едином стиле как минимум на протяжении одного квартала с обеих сторон улиц с максимально допустимой высотой ограждений – 2,0 метра. Допускается устройство функционально оправданных участков сплошного ограждения (в местах интенсивного движения транспорта, размещения септиков, мусорных площадок и других).

По границе с соседним земельным участком ограждения должны быть проветриваемыми и высотой не более 2,0 метров. По взаимному согласию смежных землепользователей допускается устройство сплошных ограждений из качественных и эстетически выполненных элементов. При общей толщине конструкции ограждения до 100 мм ограждение допускается устанавливать по центру межевой границы участка, при большей толщине конструкции – смещать в сторону участка инициатора ограждения на величину превышения указанной нормы.

Иные архитектурно-строительные требования

- Высота вспомогательных строений должна быть не выше 1 этажа.

- Не допускается размещать со стороны улицы вспомогательные строения, за исключением гаражей.

- Расстояние от хозяйственных построек до красной линии улиц и проездов должно быть не менее 5 м.

- Содержание скота и птицы допускается в районах усадебной застройки с размером приусадебного участка не менее 0,1 га.

- До границы соседнего приквартирного участка расстояния по санитарно-бытовым условиям должны быть не менее:

от усадебного, одно-, двухквартирного и блокированного дома – 3 м;

от хоз. построек (баня, гараж и др.) – 1 м;

от стволов высокорослых деревьев – 4 м;

от стволов среднерослых деревьев – 2 м;

от кустарника – 1 м;

от постройки для содержания скота и птицы - 4м.

- Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных земельных участках по взаимному согласию домовладельцев с учетом требований, при новом строительстве с учетом пожарных требований.

- Благоустройство придомовых территорий домов вдоль улиц (озеленение, устройство клумб, палисадников).

- Расстояние от окон жилых комнат до стен соседнего дома и хозяйственных построек, расположенных на соседних земельных участках, должно быть не менее 6 м. При этом должна обеспечиваться непросматриваемость жилых помещений (комнат, кухонь) из окна в окно с применением витражей, пленочного покрытия и т.п.

Перечень видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства в зоне Ж-1 устанавливается на основании утвержденного в установленном порядке проекта планировки участков зоны Ж-1, с учетом  ведущего типа застройки (индивидуальная жилая). Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в зоне Ж-1 устанавливается на основании утвержденного в установленном порядке проекта планировки участков зоны Ж-1.

Строительные требования

Планировочная структура территории выполнена в увязке: с  автомобильной дорогой общего пользования регионального значения г. Мичуринск – Ссёлки, с существующей улично-дорожной сетью прилегающих жилых и коммунально-промышленных территорий, с учетом сложившихся планировочных ограничений.

Транспортная связь проектируемой территории с центром г. Липецка и др. населенными пунктами будет осуществляться по автомобильной дорогой общего пользования регионального значения г. Мичуринск – Ссёлки, далее по автомобильной дороге общего пользования федерального значения Тамбов – Орёл, и далее по магистралям общегородского значения: ул. Баумана, ул.Студеновской, ул. Гагарина.

Основной маршрут пассажирского транспорта предполагается по главным улицам проектируемой территории (см. лист ПП-5). Радиусы доступности до остановок общественного транспорта нормативные 300-500 метров.

Временные открытые автостоянки на 150 машиномест запроектированы у  общественных зданий, около лесопарка.

Баланс проектируемой территории

Таблица 2.1

| Территория | Ед. изм. | Существующее положение | Проектное решение |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | количество | % | количество | % |
| Территория проектирования – всего | га | 162,4305 | 100 | 162,4305 | 100 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| Территория жилых кварталов в красных линиях, всего: | га | - | - | 77,8332 | 47,92 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| Территория жилой застройки – всего: | га | - | - | 77,8332 | 47,92 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| - индивидуальная жилая застройка | га | - | - | 69,1846 | 42,59 |
| - территории общественных зданий | га | - | - | 1,1644 | 0,72 |
| - участок детского садика | га | - | - | 1,2942 | 0,80 |
| - озелененные территории общего пользования (сквер, бульвары, кулуары) |  |  |  | 6,0849 | 3,75 |
| - участки инженерных сооружений |  |  |  | 0,1051 | 0,06 |
| Территория общего пользования, всего: | га | - | - | 84,5973 | 52,08 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| Участки общественных зданий | га | - | - | 4,3433 | 2,67 |
| Участок физкультурно-оздоровительного комплекса | га |  |  | 0,4637 | 0,29 |
| Участки объектов общегородского значения (культовое здание, бюро похоронных обрядов, ветеринарная лечебница, автосервис, коммунально-складская зона) | га | - | - | 6,0394 | 3,72 |
| Территория полей фильтрации | га | - | - | 0,5634 | 0,35 |
| Участки зеленых насаждений общего пользования и открытых спортивных сооружений | га | - | - | 30,8796 | 19,01 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| -озелененные территории общего пользования (лесопарк, детский спортивно-игровой комплекс, бульвары, кулуары) | га | - | - | 3,3214 | 2,045 |
| -зеленые насаждения специального назначения в охранных зонах ЛЭП | га | - | - | 8,0920 | 4,981 |
| -зеленые насаждения специального назначения в СЗЗ | га | - | - | 19,4662 | 11,984 |
| Участки инженерных сооружений | га | - | - | 0,8492 | 0,52 |
| Улицы, проезды | га | - | - | 41,4087 | 25,49 |
| Автостоянки (временного хранения) | га | - | - | 0,050(в осн. на террито- рии уллиц - 150 м\м) | 0,03 |
| Прочие территории | га | 162,4305 | 100 | - | - |

## 2.2. Жилищное строительство

В настоящее время территория проектируемых участков свободна от застройки. Новое жилищное строительство на данной территории предусматривается индивидуальное (одно-, двухквартирное).

Общий объем жилищного фонда ориентировочно составит 143,4 тыс. кв.м общей площади.

Численность населения на вновь проектируемой территории составит ориентировочно 2 730 человека, при средней жилищной обеспеченности 52,5 кв.м/чел. и при средней плотности населения 30 чел/га.

Технико-экономические показатели

Общая площадь осваиваемых территорий под жилищное строительство 69,1846 га. Общая площадь жилой застройки (фонд нового жилищного строительства) составит ориентировочно 143 400 кв.м. В этих домах ориентировочно будут проживать 2730 человек (при средней жилищной обеспеченности 52,5 кв.м на человека).

Проектируемая плотность застройки  составит: 2 145,98 кв.м/га.

143 400 кв.м(общ.S) : 69,1846 га (Sучастков) = 2 073 кв.м/га.

Коэффициент застройки на участках жилой застройки:

Кзастр. = 0,13 (max Кзастр.= 0,2)

93 210 кв.м (Sзастр.) : 691 846  кв.м (Sучастков) = 0,13

Коэффициент плотности застройки на участках жилой застройки:

Кплотности застр. = 0,21 (max Кплотности застр.= 0,4)

143 400 кв.м (общ.S) : 691 846 кв.м (Sучастков) = 0,21

Коэффициент застройки и коэффициент плотности застройки не превышают нормативных показателей.

## 2.3. Социальная инфраструктура

Организация системы культурно-бытового обслуживания разработана с учетом социально-экономических и градостроительных условий.

Основная цель развития системы культурно-бытового обслуживания – создание полноценных условий быта и отдыха жителей, достижение нормативного уровня обеспеченности населения в социально-значимых учреждениях (образование, здравоохранение, физическая культура).

Прогнозируемые объемы объектов культурно-бытового обслуживания рассчитаны по «Местному нормативу градостроительного проектирования».

Расчёт потребности в объектах социально-культурного и бытового назначения для проекта планировки территории приведен в таблице ниже

Таблица 2.2

| Наименование учреждения | Нормативные показатели | Необходимо на 2730 жителей | По концепции ППТ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Показатели количества и вместимости | Необходимы е размеры земельных участков |  |  |
| Дошкольные учреждения, мест на 1000 человек | 55 мест 55х2,73=150 мест К=1,2, т.к. мкр для многодетных семей | 35 кв. м на 1 место | Вместимость 180 мест Расчетный размер земельного участка 6300 м2 | Детская дошкольная образовательная организация на 180 мест поз.I с котельной на площади 12942 м2 |
| Общеобразовательные школы, мест на 1000 человек | 110 учащихся |  | 110 х 2,73= = 300 учащихся | Сущ школа южнее проектируемой территории |
| Территория плоскостных спортивных сооружений на 1000 чел. | га | 0,7 - 0,9 га | Расчетная территория: 0,7 х 2,73= = 1,911 га | 1) Детский спортивно-игровой комплекс на открытом воздухе поз. XXIV на площади 0,682га 2) Открытые спортплощадки в сквере поз. XXIII на площади 0,2 га 3) Спорт-комплекс на территории лесопарка поз. XXII на площади 0,3 га 4) Спортивные площадки для занятий на открытом воздухе дисперстно на территории жилого района на площади 0,74 га ИТГО: 1,922 га |
| Спортивные залы на 1000 человек | 60-80 м2 площади пола зала |  | 70х2,73= 191 м2 | Физкультурно-оздоровительный комплекс поз.V общей площадью 1490 м2 |
| Спортивно-тренажерный зал повседн. обслуживания на 1000 человек | 70-80 м2 общей площади |  | 70х2,73= 191 м2 |  |
| Бассейн закрытый общего пользования на 1000 человек | 20-25 м2 зеркала воды |  | 20х2,73= 54 м2 |  |
| Амбулаторно-поликлиниче-ские учреждения: поликлиники, посещений в смену на 1000 человек | 18 посещений в смену | 0,1 га на 100, но не менее 0,5 га на объект | 18х2,73=50 посещений в смену | 1) Медицинская организация поз. XII и стоматологическая поликлиника поз. XIII на площади 0,5014га в зоне размещения общественно-деловой застройки 2) Филиал детской поликлиники с аптекой поз. VIII на площади 0,3709 га в южной части жилого района 3) Фельдшерско-акушерский пункт поз. III на площади 0,1659га в центре жилого района |
| Скорая медицинская помощь | «По Программе», в год 318 вызовов на 1000 чел. 2,73х318=868 вызовов в год |  | 868 вызовов в год |  |
| Аптеки | Аптека на 10 тыс. жителей | Возможно размещение, как в лечебных заведениях, так и во встроенно-пристроенных помещениях | 1 аптека |  |
| Помещения для культурно-массовой работы, досуга, м2 площади на 1000 человек | 50-60 м2 общей площади | По заданию на проектирование | 60 х 2,73 = = 164 м2 | Дом творчества школьников на площади 0,1752 га, возможно размещение других объектов капитального строительства в области культуры и социального обеспечения на территории поз.IV, VI– VIII, XI |
| Танцевальные залы на 1000 человек | 6 м2 | По заданию на проектирование на последующих стадиях проектирования | 6 х 2,73 = = 17 м2 |  |
| Клубы на 1000 человек | 80 м2 | По заданию на проектирование на последующих стадиях проектирования | 80 х 2,73 = = 218 м2 |  |
| Детская библиотека | 3 тыс. ед. хранения/ на 1 тыс. человек | 36 м2 на 1 тыс. чел. | 36 х 2,73 = = 99 м2 | Возможно размещение данных объектов капитального строительства на территории поз.IV, VI– VII, XI |
| Юношеская библиотека | 3 тыс. ед. хранения/ на 1 тыс. человек | 38 м2 на 1 тыс. чел. | 38 х 2,73 = = 104 м2 |  |
| Торговые центры на 1000 человек | 280 м2 торг. площади | 0,2 - 0,3 га на объект | 280х2,73= 764 м2 | Запроектирован магазин поз. X на площади 0,4483 га |
| Магазин продовольствен-ных товаров на 1000 человек | 100 м2 торг. площади | 100х2,73= 273 м2 | 273 м2 | Запроектированы магазины товаров первой необходимо-сти поз. XIX, XX площадью 258 и 248 м2 на площади 0,1046 и 0,1262 га; магазин строи-тельных материалов поз. IX площадью 1350 м 2 на площади 0,5178 га |
| Магазин непродоволь-ственных товаров на 1000 человек | 180 м2 торг. площади | 100х2,73= 491 м2 | 491м 2 |  |
| Объекты бытового обслуживания населения на 1000 человек | Рекомендуемая обеспеченность 5 рабочих мест | 5х2,73=14 рабо-чих мест | 0,1-0,2 га | Запректирован комбинат бытового обслуживания населения поз. VIII на площади 0,6027 га |
| Химчистка | Рекомендуемая обеспеченность 4 кг/смену |  | 0,5-1 га на обект |  |
| Отделение связи, объект | 1 |  | 0,1 - 0,15 га на объект | Возможно размещение данных объектов капитального строительства на территории поз.IV, VI– VII, XI |
| Отделение банка, кв. м общей площади на 1000 человек | 40 | 40х2,73= 109 м2 | 0,1 - 0,15 га на объект |  |
| Опорный пункт охраны на 1000 жителей | 10 м2 | 0,1 - 0,15 га на объект | 10х2,73= 27 м2 |  |

Размещение учреждений и предприятий обслуживания на территориях малоэтажной жилой застройки следует осуществлять с учетом радиусов доступности, но не более указанных в таблице 2.4.

Таблица 2.3

| Учреждения и предприятия обслуживания | Радиус обслуживания, м |
| --- | --- |
| Дошкольные учреждения | 500 |
| Помещения для физкультурно-оздоровительных и досуговых занятий | 800 |
| Амбулаторно-поликлинические учреждения | 1 000 |
| Аптеки | 800 |
| Предприятия торгово-бытового обслуживания повседневного пользования | 800 |
| Отделения связи и банка, опорный пункт охраны порядка | 800 |
| Центр местного самоуправления | 1 200 |

В нашем случае соблюсти радиус обслуживания  для детской дошкольной общеобразовательной организации 500 метров не представляется возможным из экономических соображений (три детских садика на данной территории построить нерентабельно).

По тем же причинам не будет соблюден радиус обслуживания для общеобразовательной школы - 500-750м. Для школы будет соблюдена доступность по СП 42.1333.20.2011.

Размещение общеобразовательных учреждений допускается на расстоянии транспортной доступности: для учащихся I ступени обучения - 15 мин. (в одну сторону), для учащихся II - III ступеней - не более 50 мин. (в одну сторону).

Размещение общеобразовательных учреждений на проектной территории соответствует нижеследующим требованиям для сельской местности.

Таблица 2.4

| Ступень обучения | Радиус пешеходной доступности не более, км | Радиус транспортной доступности (в одну сторону) не более, мин |
| --- | --- | --- |
| I | 2 | 15 |
| II - III | 4 | 30 |

Предельный радиус обслуживания обучающихся II-III ступеней не должен превышать 15 км.

В проекте радиус пешеходной доступности для школы первой ступени не будет более 2 км. Данный радиус доступности учтен и в местных нормативах. Тоже с радиусом доступности для детского дошкольного общеобразовательного учреждения.  Так же рассматривается возможность подвоза жителей до ДДОО и школы местным транспортом.

Согласно п. 2.3.4.75. радиусы обслуживания в данном жилом районе  принимаются:

а) в дошкольной образовательной организации - в соответствии с таблицей 25;

б) в школах:

- для учащихся I ступени обучения - не более 2 км пешеходной и не более 15 мин. (в одну сторону) транспортной доступности;

- для учащихся II и III ступеней обучения - не более 4 км пешеходной и не более 30 мин. (в одну сторону) транспортной доступности. Предельный радиус обслуживания обучающихся II - III ступеней не должен превышать 15 км.

Для удобства обслуживания жителей и в соответствии с решениями генерального плана,  проектом предлагаем в центре жилого района строительство общественных зданий:

- офиса поз. II;

- фельдшерско-акушерского пункта поз. III;

- физкультурно-оздоровительного комплекса поз. V;

- комбината бытового обслуживания поз. VIII;

- магазинов поз. IX, Х;

- медицинских организаций поз. XI, XII;

- дома творчества школьников поз. XII;

- детской дошкольной общеобразовательной организации поз. I.

Торговые точки поз XIX, XX в южной и западной частях планируемой территории предусмотрены с учетом радиусов доступности.

Филиал детской поликлиники с аптекой поз. XVIII запроектирован на отдельном участке в южной части территории. Площадь земельного участка составит 0,3709 га.

Плоскостные спортивные сооружения, расположенные в лесопарке поз. XXII, в сквере поз. XXIII, в детском спортивно-игровом комплексе поз. XXIV, а также в кулуарах и на бульварах жилой застройки обеспечат повсеместно активный отдых жителей района.

Радиус обслуживания от спортивной зоны – 800 м (в нашем случае  от физкультурно-оздоровительного комплекса поз. V) соблюсти не возможно, но возможно выдержать радиус обслуживания согласно СП 42.1333.20.2011 таблица 5 - радиус для обслуживания физкультурно-спортивного центра – 1500 м.

## 2.4. Инженерная инфраструктура

### 2.4.1. Водоснабжение

Нормы водопотребления и расчетные расходы воды питьевого качества

В основу определения расходов воды населением положены следующие основные положения:

- Новая застройка принимается с ванными и местными водонагревателями, норма расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды населения  равной 230 л/сут. ( в соответствии с СП 31.13330.2012 п. 5.1) и включает в себя расходы воды в общественных зданиях и сооружениях.

-Расходы воды на поливку улиц, проездов, площадей и зеленых насаждений принимаются из расчета 70 л/сут. на человека  (в соответствии с СП 31.13330.2012 п. 5.3).

- Расходы воды на собственные нужды водопровода и неучтенные расходы приняты в размере 15% от расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды населения (в соответствии с СП 31.13330.2012 п. 5.1, примечание) т.е. 35 л/сут. на человека.

-  Коэффициент суточной неравномерности принимается равным 1,2.

Расходы воды питьевого качества

Таблица 2.5

| № пп. | Наименование водопотребителей | Ед.изм | Количество единиц | Суточная норма водопотребления л./чел.сут | Суточн. объем водопотребления, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | на 1 очередь | на расч.срок |  | на 1 очередь | на расч. срок |
| 1 | Хозяйственно-питьевые нужды. | чел. | 2730 | - | 230 | 627,9 | - |
| 2 | Неучтенные расходы, 15% | чел. | 2730 | - | 35 | 95,55 | - |
| 3 | Полив улиц и зеленых насаждений | чел. | 2730 | - | 70 | 191,1 | - |
|  | Средний суточный расход |  |  |  |  | 914,55 | - |
|  | Максимальный суточный расход Ксут.max=1,2 |  |  |  |  | 1097,46 | - |

Расчетные часовые расходы, определены согласно СНиП 2.04.02-84* и составляют:

Средний за год часовой расход воды:  38,1 м3/час.

Расчетный средний часовой расход в сутки максимального водопотребления: 45,72 м3/час.

Максимальный часовой расход в сутки максимального водопотребления 80,47 м3/час (Кgen.max=1,76).

Расходы воды для нужд пожаротушения населенных пунктов и количество одновременных пожаров в них, принимаются в соответствии со СП 10.13130.2009, СП 8.13130.2009:

Количество одновременных пожаров в проектируемой застройке – 1 шт.

Расход воды на наружное пожаротушение составляет 10 л/с.

Продолжительность тушения пожаров принята 3 часа.

Пожаротушение участка проектируемой застройки  осуществляется пожарными гидрантами, расположенными на кольцевых сетях поселкового водопровода. Дополнительно хранение противопожарного запаса воды предусматривается в пожарных резервуарах (4шт) объемом W=50м3 каждый в районе ветлечебницы (поз.XIV) и культового здания (поз.XV).

Потребные свободные  напоры воды

Требуемые напоры для водоснабжения  согласно СП 31.13330.2012 п.5.11 (СНиП 2.04.02-84 п.2.26) для  1-3 этажной застройки составляют  15-25 м.вод.ст.

Минимальный свободный напор в  водопроводной сети с пожарными гидрантами должен быть не менее 10м для возможности забора воды пожарными машинами.

Источники водоснабжения

В качестве источника водоснабжения участка проектируемой застройки  рассматриваются  кольцевые сети  водопровода от проектируемого водопровода  диаметром dу200мм.

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения

Зона санитарной охраны источников водоснабжения представлена санитарно-защитной полосой проектируемых водоводов.

На территории санитарно-защитной полосы должны быть организованы, соблюдаться и выполняться соответствующие мероприятия, согласно требований СНиП 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения" и СНиП 2.04.02.-84 "Водоснабжение, наружные сети и сооружения".

Ширину санитарно-защитной полосы водоводов следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода:

а) при отсутствии грунтовых вод - не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм и не менее 20 м при диаметре водоводов более 1000 мм;

б) при наличии грунтовых вод - не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов.

В случае необходимости допускается сокращение ширины санитарно-защитной полосы для водоводов, проходящих по застроенной территории, по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

В пределах санитарно-защитной полосы водоводов должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод (выгребы, кладбища, скотомогильники, поля ассенизации, поля фильтрации, навозохранилища, силосные траншеи, животноводческие и птицеводческие предприятия и другие объекты, обусловливающие опасность микробного загрязнения подземных вод).

Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

Система и схема водоснабжения

Система водоснабжения - объединенная хозяйственно-питьевая, противопожарная.

Водоснабжение площадок нового строительства осуществляется      от проектируемого  водопровода  диаметром dу 200мм.

Сети  водопровода   принять   из  полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17 по ГОСТ18599-2001.

### Водоотведение

Нормы водоотведения и расчетные расходы сточных вод

Расчетные расходы сточных вод, как и расходы воды, определены исходя из степени благоустройства жилой застройки. При этом, в соответствии со СНиП 2.04.03-85, удельные нормы водоотведения принимаются равными нормам водопотребления, без учета поливочных нужд.

Таблица 2.6

| № п/п. | Наименование водопотребителей | Ед.изм | Количество единиц | Суточная норма водоотведения л./чел.сут. | Суточн. объем водопотребления, м3/сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | на 1 очередь | на расч. срок |  | на 1 очередь | на расч. срок |
| 1 | Хозяйственно-питьевые нужды. | чел. | 2730 | - | 230 | 627,9 | - |
| 2 | Неучтенные расходы, 15% | чел. | 2730 | - | 35 | 95,55 | - |
|  | Средний суточный расход |  |  |  |  | 723,45 | - |
|  | Максимальный суточный расход Ксут.max=1.2 |  |  |  |  | 868,14 | - |
|  | Максимальный часовой расход м3/час Кgen.max=1,76 |  |  |  |  | 63,66 | - |

Система и схема канализации

Схема канализации проектируемого участка застройки в данном проекте  не рассматривается.

Прокладка самотечных сетей канализации диаметром 110мм предусматривается на каждом участке из раструбных ПВХ труб «Pragma» ТУ 2248-001-96467180-2008 самостоятельно. Отвод стоков предполагается на локальные очистные сооружения с использованием установок биологической очистки.

Объемы работ по водоснабжению и канализации.

В объемы работ включены основные магистральные сети и сооружения для обеспечения участка проектируемой застройки водоснабжением.

Внутриквартальные сети разрабатываются на последующих стадиях проектирования и в данные объемы не входят.

Таблица 2.7

| № п/п | Наименование | Объем работ |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 очередь | Расчетный срок (дополнительно к 1-ой очереди) | Примечание |
|  | Водоснабжение |  |  |  |
| 1 | Резервуары для воды объемом 50м3 ТП 901-4-58.83 | 4 шт. |  |  |
| 2 | Водопроводные сети с устройством колодцев, установкой запорной арматуры и пожарных гидрантов: |  |  |  |
|  | Ø140мм | 8,2 км | - |  |
|  | Ø110мм | 1,7 км |  |  |
|  | Ø50мм | 5,3 км |  |  |

### 2.4.3. Электроснабжение

Настоящий раздел выполнен в соответствии с требованиями следующих нормативных документов:

- Правила устройства электроустановок;

- Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, издание 6;

- ГОСТ Р50571.15-97 «Электроустановки зданий. Часть 5. Выбор и монтаж электрооборудования. Глава 52. Электропроводки»;

- СНиП 23.05-95* изм. 1. Естественное и искусственное освещение. Нормы проектирования;

- ГОСТ 12.1.030-81* «ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление»;

- СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства»;

- РД 34.21.122-87 « Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений»;

- СО-153-34.21.122-2003 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций»;

- СП 256.1325800.2016 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий».

3130.2009 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности»;

- СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности»;

- ГОСТ 21.613-88 «Силовое электрооборудование»;

- ГОСТ 21.614-88 «Изображения условные графические электрооборудования и электропроводок на планах»;

- ГОСТ HYPERLINK "normacs: //normacs.ru/4q5"РHYPERLINK "normacs://normacs.ru/4q5" 505 71. 10-96 «Заземляющие устройства и защитные проводники»;

- ГОСТ 13109-97 «Электрическая энергия. Нормы качества  электрической энергии электроснабжения общего назначения».

а) Характеристику источников электроснабжения в соответствии с техническими условиями на подключение объекта капитального строительства к сетям электроснабжения общего пользования.

Электроснабжение объекта осуществляется от трансформаторных подстанций ТП-1 – ТП-10 с трансформаторами разной мощности (см. таблицу нагрузок).

б) Обоснование принятой схемы электроснабжения.

Система электроснабжения предназначена для обеспечения высококачественного электропитания оборудования систем инженерного обеспечения, как в нормальных условиях, так и в аварийных ситуациях. Для реализации требований технического задания проектируется система электроснабжения.

в) Сведения о количестве электроприемников, их установленной и расчетной мощности.

Расчет электрических нагрузок внешнего электроснабжения выполнен согласно СП 256.1325800.2016 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий» и раздела 2(изменения и дополнения) РД 34.20.185-94.

Таблица нагрузок

Таблица 2.7

| Наименование потребителей | Ру,кВт | Кс | Рр,кВт | CosФ | TgФ | Q,кВАр | S,кВА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТП-1 2х630 кВА |
| I секция шин |  |  |  |  |  |  |  |
| Общественное здание поз.4 | 132,0 | 1,0 | 70,2 | 0,89 | 0,51 | 67,6 | 97,5 |
| Физкультурно-оздоровителььный комплекс поз.5 | 298,0 | 1,0 | 70,2 | 0,90 | 0,48 | 144,3 | 160,5 |
| Наружное освещение | 3,8 | 1,0 | 70,2 | 0,92 | 0,43 | 1,6 | 70,2 |
| Запас 30% | 130,1 | 1,0 | 70,2 | 0,85 | 0,62 | 80,6 | 106,9 |
| Итого: | 563,9 |  | 563,9 | 0,89 | 0,51 | 288,9 | 633,6 |
| II секция шин |  |  |  |  |  |  |  |
| Общественное здание поз.4 | 132,0 | 1,0 | 70,2 | 0,89 | 0,51 | 67,6 | 97,5 |
| Физкультурно-оздоровителььный комплекс поз.5 | 298,0 | 1,0 | 70,2 | 0,90 | 0,48 | 144,3 | 160,5 |
| Наружное освещение | 3,8 | 1,0 | 70,2 | 0,92 | 0,43 | 1,6 | 70,2 |
| Запас 30% | 130,1 | 1,0 | 70,2 | 0,85 | 0,62 | 80,6 | 106,9 |
| Итого: | 563,9 |  | 563,9 | 0,89 | 0,51 | 288,9 | 633,6 |
| ТП-2 630кВА |
| Линии питания коттеджей | 356,2 | 1,0 | 70,2 | 0,96 | 0,29 | 103,9 | 125,4 |
| Наружное освещение | 17,5 | 1,0 | 70,2 | 0,92 | 0,43 | 7,5 | 70,6 |
| Запас 30% | 112,1 | 1,0 | 70,2 | 0,85 | 0,62 | 69,5 | 98,8 |
| Итого: | 485,8 |  | 485,8 | 0,91 | 0,46 | 221,3 | 533,9 |
| ТП-3 2х630 кВА |
| I секция шин |  |  |  |  |  |  |  |
| Линии питания коттеджей | 137,8 | 1,0 | 70,2 | 0,96 | 0,29 | 40,2 | 80,9 |
| Наружное освещение | 4,5 | 1,0 | 70,2 | 0,92 | 0,43 | 1,9 | 70,2 |
| Магазин поз.20 | 23,1 | 1,0 | 70,2 | 0,85 | 0,62 | 14,3 | 71,6 |
| Общественное здание поз.6 | 141,0 | 1,0 | 70,2 | 0,89 | 0,51 | 72,2 | 100,7 |
| Общественное здание поз.7 | 165,0 | 1,0 | 70,2 | 0,89 | 0,51 | 84,5 | 109,9 |
| Запас 30% | 141,4 | 1,0 | 70,2 | 0,85 | 0,62 | 87,6 | 112,3 |
| Итого: | 612,8 |  | 612,8 | 0,89 | 0,50 | 308,3 | 686,0 |
| II секция шин |  |  |  |  |  |  |  |
| Линии питания коттеджей | 137,8 | 1,0 | 70,2 | 0,96 | 0,29 | 40,2 | 80,9 |
| Наружное освещение | 4,5 | 1,0 | 70,2 | 0,92 | 0,43 | 1,9 | 70,2 |
| Магазин поз.20 | 23,1 | 1,0 | 70,2 | 0,85 | 0,62 | 14,3 | 71,6 |
| Общественное здание поз.6 | 141,0 | 1,0 | 70,2 | 0,89 | 0,51 | 72,2 | 100,7 |
| Общественное здание поз.7 | 165,0 | 1,0 | 70,2 | 0,89 | 0,51 | 84,5 | 109,9 |
| Запас 30% | 141,4 | 1,0 | 70,2 | 0,85 | 0,62 | 87,6 | 112,3 |
| Итого: | 612,8 |  | 612,8 | 0,89 | 0,50 | 308,3 | 686,0 |
| ТП-4 2х630 кВА |
| I секция шин |  |  |  |  |  |  |  |
| Общественное здание(КБО) поз.8 | 127,5 | 1,0 | 70,2 | 0,89 | 0,51 | 65,3 | 95,9 |
| Магазин строй. Материалов поз.9 | 7,7 | 1,0 | 70,2 | 0,85 | 0,62 | 4,8 | 70,4 |
| Офис поз.2 | 6,8 | 1,0 | 70,2 | 0,89 | 0,51 | 3,5 | 70,3 |
| Акушерский пунут поз.3 | 94,5 | 1,0 | 70,2 | 0,89 | 0,51 | 48,4 | 85,3 |
| Наружное освещение | 10,0 | 1,0 | 70,2 | 0,92 | 0,43 | 4,3 | 70,3 |
| Линии питания коттеджей | 156,0 | 1,0 | 70,2 | 0,96 | 0,29 | 45,5 | 83,7 |
| Запас 30% | 120,7 | 1,0 | 70,2 | 0,85 | 0,62 | 74,8 | 102,6 |
| Итого: | 523,2 |  | 523,2 | 0,89 | 0,50 | 263,9 | 586,0 |
| II секция шин |  |  |  |  |  |  |  |
| Общественное здание(КБО) поз.8 | 127,5 | 1,0 | 70,2 | 0,89 | 0,51 | 65,3 | 95,9 |
| Магазин строй. Материалов поз.9 | 7,7 | 1,0 | 70,2 | 0,85 | 0,62 | 4,8 | 70,4 |
| Офис поз.2 | 6,8 | 1,0 | 70,2 | 0,89 | 0,51 | 3,5 | 70,3 |
| Акушерский пунут поз.3 | 94,5 | 1,0 | 70,2 | 0,89 | 0,51 | 48,4 | 85,3 |
| Наружное освещение | 10,0 | 1,0 | 70,2 | 0,92 | 0,43 | 4,3 | 70,3 |
| Линии питания коттеджей | 156,0 | 1,0 | 70,2 | 0,96 | 0,29 | 45,5 | 83,7 |
| Запас 30% | 120,7 | 1,0 | 70,2 | 0,85 | 0,62 | 74,8 | 102,6 |
| Итого: | 523,2 |  | 523,2 | 0,89 | 0,50 | 263,9 | 586,0 |
| ТП-5 2х1000 кВА |
| I секция шин |  |  |  |  |  |  |  |
| Магазин товаров первой необходимости поз.19 | 24,2 | 1,0 | 70,2 | 0,85 | 0,62 | 15,0 | 71,8 |
| Дом творчества школьников поз.17 | 80,0 | 1,0 | 70,2 | 0,95 | 0,33 | 26,3 | 75,0 |
| Детская поликлиника, аптека поз.18 | 198,0 | 1,0 | 70,2 | 0,89 | 0,51 | 101,4 | 123,4 |
| Наружное освещение | 12,5 | 1,0 | 70,2 | 0,92 | 0,43 | 5,3 | 70,4 |
| Линии питания коттеджей | 296,4 | 1,0 | 70,2 | 0,96 | 0,29 | 86,5 | 111,4 |
| Запас 30% | 183,3 | 1,0 | 70,2 | 0,85 | 0,62 | 113,6 | 133,6 |
| Итого: | 794,4 |  | 794,4 | 0,90 | 0,47 | 377,2 | 879,4 |
| II секция шин |  |  |  |  |  |  |  |
| Магазин товаров первой необходимости поз.19 | 24,2 | 1,0 | 70,2 | 0,85 | 0,62 | 15,0 | 71,8 |
| Дом творчества школьников поз.17 | 80,0 | 1,0 | 70,2 | 0,95 | 0,33 | 26,3 | 75,0 |
| Детская поликлиника, аптека поз.18 | 198,0 | 1,0 | 70,2 | 0,89 | 0,51 | 101,4 | 123,4 |
| Наружное освещение | 12,5 | 1,0 | 70,2 | 0,92 | 0,43 | 5,3 | 70,4 |
| Линии питания коттеджей | 296,4 | 1,0 | 70,2 | 0,96 | 0,29 | 86,5 | 111,4 |
| Запас 30% | 183,3 | 1,0 | 70,2 | 0,85 | 0,62 | 113,6 | 133,6 |
| Итого: | 794,4 |  | 794,4 | 0,90 | 0,47 | 377,2 | 879,4 |
| ТП-6 2х630 кВА |
| I секция шин |  |  |  |  |  |  |  |
| Магазин поз.10 | 59,5 | 1,0 | 70,2 | 0,85 | 0,62 | 36,9 | 79,3 |
| Общетсвенное здание поз.11 | 247,5 | 1,0 | 70,2 | 0,89 | 0,51 | 126,8 | 144,9 |
| Детская дошкольная общеобразовательная организация на 180 мест поз.1 | 36,0 | 1,0 | 70,2 | 0,95 | 0,33 | 11,8 | 71,2 |
| Наружное освещение | 4,3 | 1,0 | 70,2 | 0,92 | 0,43 | 1,8 | 70,2 |
| Линии питания коттеджей | 117,5 | 1,0 | 70,2 | 0,96 | 0,29 | 34,3 | 78,1 |
| Запас 30% | 139,4 | 1,0 | 70,2 | 0,85 | 0,62 | 86,4 | 111,3 |
| Итого: | 604,2 |  | 604,2 | 0,90 | 0,47 | 286,9 | 668,8 |
| II секция шин |  |  |  |  |  |  |  |
| Магазин поз.10 | 59,5 | 1,0 | 70,2 | 0,85 | 0,62 | 36,9 | 79,3 |
| Общетсвенное здание поз.11 | 247,5 | 1,0 | 70,2 | 0,89 | 0,51 | 126,8 | 144,9 |
| Детская дошкольная общеобразовательная организация на 180 мест поз.1 | 36,0 | 1,0 | 70,2 | 0,95 | 0,33 | 11,8 | 71,2 |
| Наружное освещение | 4,3 | 1,0 | 70,2 | 0,92 | 0,43 | 1,8 | 70,2 |
| Линии питания коттеджей | 117,5 | 1,0 | 70,2 | 0,96 | 0,29 | 34,3 | 78,1 |
| Запас 30% | 139,4 | 1,0 | 70,2 | 0,85 | 0,62 | 86,4 | 111,3 |
| Итого: | 604,2 |  | 604,2 | 0,90 | 0,47 | 286,9 | 668,8 |
| ТП-7 2х630 кВА |
| I секция шин |  |  |  |  |  |  |  |
| Медецинская организация поз.12 | 247,5 | 1,0 | 70,2 | 0,80 | 0,75 | 185,6 | 198,5 |
| Стоматология поз.13 | 265,5 | 1,0 | 70,2 | 0,80 | 0,75 | 199,1 | 211,1 |
| Запас 20% | 102,6 | 1,0 | 70,2 | 0,85 | 0,62 | 63,6 | 94,7 |
| Итого: | 615,6 |  | 615,6 | 0,82 | 0,71 | 435,0 | 753,8 |
| II секция шин |  |  |  |  |  |  |  |
| Медецинская организация поз.12 | 247,5 | 1,0 | 70,2 | 0,80 | 0,75 | 185,6 | 198,5 |
| Стоматология поз.13 | 265,5 | 1,0 | 70,2 | 0,80 | 0,75 | 199,1 | 211,1 |
| Запас 20% | 102,6 | 1,0 | 70,2 | 0,85 | 0,62 | 63,6 | 94,7 |
| Итого: | 615,6 |  | 615,6 | 0,82 | 0,71 | 435,0 | 753,8 |
| ТП-8 630 кВА |
| Наружное освещение | 4,3 | 1,0 | 70,2 | 0,92 | 0,43 | 1,8 | 70,2 |
| Линии питания коттеджей | 150,4 | 1,0 | 70,2 | 0,96 | 0,29 | 43,9 | 82,8 |
| Запас 30% | 46,4 | 1,0 | 70,2 | 0,85 | 0,62 | 28,8 | 75,9 |
| Итого: | 201,0 |  | 201,0 | 0,91 | 0,46 | 91,6 | 220,9 |
| ТП-9 500 кВА |
| Автосервис поз.21 | 81,0 | 1,0 | 70,2 | 0,89 | 0,51 | 41,5 | 81,5 |
| Наружное освещение | 4,3 | 1,0 | 70,2 | 0,92 | 0,43 | 1,8 | 70,2 |
| Линии питания коттеджей | 152,0 | 1,0 | 70,2 | 0,96 | 0,29 | 44,3 | 83,0 |
| Запас 30% | 71,2 | 1,0 | 70,2 | 0,85 | 0,62 | 44,1 | 82,9 |
| Итого: | 308,4 |  | 308,4 | 0,91 | 0,47 | 145,0 | 340,8 |
| ТП-10 2х250 кВА |
| I секция шин |  |  |  |  |  |  |  |
| Ветеринарная лечебница поз.14 | 94,5 | 1,0 | 70,2 | 0,80 | 0,75 | 70,9 | 99,8 |
| Культовое здание поз.15 | 23,2 | 1,0 | 70,2 | 0,89 | 0,51 | 11,9 | 71,2 |
| Бюро похоронного обслуживания поз.16 | 24,8 | 1,0 | 70,2 | 0,89 | 0,51 | 12,7 | 71,3 |
| Наружное освещение | 2,5 | 1,0 | 70,2 | 0,92 | 0,43 | 1,1 | 70,2 |
| Запас 30% | 43,5 | 1,0 | 70,2 | 0,85 | 0,62 | 26,9 | 75,2 |
| Итого: | 188,4 |  | 188,4 | 0,87 | 0,57 | 106,8 | 216,6 |
| II секция шин |  |  |  |  |  |  |  |
| Ветеринарная лечебница поз.14 | 94,5 | 1,0 | 70,2 | 0,80 | 0,75 | 70,9 | 99,8 |
| Культовое здание поз.15 | 23,2 | 1,0 | 70,2 | 0,89 | 0,51 | 11,9 | 71,2 |
| Бюро похоронного обслуживания поз.16 | 24,8 | 1,0 | 70,2 | 0,89 | 0,51 | 12,7 | 71,3 |
| Наружное освещение | 2,5 | 1,0 | 70,2 | 0,92 | 0,43 | 1,1 | 70,2 |
| Запас 30% | 43,5 | 1,0 | 70,2 | 0,85 | 0,62 | 26,9 | 75,2 |
| Итого: | 188,4 |  | 188,4 | 0,87 | 0,57 | 106,8 | 216,6 |

г) Требования к надежности электроснабжения и качеству электроэнергии.

По надежности электроснабжения электроприемники, относятся ко II  категории (детское дошкольное учреждение, торговые учреждения, акушерские пункты, спортивно-развлекательный комплекс, храм) и к III категории (коттеджи) в соответствии с ПУЭ и СП 256.1325800.2016.  Для поддержания качества электроэнергии в распределительных и групповых сетях, проектом предусматривается прокладка кабельных трасс соответствующего сечения, которые проверяются по длительно допустимому току, нагреву и падению напряжения. Выбранные кабельные трассы позволяют иметь отклонения напряжения от номинального режима на зажимах силовых электроприемников и наиболее удаленных ламп электрического освещения не более - ±5%, а предельно допустимые в послеаварийном режиме при наибольших расчетных нагрузках - ±10%.

С учетом регламентированных отклонений от номинального значения суммарные потери напряжения от шин 0,4 кВ ТП до наиболее удаленной лампы общего освещения не превышают 7,5%;

д) Описание решений по обеспечению электроэнергией электроприемников в соответствии с установленной классификацией в рабочем и аварийном режимах.

Проектом предусмотрены сети электроснабжения жилых домов, выполненные изолированным проводом  СИП2А по железобетонным одноцепным и двухцепным опорам. Сети электроснабжения к остальным зданиям выполняются кабелем АВБбШв, проложенным в траншее.

ВЛИ выполняются 3-х фазным проводом сечением по расчету.

Уличное освещение выполняется отдельным жгутом СИП согласно ГЛ.6.1, 6.3, 6.5 ПУЭ и СН 541-82.

е) Описание проектных решений по компенсации реактивной мощности, релейной защите, управлению, автоматизации и диспетчеризации системы электроснабжения.

Согласно п.6.33 СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»  для потребителей жилых и общественных зданий компенсация реактивной нагрузки не требуется.

Предусматриваются следующие мероприятия по энергосбережению:

-применение кабелей и проводов с медными жилами, обеспечивающими минимум потерь  в электрической сети 380/220В;

-снижение потерь напряжения вследствие малого реактивного сопротивления СИП2А.

и) Решения по организации масляного и ремонтного хозяйства - для объектов производственного назначении.

Не требуется.

к) Перечень мероприятий по заземлению (занулению) и молниезащитеб

Для обеспечения безопасной эксплуатации электроустановок потребителей предусматривается защитное заземление и зануление.

Зануление электроустановок выполняется в соответствии с нормативными документами:

- ГОСТ HYPERLINK "normacs://normacs.ru/4q5"РHYPERLINK "normacs://normacs.ru/4q5" 505 71. 10-96 «Заземляющие устройства и защитные проводники»;

- А10-93 ВНИПИ «Тяжпромэлектропроект»  «Защитное заземление и зануление»;

- ПУЭ, изд. 7 «Правила устройства электроустановок».

Расчет заземляющего устройства выполняется на основании инженерно-геологических изысканий (инженерно-геологический разрез скважин).

На ВЛИ должны быть выполнены заземляющие устройства, предназначенные для повторного заземления нулевого провода (несущего нулевого провода ВЛИ), защиты от атмосферных перенапряжений, заземления электрооборудования, установленного на опорах ВЛ, заземления разрядников и ОПН. Защита от перенапряжений и заземление ВЛ должны выполняться согласно гл.2.4 ПУЭ.

Заземляющее устройство ТП должно быть с сопротивлением не более 4 Ом.

Заземлитель выполняется из стальной полосы 40х5мм, прокладываемой на глубине не менее 0,5 м от поверхности земли и на расстоянии не менее 1м от стен ТП.

Молниезащита здания  выполняется на основании следующих нормативных документов:

- РД 34.21.122-87 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений»;

- СО 153-34.21.122-2003  « Инструкция по устройству молниезащиты зданий,  сооружений и промышленных коммуникаций».

л) Сведения о типе, классе проводов и осветительной арматуры, которые подлежат применению при строительстве объекта капитального строительства.

Вводные кабели от стены зданий до ГРЩ покрываются огнестойкой краской согласно  СП6.13130.2009.

Места  прохода кабелей через стены выполняются в трубе. С целью предотвращения проникновения и скопления воды  и распространения   пожара в местах прохода через стены, перекрытия  или выхода наружу следует заделывать  зазоры между проводами, кабелями и трубой, а также резервные трубы   кабельной проходкой «Формула КП».

м) Описание системы рабочего и аварийного освещения;

Для освещения проездов к жилым домам на наружной стене ТП устанавливается шкаф управления наружным освещением. Освещение выполнить светильниками ЖКУ16-001-125 с натриевыми лампами ДНаТ мощностью 250 Вт по ж-бетонным опорам. Управление освещением осуществляется от фотодатчика, установленного на наружной стене ТП.

н) Описание дополнительных и резервных источников электроэнергии - не требуется.

### 2.4.4. Связь. Радиофикация. Телевидение

Проектное решение

Генеральным планом развития телефонной сети территории земельного участка намечается из условия 100% обеспечения телефонной связью жилого сектора и общественных зданий.

Радиофикация  и  телевидение

На территории будет  осуществляться  эфирное  радиовещание  и  телевидение.

Планируется развитие вещания в ФМ диапазоне с возможностью приема программ на всей территории и прилегающих районах.

Телевизионное вещание транслирует программы в метровом и дециметровом диапазонах. Планируется расширение количества каналов эфирного  вещания и подготовка сети TV вещания к переходу на цифровое вещание согласно постановлению Правительства РФ от 03.12.2009 № 985 «О федеральной целевой программе «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009 - 2015годы»».

Предполагается развитие системы кабельного телевидения, что обеспечит расширение каналов вещания за счёт приёма спутниковых каналов и  значительного повышения  качества  телевизионного  вещания. Развитие системы кабельного телевидения с использованием оптико-волоконной техники, дадут возможность предоставления населению различных мультимедийных услуг. Планируется ввод систем кабельного телевидения в   районе нового строительства.

### 2.4.5. Теплоснабжение

Теплоснабжению подлежат все проектируемые объекты по видам обеспечения - отопление, вентиляция, горячее водоснабжение.

Тепловые нагрузки на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение жилых и общественных зданий определены на основании норм проектирования, климатических условий, а так же по укрупненным показателям  в зависимости от величины общей площади и объемов зданий и сооружений согласно СП124.1333.2012 «Тепловые сети».

Климатические данные:

- расчетная температура наружного воздуха для проектирования  отопления и вентиляции – минус 27◦С.

- средняя температура за отопительный период – минус 3,4◦С.

- продолжительность отопительного периода - 202 суток.

# Расход тепла на отопление,  горячее  водоснабжение  и                                       пищеприготовление  жилой застройки

Таблица 2.8

| Номер по п/п | Наименование потребителя | Расход тепла на отопление ккал/ч | Расход тепла на горячее водоснабжение ккал/ч | Расход тепла на пищеприготовление ккал/ч | Общий расход тепла Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилая застройка | 8073990 | 1790320 | 1913670 | 11,777980 |
|  | Итого | 8073990 | 1790320 | 1913670 | 11,777980 |

# Расход тепла на отопление, вентиляциию, горячее  водоснабжение  общественных зданий

Таблица 2.9

| Номер по п/п | Наименование потребителя | Расход тепла на отопление ккал/ч | Расход тепла на вентиляцию ккал/ч | Расход тепла на горячее водоснабжение ккал/ч | Общий расход тепла Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общественные здания | 1667700 | 447240 | 18900 | 2,133850 |
|  | Итого | 1667700 | 447240 | 18900 | 2,133850 |

# Общий расход тепла на отопление, вентиляцию, горячее  водоснабжение, пищеприготовление жилых и общественных зданий

Таблица 2.10

| Номер по п/п | Наименование потребителя | Количество одноквартирных домов шт. | Числен ность населения тыс.чел | Общая площадь зданий м2 | Общий расход тепла Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилая застройка | 717 | 2,730 | 143400 | 11,777980 |
| 2 | Общественные здания | - | - | - | 2,133850 |
|  | Итого | - | - | - | 13,911830 |
|  | Итого с коэфф 1,1 |  |  |  | 15,303000 |

Покрытие тепловых потребностей предусматривается в зависимости от дислокации участков нового строительства:

- для жилой застройки - от автономных индустриальных 2-х функциональных теплогенераторов, обеспечивающих потребности отопления и горячего водоснабжения потребителей, работающих на природном газе.

- для общественных зданий  - от  блочно-модульных и встроенных котельных.

Для детского дошкольного учреждения на 180мест запроектирована блочно-модульная котельная мощностью 0,3МВт (0,244Г/кал/ч).

### 2.4.6. Газоснабжение

Газоснабжение проектируемой территории  города Липецк площадью 162,43га предусматривается от существующего  газопровода среднего давления   Р≤ 0,3МПа.

Газоснабжение объекта решено на базе природного газа с низшей теплотой сгорания

Qнр  = 8000ккал/м3 и плотностью ρ=0,73кг/м3.

Подключение 1-(для ШРП1) проектируемого газопровода среднего давления

Р ≤ 0,3 МПа  предусмотрено к существующему подземному газопроводу  среднего давления

Р ≤ 0,3 МПа  диаметром 76мм.

Подключение 2-(для ШРП2) проектируемого газопровода среднего давления

Р ≤ 0,3 МПа  предусмотрено к существующему подземному газопроводу  среднего давления

Р ≤ 0,3 Мпа диаметром 76мм.

Подключение 3 -( для ШРП3) проектируемого газопровода среднего давления

Р ≤ 0,3 МПа  предусмотрено к существующему подземному газопроводу  среднего давления

Р ≤ 0,3 Мпа диаметром 159мм.

Для снижения давления газа со среднего Р≤ 0,3 МПа до низкого   Р≤ 0,003МПа    на площадке  запроектированы 3-и шкафных газорегуляторных  пункта ШРП, с основной и резервной  линиями редуцирования,  с газовым обогревом.

Газ низкого  давления Р≤ 0,003МПа подается к жилым домам для  нужд отопления,  горячего водоснабжения, пищеприготовления.

В качестве источника тепла запроектированы   автономные  индустриальные            2-х функциональные теплогенераторы. Для пищеприготовления  запроектированы 4-конфорочные газовые плиты.

Газ среднего давления Р≤0,3МПа подается к автоматизированной блочной котельной детского дошкольного учреждения на 180 мест поз.1 на нужды отопления, вентиляции  и  горячего водоснабжения.

Трасса газопровода   предусматривается подземной из труб полиэтиленовых ПЭ80 ГОСТ Р 50838-2009 с коэффициентом запаса прочности 2,6, подземной и надземной из труб стальных электросварных прямошовных  ГОСТ10704-91 из стали марки Вст3сп2  ГОСТ10705-80 группам поставки В.

Проектом предусмотрена  создание  охранной зоны   вдоль трассы  газопровода на расстоянии 2 м  с каждой стороны газопровода в соответствии  с   Постановлением  Правительства РФ № 878 от 20.11 2009г.

Протяженность газопровода низкого  давления –20,0км

Протяженность газопровода  среднего  давления – 0,7км

Общая  протяженность  проектируемых газопроводов  среднего и низкого  давления  - 20,7км.

Расход газа на отопление,  горячее  водоснабжение и пищеприготовление жилой застройки

Таблица 2.11

| Номер по п/п | Наименование потребителя | Количество одноквартирных домов шт. | Численность населения тыс.чел | Общая площадь зданий м2 | Расход газа на отопл м3/ч | Расход газа на горячее водо-снабжение м3/ч | Расход газа на пищеприготовление м3/ч | Часовой расход газа м3/ч | Общий расход тепла Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилая застройка | 717 | 2,730 | 143400 | 1100 | 240 | 155 | 1495 | 11,777980 |
|  | Итого | 717 | 2,730 | 143400 | 1100 | 240 | 155 | 1495 | 11,777980 |

# Расход газа на отопление, вентиляцию, горячее  водоснабжение              общественных зданий

Таблица 2.12

| Номер по п/п | Наименование потребителя | Расход газа на отопление м3/ч | Расход газа на вентиляцию м3/ч | Расход газа на горячее водо-снабжение м3/ч | Часовой расход газа м3/ч | Общий расход тепла Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общественные здания | 230 | 63 | 4 | 297 | 2,133850 |
|  | Итого | 230 | 63 | 4 | 297 | 2,133850 |

# Общий расход природного газа на отопление, вентиляцию, горячее  водоснабжение, пищеприготовление  проектируемой застройки

Таблица 2.13

| Номер по п/п | Наименование потребителя | Часовой расход газа м3/ч | Общий расход тепла Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилая застройка | 1495 | 11,777980 |
| 2 | Общественные здания | 297 | 2,133850 |
|  | Итого | 1792 | 13,911830 |
|  | Итого с коэфф 1,1 | 1970 | 15,303000 |

Основные мероприятия  освоения территории по газоснабжению

Таблица 2.14

| Номер по п/п | Наименование объекта | Наименование сооружения | Ед.изм | Коли чество | Мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проектируемая территория 162,4305 га | ШРП внутриплощадочный | шт | 3 | Новое строительство |
|  |  | Газопровод внеплощадочный среднего давления Р=0,3МПа | км | 0,7 |  |
|  |  | Газопровод внутриплощадочный низкого давления Р=0,003Мпа | км | 20,0 |  |

## 2.5. Инженерная подготовка территории

Основные решения по инженерной подготовке разработаны в соответствии с архитектурно-планировочным решением, учитывают перспективный характер использования территории, природно-климатические условия.

Проектом намечаются следующие мероприятия по инженерной подготовке территории:

- вертикальная планировка, организация рельефа.

Схема вертикальной планировки территории определяет высотное  положение осей основных проездов. Дорожная сеть запроектирована с учетом рельефа и позволяет обеспечить нормальный водоотвод с проектируемой территории. Вывод воды производится в пониженные места рельефа. Сброс на рельеф производится – в трех местах – в самой северной части территории, возле участка 1, в западной части возле участка 254 и в северной части между общественным зданием IV и ветеринарной лечебницей XIV.

Уклоны поверхности от  4 ‰ до 37‰. Самые крутые уклоны расположены в середине территории. Общий перепад рельефа по территории района в абсолютных отметках от 120.85 (в северной части территории) до 132.10 (в южной части территории). Рельеф территории представляет собой 1 возвышенность, расположенную в южной части территории (возле детского садика). От возвышенности уклоны расходятся к северу, западу и востоку. Продольные уклоны по основным проездам приняты в пределах от 4‰ до 37‰ в соответствии с СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

## 2.6. Расчет красных линий

Расчет координат красных линий выполнен в системе координат МСК36. Таблицы координат красных линий см. ниже, а также на листе ПП-3.

Квартал 1

| Точка 1 | Х= 7708,01 | У= 9519,80 |
| --- | --- | --- |
| Точка 2 | Х= 7534,44 | У= 9880,18 |
|  | элемент - прямая линия |
|  | расстояние - 400,00 м |
|  | Точка 1 Х=7708,01 У=9519,80 |
| Точка 3 | Х=7462,36 | У=9845,47 |
|  | Элемент - прямая линия |
|  | расстояние - 80,00 м |
|  | Точка 2 Х=7534,44 У=9880,18 |
| Точка 4 | Х=7635,93 | У=9485,09 |
|  | элемент - прямая линия |
|  | расстояние - 400,00м |
|  | Точка 3 Х=7462,36 У=9845,47 |
| Точка 1 | Х=7708,01 | У=9519,80 |
|  | элемент - прямая линия |
|  | расстояние – 80,00 м |
|  | Точка 4 Х=7635,93 У=9485,09 |

Квартал 2

| Точка 5 | Х=7618,30 | У=9475,60 |
| --- | --- | --- |
| Точка 6 | Х=7444,35 | У=9836,79 |
|  | элемент - прямая линия |
|  | расстояние - 400,90 м |
|  | Точка 5 Х=7618,30 У=9475,60 |
| Точка 7 | Х=7372,27 | У=9802,08 |
|  | элемент - прямая линия |
|  | расстояние - 80,00 м |
|  | Точка 6 Х=7444,35 У=9836,79 |
| Точка 8 | Х=7547,20 | У=9438,80 |
|  | элемент - прямая линия |
|  | расстояние - 403,20 м |
|  | Точка 7 Х=7372,27 У=9802,08 |
| Точка 5 | Х=7618,30 | У=9475,60 |
|  | элемент - прямая линия |
|  | расстояние - 80,06 м |
|  | Точка 8 Х=7618,30 У=9475,60 |

Квартал 3

| Точка 9 | Х=7529,47 | У=9429,62 |
| --- | --- | --- |
| Точка 10 | Х=7354,25 | У=9793,40 |
|  | элемент - прямая линия |
|  | расстояние - 403,78 м |
|  | Точка 9 Х=7529,47 У=9429,62 |
| Точка 11 | Х=7282,17 | У=9758,69 |
|  | элемент - прямая линия |
|  | расстояние - 80,00 м |
|  | Точка 10 Х=7354,25 У=9793,40 |
| Точка 12 | Х=7458,38 | У=9392,82 |
|  | элемент - прямая линия |
|  | расстояние - 406,09 м |
|  | Точка 11 Х=7282,17 У=9758,69 |
| Точка 9 | Х=7529,47 | У=9429,62 |
|  | элемент - прямая линия |
|  | расстояние - 80,05 м |
|  | Точка 12 Х=7458,38 У=9392,82 |

Квартал 4

| Точка 13 | Х=7440,61 | У=9383,62 |
| --- | --- | --- |
| Точка 14 | Х=7264,15 | У=9750,01 |
|  | элемент - прямая линия |
|  | расстояние - 406,67 м |
|  | Точка 13 Х=7440,61 У=9383,62 |
| Точка 15 | Х=7192,08 | У=9715,29 |
|  | элемент - прямая линия |
|  | расстояние - 80,00 м |
|  | Точка 14 Х=7264,15 У=9750,01 |
| Точка 16 | Х=7369,53 | У=9346,84 |
|  | элемент - прямая линия |
|  | расстояние - 408,95 м |
|  | Точка 15 Х=7192,08 У=9715,29 |
| Точка 13 | Х=7440,61 | У=9383,62 |
|  | элемент - прямая линия |
|  | расстояние - 80,03 м |
|  | Точка 16 Х=7369,53 У=9346,84 |

Квартал 5

| Точка 17 | Х=7351,76 | У=9337,64 |
| --- | --- | --- |
| Точка 18 | Х=7 74,06 | У=9706,62 |
|  | элемент - прямая линия |
|  | расстояние - 409,54 м |
|  | Точка 17 Х=7351,76 У=9337,64 |
| Точка 19 | Х=7024,57 | У=9634,62 |
|  | элемент - прямая линия |
|  | расстояние - 165,93 м |
|  | Точка 18 Х=7 74,06 У=9706,62 |
| Точка 20 | Х=7031,19 | У=9611,20 |
|  | элемент - прямая линия |
|  | расстояние - 24,34 м |
|  | Точка 19 Х=7024,57 У=9634,62 |
| Точка 21 | Х=7041,98 | У=9593,09 |
|  | элемент - прямая линия |
|  | расстояние - 21,08 м |
|  | Точка 20 Х=7031,19 У=9611,20 |
| Точка 22 | Х=7113,77 | У=9614,76 |
|  | элемент - прямая линия |
|  | расстояние - 74,99 м |
|  | Точка 21 Х=7041,98 У=9593,09 |
| Точка 23 | Х=7158,20 | У=9587,22 |
|  | элемент - прямая линия |
|  | расстояние - 52,27 м |
|  | Точка 22 Х=7113,77 У=9614,76 |
| Точка 24 | Х=7200,82 | У=9483,78 |
|  | элемент - прямая линия |
|  | расстояние - 111,88 м |
|  | Точка 23 Х=7158,20 У=9587,22 |
| Точка 25 | Х=7213,04 | У=9443,42 |
|  | элемент - прямая линия |
|  | расстояние - 42,17 м |
|  | Точка 24 Х=7200,82 У=9483,78 |
| Точка 26 | Х=7228,42 | У=9383,85 |
|  | элемент - прямая линия |
|  | расстояние - 61,52 м |
|  | Точка 25 Х=7213,04 У=9443,42 |
| Точка 27 | Х=7236,77 | У=9341,05 |
|  | элемент - прямая линия |
|  | расстояние - 43,61 м |
|  | Точка 26 Х=7228,42 У=9383,85 |
| Точка 28 | Х=7243,44 | У=9287,61 |
|  | элемент - прямая линия |
|  | расстояние - 53,85 м |
|  | Точка 27 Х=7236,77 У=9341,05 |
| Точка 29 | Х=7248,51 | У=9284,92 |
|  | элемент - прямая линия |
|  | расстояние - 5,74 м |
|  | Точка 28 Х=7243,44 У=9287,61 |
| Точка 17 | Х=7351,76 | У=9337,64 |
|  | элемент - прямая линия |
|  | расстояние - 115,93 м |
|  | Точка 29 Х=7248,51 У=9284,92 |

Квартал 6

| Точка 30 | Х=7521,01 | У=9908,08 |
| --- | --- | --- |
| Точка 31 | Х=7445,07 | У=10065,74 |
|  | элемент - прямая линия |
|  | расстояние - 175,00 м |
|  | Точка 30 Х=7521,01 У=9908,08 |
| Точка 32 | Х=7373,00 | У=10031,03 |
|  | элемент - прямая линия |
|  | расстояние - 79,99 м |
|  | Точка 31 Х=7445,07 У=10065,74 |
| Точка 33 | Х=7448,94 | У=9873,36 |
|  | элемент - прямая линия |
|  | расстояние - 175,00 м |
|  | Точка 32 Х=7373,00 У=10031,03 |
| Точка 30 | Х=7521,01 | У=9908,08 |
|  | элемент - прямая линия |
|  | расстояние - 80,00 м |
|  | Точка 33 Х=7448,94 У=9873,36 |

Квартал 7

| Точка 34 | Х=7430,91 | У=9864,68 |
| --- | --- | --- |
| Точка 35 | Х=7354,98 | У=10022,35 |
|  | элемент - прямая линия |
|  | расстояние - 175,00 м |
|  | Точка 34 Х=7430,91 У=9864,68 |
| Точка 36 | Х=7282,90 | У=9987,64 |
|  | элемент - прямая линия |
|  | расстояние - 80,00 м |
|  | Точка 35 Х=7354,98 У=10022,35 |
| Точка 37 | Х=7358,84 | У=9829,97 |
|  | элемент - прямая линия |
|  | расстояние - 175,00 м |
|  | Точка 36 Х=7282,90 У=9987,64 |
| Точка 34 | Х=7430,91 | У=9864,68 |
|  | элемент - прямая линия |
|  | расстояние - 79,99 м |
|  | Точка 37 Х=7358,84 У=9829,97 |

Квартал 8

| Точка 38 | Х=7340,82 | У=9821,29 |
| --- | --- | --- |
| Точка 39 | Х=7264,88 | У=9978,95 |
|  | элемент - прямая линия |
|  | расстояние - 175,00 м |
|  | Точка 38 Х=7340,82 У=9821,29 |
| Точка 40 | Х=7192,81 | У=9944,24 |
|  | элемент - прямая линия |
|  | расстояние - 79,99 м |
|  | Точка 39 Х=7264,88 У=9978,95 |
| Точка 41 | Х=7268,74 | У=9786,57 |
|  | элемент - прямая линия |
|  | расстояние - 175,00 м |
|  | Точка 40 Х=7192,81 У=9944,24 |
| Точка 38 | Х=7340,82 | У=9821,29 |
|  | элемент - прямая линия |
|  | расстояние - 80,01 м |
|  | Точка 41 Х= У=9786,57 |

Квартал 9

| Точка 42 | Х=7250,72 | У=9777,90 |
| --- | --- | --- |
| Точка 43 | Х=7174,79 | У=9935,56 |
|  | элемент - прямая линия |
|  | расстояние - 174,99 м |
|  | Точка 42 Х=7250,72 У=9777,90 |
| Точка 44 | Х=7102,71 | У=9900,85 |
|  | элемент - прямая линия |
|  | расстояние - 80,00 м |
|  | Точка 43 Х=7174,79 У=9935,56 |
| Точка 45 | Х=7178,65 | У=9743,18 |
|  | элемент - прямая линия |
|  | расстояние - 175,01 м |
|  | Точка 44 Х=7102,71 У=9900,85 |
| Точка 42 | Х=7250,72 | У=9777,90 |
|  | элемент - прямая линия |
|  | расстояние - 80,00 м |
|  | Точка 45 Х=7178,65 У=9743,18 |

Квартал 10

| Точка 46 | Х=7160,63 | У=9734,50 |
| --- | --- | --- |
| Точка 47 | Х=7084,72 | У=9892,12 |
|  | элемент - прямая линия |
|  | расстояние - 174,95 м |
|  | Точка 46 Х=7160,63 У=9734,50 |
| Точка 48 | Х=7012,62 | У=9857,46 |
|  | элемент - прямая линия |
|  | расстояние - 80,00 м |
|  | Точка 47 Х=7084,72 У=9892,12 |
| Точка 49 | Х=7088,55 | У=9699,79 |
|  | элемент - прямая линия |
|  | расстояние - 175,00 м |
|  | Точка 48 Х=7012,62 У=9857,46 |
| Точка 46 | Х=7160,63 | У=9734,50 |
|  | элемент - прямая линия |
|  | расстояние - 80,00 м |
|  | Точка 49 Х=7088,55 У=9699,79 |

Квартал 11

| Точка 50 | Х=7072,34 | У=9691,98 |
| --- | --- | --- |
| Точка 51 | Х=6996,40 | У=9849,65 |
|  | элемент - прямая линия |
|  | расстояние - 175,00 м |
|  | Точка 50 Х=7072,34 У=9691,98 |
| Точка 52 | Х=6918,83 | У=9812,29 |
|  | элемент - прямая линия |
|  | расстояние - 86,10 м |
|  | Точка 51 Х=6996,40 У=9849,65 |
| Точка 53 | Х=7008,68 | У=9661,32 |
|  | элемент - прямая линия |
|  | расстояние - 175,68 м |
|  | Точка 52 Х=6918,83 У=9812,29 |
| Точка 50 | Х=7072,34 | У=9691,98 |
|  | элемент - прямая линия |
|  | расстояние - 70,66 м |
|  | Точка 53 Х=7008,68 У=9661,32 |

Квартал 12

| Точка 54 | Х=7017,07 | У=9587,22 |
| --- | --- | --- |
| Точка 55 | Х=6993,14 | У=9626,63 |
|  | элемент - прямая линия |
|  | расстояние - 46,11 м |
|  | Точка 54 Х=7017,07 У=9587,22 |
| Точка 56 | Х=6985,50 | У=9624,91 |
|  | элемент - прямая линия |
|  | расстояние - 7,83 м |
|  | Точка 55 Х=6993,14 У=9626,63 |
| Точка 57 | Х=6981,98 | У=9604,24 |
|  | элемент - прямая линия |
|  | расстояние - 20,97 м |
|  | Точка 56 Х=6985,50 У=9624,91 |
| Точка 58 | Х=6985,18 | У=9597,92 |
|  | элемент - прямая линия |
|  | расстояние - 7,08 м |
|  | Точка 57 Х=6981,98 У=9604,24 |
| Точка 59 | Х=6983,82 | У=9590,18 |
|  | элемент - прямая линия |
|  | расстояние - 7,86 м |
|  | Точка 58 Х=6985,18 У=9597,92 |
| Точка 60 | Х=6990,88 | У=9576,23 |
|  | элемент - прямая линия |
|  | расстояние - 15,63 м |
|  | Точка 59 Х=6983,82 У=9590,18 |
| Точка 54 | Х=7017,07 | У=9587,22 |
|  | элемент - прямая линия |
|  | расстояние - 28,40 м |
|  | Точка 60 Х=6990,88 У=9576,23 |

Квартал 13

| Точка 61 | Х=6952,60 | У=9521,20 |
| --- | --- | --- |
| Точка 62 | Х=6967,15 | У=9606,52 |
|  | элемент - прямая линия |
|  | расстояние - 86,55 м |
|  | Точка 61 Х=6952,60 У=9521,20 |
| Точка 63 | Х=6958,33 | У=9623,93 |
|  | элемент - прямая линия |
|  | расстояние - 19,52 м |
|  | Точка 62 Х=6967,15 У=9606,52 |
| Точка 64 | Х=6920,01 | У=9615,33 |
|  | элемент - прямая линия |
|  | расстояние - 39,27 м |
|  | Точка 63 Х=6958,33 У=9623,93 |
| Точка 65 | Х=6941,69 | У=9518,75 |
|  | элемент - прямая линия |
|  | расстояние - 98,98 м |
|  | Точка 64 Х=6920,01 У=9615,33 |
| Точка 61 | Х=6952,60 | У=9521,20 |
|  | элемент - прямая линия |
|  | расстояние - 11,18 м |
|  | Точка 65 Х=6941,69 У=9518,75 |

Квартал 14

| Точка 66 | Х=6943,45 | У=9442,47 |
| --- | --- | --- |
| Точка 67 | Х=6905,37 | У=9612,04 |
|  | элемент - прямая линия |
|  | расстояние - 173,79 м |
|  | Точка 66 Х=6943,45 У=9442,47 |
| Точка 68 | Х=6846,86 | У=9598,90 |
|  | элемент - прямая линия |
|  | расстояние - 59,97 м |
|  | Точка 67 Х=6905,37 У=9612,04 |
| Точка 69 | Х=6885,25 | У=9427,95 |
|  | элемент - прямая линия |
|  | расстояние - 175,21 м |
|  | Точка 68 Х=6846,86 У=9598,90 |
| Точка 66 | Х=6943,45 | У=9442,47 |
|  | элемент - прямая линия |
|  | расстояние - 59,98 м |
|  | Точка 69 Х= У=9427,95 |

Квартал 15

| Точка 70 | Х=6865,73 | У=9423,61 |
| --- | --- | --- |
| Точка 71 | Х=6827,35 | У=9594,52 |
|  | элемент - прямая линия |
|  | расстояние - 175,17 м |
|  | Точка 70 Х=6865,73 У=9423,61 |
| Точка 72 | Х=6749,29 | У=9576,99 |
|  | элемент - прямая линия |
|  | расстояние - 80,00 м |
|  | Точка 71 Х=6827,35 У=9594,52 |
| Точка 73 | Х=6787,63 | У=9406,27 |
|  | элемент - прямая линия |
|  | расстояние - 174,97 м |
|  | Точка 72 Х=6749,29 У=9576,99 |
| Точка 70 | Х=6865,73 | У=9423,61 |
|  | элемент - прямая линия |
|  | расстояние - 80,00 м |
|  | Точка 73 Х=6787,63 У=9406,27 |

Квартал 16

| Точка 74 | Х=6768,10 | У=9401,93 |
| --- | --- | --- |
| Точка 75 | Х=6729,78 | У=9572,61 |
|  | элемент - прямая линия |
|  | расстояние - 174,93 м |
|  | Точка 74 Х=6768,10 У=9401,93 |
| Точка 76 | Х=6651,72 | У=9555,08 |
|  | элемент - прямая линия |
|  | расстояние - 80,00 м |
|  | Точка 75 Х=6729,78 У=9572,61 |
| Точка 77 | Х=6690,01 | У=9384,59 |
|  | элемент - прямая линия |
|  | расстояние - 174,74 м |
|  | Точка 76 Х=6651,72 У=9555,08 |
| Точка 74 | Х=6768,10 | У=9401,93 |
|  | элемент - прямая линия |
|  | расстояние - 79,99 м |
|  | Точка 77 Х=6690,01 У=9384,59 |

Квартал 17

| Точка 78 | Х=6670,48 | У=9380,25 |
| --- | --- | --- |
| Точка 79 | Х=6632,21 | У=9550,70 |
|  | элемент - прямая линия |
|  | расстояние - 174,69 м |
|  | Точка 78 Х=6670,48 У=9380,25 |
| Точка 80 | Х=6554,15 | У=9533,17 |
|  | элемент - прямая линия |
|  | расстояние - 80,00 м |
|  | Точка 79 Х=6632,21 У=9550,70 |
| Точка 81 | Х=6592,39 | У=9362,90 |
|  | элемент - прямая линия |
|  | расстояние - 174,51 м |
|  | Точка 80 Х=6554,15 У=9533,17 |
| Точка 78 | Х=6670,48 | У=9380,25 |
|  | элемент - прямая линия |
|  | расстояние - 79,99 м |
|  | Точка 81 Х=6592,39 У=9362,90 |

Квартал 18

| Точка 82 | Х=6572,86 | У=9358,57 |
| --- | --- | --- |
| Точка 83 | Х=6534,64 | У=9528,78 |
|  | элемент - прямая линия |
|  | расстояние - 174,45 м |
|  | Точка 82 Х=6572,86 У=9358,57 |
| Точка 84 | Х=6478,02 | У=9516,07 |
|  | элемент - прямая линия |
|  | расстояние - 58,03 м |
|  | Точка 83 Х=6534,64 У=9528,78 |
| Точка 85 | Х=6475,32 | У=9505,39 |
|  | элемент - прямая линия |
|  | расстояние - 11,02 м |
|  | Точка 84 Х=6478,02 У=9516,07 |
| Точка 86 | Х=6469,91 | У=9496,84 |
|  | элемент - прямая линия |
|  | расстояние - 10,12 м |
|  | Точка 85 Х=6475,32 У=9505,39 |
| Точка 87 | Х=6461,39 | У=9489,82 |
|  | элемент - прямая линия |
|  | расстояние - 11,04 м |
|  | Точка 86 Х=6469,91 У=9496,84 |
| Точка 88 | Х=6494,76 | У=9341,22 |
|  | элемент - прямая линия |
|  | расстояние - 152,30 м |
|  | Точка 87 Х=6461,39 У=9489,82 |
| Точка 82 | Х=6572,86 | У=9358,57 |
|  | элемент - прямая линия |
|  | расстояние - 80,00 м |
|  | Точка 88 Х=6494,76 У=9341,22 |

Квартал 19

| Точка 89 | Х=6475,24 | У=9336,89 |
| --- | --- | --- |
| Точка 90 | Х=6441,88 | У=9485,44 |
|  | элемент - прямая линия |
|  | расстояние - 152,25 м |
|  | Точка 89 Х=6475,24 У=9336,89 |
| Точка 91 | Х=6431,22 | У=9488,14 |
|  | элемент - прямая линия |
|  | расстояние - 11,00 м |
|  | Точка 90 Х=6441,88 У=9485,44 |
| Точка 92 | Х=6422,63 | У=9493,56 |
|  | элемент - прямая линия |
|  | расстояние - 10,16 м |
|  | Точка 91 Х=6431,22 У=9488,14 |
| Точка 93 | Х=6415,63 | У=9502,06 |
|  | элемент - прямая линия |
|  | расстояние - 11,01 м |
|  | Точка 92 Х=6422,63 У=9493,56 |
| Точка 94 | Х=6359,01 | У=9489,35 |
|  | элемент - прямая линия |
|  | расстояние - 58,03 м |
|  | Точка 93 Х=6415,63 У=9502,06 |
| Точка 95 | Х=6397,14 | У=9319,54 |
|  | элемент - прямая линия |
|  | расстояние - 174,04 м |
|  | Точка 94 Х=6359,01 У=9489,35 |
| Точка 89 | Х=6475,24 | У=9336,89 |
|  | элемент - прямая линия |
|  | расстояние - 80,00 м |
|  | Точка 95 Х=6397,14 У=9319,54 |

Квартал 20

| Точка 96 | Х=6377,62 | У=9315,20 |
| --- | --- | --- |
| Точка 97 | Х=6339,50 | У=9484,96 |
|  | элемент - прямая линия |
|  | расстояние - 173,99 м |
|  | Точка 96 Х=6377,62 У=9315,20 |
| Точка 98 | Х=6261,44 | У=9467,43 |
|  | элемент - прямая линия |
|  | расстояние - 80,00 м |
|  | Точка 97 Х=6339,50 У=9484,96 |
| Точка 99 | Х=6299,52 | У=9297,86 |
|  | элемент - прямая линия |
|  | расстояние - 173,79 м |
|  | Точка 98 Х=6261,44 У=9467,43 |
| Точка 96 | Х=6377,62 | У=9315,20 |
|  | элемент - прямая линия |
|  | расстояние - 80,00 м |
|  | Точка 99 Х= У=9297,86 |

Квартал 21

| Точка 100 | Х=6279,52 | У=9295,66 |
| --- | --- | --- |
| Точка 101 | Х=6241,93 | У=9463,05 |
|  | элемент - прямая линия |
|  | расстояние - 171,56 м |
|  | Точка 100 Х=6279,52 У=9295,66 |
| Точка 102 | Х=6135,72 | У=9439,20 |
|  | элемент - прямая линия |
|  | расстояние - 108,85 м |
|  | Точка 101 Х=6241,93 У=9463,05 |
| Точка 103 | Х=6132,17 | У=9429,81 |
|  | элемент - прямая линия |
|  | расстояние - 10,04 м |
|  | Точка 102 Х=6135,72 У=9439,20 |
| Точка 104 | Х=6205,49 | У=9285,89 |
|  | элемент - прямая линия |
|  | расстояние - 161,52 м |
|  | Точка 103 Х=6132,17 У=9429,81 |
| Точка 100 | Х=6279,52 | У=9295,66 |
|  | элемент - прямая линия |
|  | расстояние - 74,67 м |
|  | Точка 104 Х=6205,49 У=9285,89 |

Квартал 22

| Точка 105 | Х=6184,98 | У=9282,09 |
| --- | --- | --- |
| Точка 106 | Х=6139,71 | У=9370,93 |
|  | элемент - прямая линия |
|  | расстояние - 99,71 м |
|  | Точка 105 Х=6184,98 У=9282,09 |
| Точка 107 | Х=6062,43 | У=9331,54 |
|  | элемент - прямая линия |
|  | расстояние - 86,74 м |
|  | Точка 106 Х=6139,71 У=9370,93 |
| Точка 108 | Х=6081,65 | У=9318,82 |
|  | элемент - прямая линия |
|  | расстояние - 23,05 м |
|  | Точка 107 Х=6062,43 У=9331,54 |
| Точка 109 | Х=6104,25 | У=9307,96 |
|  | элемент - прямая линия |
|  | расстояние - 25,07 м |
|  | Точка 108 Х=6081,65 У=9318,82 |
| Точка 110 | Х=6148,58 | У=9239,44 |
|  | элемент - прямая линия |
|  | расстояние - 81,61 м |
|  | Точка 109 Х=6104,25 У=9307,96 |
| Точка 111 | Х=6182,67 | У=9269,78 |
|  | элемент - прямая линия |
|  | расстояние - 45,64 м |
|  | Точка 110 Х=6148,58 У=9239,44 |
| Точка 105 | Х=6184,98 | У=9282,09 |
|  | элемент - прямая линия |
|  | расстояние - 12,52 м |
|  | Точка 111 Х=6182,67 У=9269,78 |

Квартал 23

| Точка 112 | Х=6977,81 | У=9652,90 |
| --- | --- | --- |
| Точка 113 | Х=6857,28 | У=9860,99 |
|  | элемент - прямая линия |
|  | расстояние - 240,48 м |
|  | Точка 112 Х=6977,81 У=9652,90 |
| Точка 114 | Х=6793,21 | У=9837,82 |
|  | элемент - прямая линия |
|  | расстояние - 68,13 м |
|  | Точка 113 Х=6857,28 У=9860,99 |
| Точка 115 | Х=6842,48 | У=9618,41 |
|  | элемент - прямая линия |
|  | \расстояние - 224,87 м |
|  | Точка 114 Х=6793,21 У=9837,82 |
| Точка 116 | Х=6975,83 | У=9648,36 |
|  | элемент - прямая линия |
|  | расстояние - 136,67 м |
|  | Точка 115 Х=6842,48 У=9618,41 |
| Точка 112 | Х=6977,81 | У=9652,90 |
|  | элемент - прямая линия |
|  | расстояние - 4,95 м |
|  | Точка 116 Х=6975,83 У=9648,36 |

Квартал 24

| Точка 117 | Х=6822,96 | У=9614,03 |
| --- | --- | --- |
| Точка 118 | Х=6774,25 | У=9830,96 |
|  | элемент - прямая линия |
|  | расстояние - 222,33 м |
|  | Точка 117 Х=6822,96 У=9614,03 |
| Точка 119 | Х=6718,15 | У=9800,82 |
|  | элемент - прямая линия |
|  | расстояние - 63,68 м |
|  | Точка 118 Х=6774,25 У=9830,96 |
| Точка 120 | Х=6717,53 | У=9789,84 |
|  | элемент - прямая линия |
|  | расстояние - 11,00 м |
|  | Точка 119 Х=6718,15 У=9800,82 |
| Точка 121 | Х=6713,08 | У=9779,17 |
|  | элемент - прямая линия |
|  | расстояние - 11,56 м |
|  | Точка 120 Х=6717,53 У=9789,84 |
| Точка 122 | Х=6705,72 | У=9771,00 |
|  | элемент - прямая линия |
|  | расстояние - 11,00 м |
|  | Точка 121 Х=6713,08 У=9779,17 |
| Точка 123 | Х=6744,91 | У=9596,50 |
|  | элемент - прямая линия |
|  | расстояние - 178,85 м |
|  | Точка 122 Х=6705,72 У=9771,00 |
| Точка 117 | Х=6822,96 | У=9614,03 |
|  | элемент - прямая линия |
|  | расстояние - 79,99 м |
|  | Точка 123 Х=6744,91 У=9596,50 |

Квартал 25

| Точка 124 | Х=6725,39 | У=9592,12 |
| --- | --- | --- |
| Точка 125 | Х=6686,85 | У=9763,76 |
|  | элемент - прямая линия |
|  | расстояние - 175,91 м |
|  | Точка 124 Х=6725,39 У=9592,12 |
| Точка 126 | Х=6677,82 | У=9764,44 |
|  | элемент - прямая линия |
|  | расстояние - 9,06 м |
|  | Точка 125 Х=6686,85 У=9763,76 |
| Точка 127 | Х=6669,98 | У=9767,18 |
|  | элемент - прямая линия |
|  | расстояние - 8,31 м |
|  | Точка 126 Х=6677,82 У=9764,44 |
| Точка 128 | Х=6662,52 | У=9772,22 |
|  | элемент - прямая линия |
|  | расстояние - 9,00 м |
|  | Точка 127 Х=6669,98 У=9767,18 |
| Точка 129 | Х=6609,70 | У=9742,18 |
|  | элемент - прямая линия |
|  | расстояние - 60,76 м |
|  | Точка 128 Х=6662,52 У=9772,22 |
| Точка 130 | Х=6647,34 | У=9574,59 |
|  | элемент - прямая линия |
|  | расстояние - 171,76 м |
|  | Точка 129 Х=6609,70 У=9742,18 |
| Точка 124 | Х=6725,39 | У=9592,12 |
|  | элемент - прямая линия |
|  | расстояние - 79,99 м |
|  | Точка 130 Х=6647,34 У=9574,59 |

Квартал 26

| Точка 131 | Х=6627,82 | У=9570,21 |
| --- | --- | --- |
| Точка 132 | Х=6591,53 | У=9731,84 |
|  | элемент - прямая линия |
|  | расстояние - 165,65 м |
|  | Точка 131 Х=6627,82 У=9570,21 |
| Точка 133 | Х=6518,82 | У=9690,50 |
|  | элемент - прямая линия |
|  | расстояние - 83,64 м |
|  | Точка 132 Х=6591,53 У=9731,84 |
| Точка 134 | Х=6549,77 | У=9552,68 |
|  | элемент - прямая линия |
|  | расстояние - 141,25 м |
|  | Точка 133 Х=6518,82 У=9690,50 |
| Точка 131 | Х=6627,82 | У=9570,21 |
|  | элемент - прямая линия |
|  | расстояние - 79,99 м |
|  | Точка 134 Х=6549,77 У=9552,68 |

Квартал 27

| Точка 135 | Х=6530,25 | У=9548,30 |
| --- | --- | --- |
| Точка 136 | Х=6491,67 | У=9720,12 |
|  | элемент - прямая линия |
|  | расстояние - 176,10 м |
|  | Точка 135 Х=6530,25 У=9548,30 |
| Точка 137 | Х=6463,74 | У=9770,69 |
|  | элемент - прямая линия |
|  | расстояние - 57,77 м |
|  | Точка 136 Х=6491,67 У=9720,12 |
| Точка 138 | Х=6393,71 | У=9732,01 |
|  | элемент - прямая линия |
|  | расстояние - 80,00 м |
|  | Точка 137 Х=6463,74 У=9770,69 |
| Точка 139 | Х=6416,11 | У=9691,45 |
|  | элемент - прямая линия |
|  | расстояние - 46,33 м |
|  | Точка 138 Х=6393,71 У=9732,01 |
| Точка 140 | Х=6447,38 | У=9552,21 |
|  | элемент - прямая линия |
|  | расстояние - 142,71 м |
|  | Точка 139 Х=6416,11 У=9691,45 |
| Точка 141 | Х=6458,53 | У=9549,29 |
|  | элемент - прямая линия |
|  | расстояние - 11,53 м |
|  | Точка 140 Х=6447,38 У=9552,21 |
| Точка 142 | Х=6466,63 | У=9544,08 |
|  | элемент - прямая линия |
|  | расстояние - 9,63 м |
|  | Точка 141 Х=6458,53 У=9549,29 |
| Точка 143 | Х=6473,64 | У=9535,58 |
|  | элемент - прямая линия |
|  | расстояние - 11,02 м |
|  | Точка 142 Х=6466,63 У=9544,08 |
| Точка 135 | Х=6530,25 | У=9548,30 |
|  | элемент - прямая линия |
|  | расстояние - 58,02 м |
|  | Точка 143 Х=6473,64 У=9535,58 |

Квартал 28

| Точка 144 | Х=6427,87 | У=9547,83 |
| --- | --- | --- |
| Точка 145 | Х=6397,23 | У=9684,28 |
|  | элемент - прямая линия |
|  | расстояние - 139,85 м |
|  | Точка 144 Х=6427,87 У=9547,83 |
| Точка 146 | Х=6376,21 | У=9722,34 |
|  | элемент - прямая линия |
|  | расстояние - 43,48 м |
|  | Точка 145 Х=6397,23 У=9684,28 |
| Точка 147 | Х=6306,18 | У=9683,66 |
|  | элемент - прямая линия |
|  | расстояние - 80,00 м |
|  | Точка 146 Х=6376,21 У=9722,34 |
| Точка 148 | Х=6321,67 | У=9655,60 |
|  | элемент - прямая линия |
|  | расстояние - 32,05 м |
|  | Точка 147 Х=6306,18 У=9683,66 |
| Точка 149 | Х=6354,63 | У=9508,86 |
|  | элемент - прямая линия |
|  | расстояние - 150,40 м |
|  | Точка 148 Х=6321,67 У=9655,60 |
| Точка 150 | Х=6411,25 | У=9521,57 |
|  | элемент - прямая линия |
|  | расстояние - 58,03 м |
|  | Точка 149 Х=6354,63 У=9508,86 |
| Точка 151 | Х=6413,93 | У=9532,24 |
|  | элемент - прямая линия |
|  | расстояние - 11,00 м |
|  | Точка 150 Х=6411,25 У=9521,57 |
| Точка 152 | Х=6419,38 | У=9540,83 |
|  | элемент - прямая линия |
|  | расстояние - 10,17 м |
|  | Точка 151 Х=6413,93 У=9532,24 |
| Точка 144 | Х=6427,87 | У=9547,83 |
|  | элемент - прямая линия |
|  | расстояние - 11,00 м |
|  | Точка 152 Х=6419,38 У=9540,83 |

Квартал 29

| Точка 153 | Х=6335,11 | У=9504,48 |
| --- | --- | --- |
| Точка 154 | Х=6302,79 | У=9648,44 |
|  | элемент - прямая линия |
|  | расстояние - 147,54 м |
|  | Точка 153 Х=6335,11 У=9504,48 |
| Точка 155 | Х=6288,67 | У=9674,00 |
|  | элемент - прямая линия |
|  | расстояние - 29,20 м |
|  | Точка 154 Х=6302,79 У=9648,44 |
| Точка 156 | Х=6223,19 | У=9637,77 |
|  | элемент - прямая линия |
|  | расстояние - 74,83 м |
|  | Точка 155 Х=6288,67 У=9674,00 |
| Точка 157 | Х=6257,06 | У=9486,95 |
|  | элемент - прямая линия |
|  | расстояние - 154,58 м |
|  | Точка 156 Х=6223,19 У=9637,77 |
| Точка 153 | Х=6335,11 | У=9504,48 |
|  | элемент - прямая линия |
|  | расстояние - 79,99 м |
|  | Точка 157 Х=6257,06 У=9486,95 |

Квартал 30

| Точка 158 | Х=6237,54 | У=9482,57 |
| --- | --- | --- |
| Точка 159 | Х=6204,94 | У=9627,75 |
|  | элемент - прямая линия |
|  | расстояние - 148,80 м |
|  | Точка 158 Х=6237,54 У=9482,57 |
| Точка 160 | Х=6070,89 | У=9565,56 |
|  | элемент - прямая линия |
|  | расстояние - 147,77 м |
|  | Точка 159 Х=6204,94 У=9627,75 |
| Точка 161 | Х=6120,24 | У=9456,22 |
|  | элемент - прямая линия |
|  | расстояние - 119,96 м |
|  | Точка 160 Х=6070,89 У=9565,56 |
| Точка 158 | Х=6237,54 | У=9482,57 |
|  | элемент - прямая линия |
|  | расстояние - 120,22 м |
|  | Точка 161 Х=6120,24 У=9456,22 |

Квартал 31

| Точка 162 | Х=6041,09 | У=9497,62 |
| --- | --- | --- |
| Точка 163 | Х=6029,07 | У=9533,49 |
|  | элемент - прямая линия |
|  | расстояние - 37,83 м |
|  | Точка 162 Х=6041,09 У=9497,62 |
| Точка 164 | Х=5964,28 | У=9511,78 |
|  | элемент - прямая линия |
|  | расстояние - 68,33 м |
|  | Точка 163 Х=6029,07 У=9533,49 |
| Точка 165 | Х=5966,21 | У=9468,58 |
|  | элемент - прямая линия |
|  | расстояние - 43,24 м |
|  | Точка 164 Х=5964,28 У=9511,78 |
| Точка 162 | Х=6041,09 | У=9497,62 |
|  | элемент - прямая линия |
|  | расстояние - 80,31 м |
|  | Точка 165 Х=5966,21 У=9468,58 |

Квартал 32

| Точка 166 | Х=6763,74 | У=9848,02 |
| --- | --- | --- |
| Точка 167 | Х=6726,35 | У=9915,73 |
|  | элемент - прямая линия |
|  | расстояние - 77,35 м |
|  | Точка 166 Х=6763,74 У=9848,02 |
| Точка 168 | Х=6656,32 | У=9877,05 |
|  | элемент - прямая линия |
|  | расстояние - 80,00 м |
|  | Точка 167 Х=6726,35 У=9915,73 |
| Точка 169 | Х=6681,99 | У=9830,57 |
|  | элемент - прямая линия |
|  | расстояние - 53,10 м |
|  | Точка 168 Х=6656,32 У=9877,05 |
| Точка 170 | Х=6692,96 | У=9829,70 |
|  | элемент - прямая линия |
|  | расстояние - 11,00 м |
|  | Точка 169 Х=6681,99 У=9830,57 |
| Точка 171 | Х=6701,62 | У=9826,19 |
|  | элемент - прямая линия |
|  | расстояние - 9,34 м |
|  | Точка 170 Х=6692,96 У=9829,70 |
| Точка 172 | Х=6710,11 | У=9819,20 |
|  | элемент - прямая линия |
|  | расстояние - 11,00 м |
|  | Точка 171 Х=6701,62 У=9826,19 |
| Точка 166 | Х=6763,74 | У=9848,02 |
|  | элемент - прямая линия |
|  | расстояние - 60,88 м |
|  | Точка 172 Х=6710,11 У=9819,20 |

Квартал 33

| Точка 173 | Х=6663,37 | У=9822,91 |
| --- | --- | --- |
| Точка 174 | Х=6638,82 | У=9867,38 |
|  | элемент - прямая линия |
|  | расстояние - 50,80 м |
|  | Точка 173 Х=6663,37 У=9822,91 |
| Точка 175 | Х=6568,79 | У=9828,70 |
|  | элемент - прямая линия |
|  | расстояние - 80,00 м |
|  | Точка 174 Х=6638,82 У=9867,38 |
| Точка 176 | Х=6605,26 | У=9762,66 |
|  | элемент - прямая линия |
|  | расстояние - 75,44 м |
|  | Точка 175 Х=6568,79 У=9828,70 |
| Точка 177 | Х=6652,27 | У=9789,39 |
|  | элемент - прямая линия |
|  | расстояние - 54,08 м |
|  | Точка 176 Х=6605,26 У=9762,66 |
| Точка 178 | Х=6651,50 | У=9800,37 |
|  | элемент - прямая линия |
|  | расстояние - 11,01 м |
|  | Точка 177 Х=6652,27 У=9789,39 |
| Точка 179 | Х=6656,20 | У=9814,57 |
|  | элемент - прямая линия |
|  | расстояние - 14,96 м |
|  | Точка 178 Х=6651,50 У=9800,37 |
| Точка 173 | Х=6663,37 | У=9822,91 |
|  | элемент - прямая линия |
|  | расстояние - 11,00 м |
|  | Точка 179 Х=6656,20 У=9814,57 |

Квартал 34

| Точка 180 | Х=6587,56 | У=9753,35 |
| --- | --- | --- |
| Точка 181 | Х=6551,28 | У=9819,04 |
|  | элемент - прямая линия |
|  | расстояние - 75,04 м |
|  | Точка 180 Х=6587,56 У=9753,35 |
| Точка 182 | Х=6481,25 | У=9780,36 |
|  | элемент - прямая линия |
|  | расстояние - 80,00 м |
|  | Точка 181 Х=6551,28 У=9819,04 |
| Точка 183 | Х=6517,52 | У=9714,67 |
|  | элемент - прямая линия |
|  | расстояние - 75,04 м |
|  | Точка 182 Х=6481,25 У=9780,36 |
| Точка 180 | Х=6587,56 | У=9753,35 |
|  | элемент - прямая линия |
|  | расстояние - 80,01 м |
|  | Точка 183 Х=6517,52 У=9714,67 |

Квартал 35

| Точка 184 | Х=6852,14 | У=10604,03 |
| --- | --- | --- |
| Точка 185 | Х=6846,10 | У=10614,04 |
|  | элемент - прямая линия |
|  | расстояние - 11,69 м |
|  | Точка 184 Х=6852,14 У=10604,03 |
| Точка 186 | Х=6555,40 | У=10436,28 |
|  | элемент - прямая линия |
|  | расстояние - 340,74 м |
|  | Точка 185 Х=6846,10 У=10614,04 |
| Точка 187 | Х=6594,19 | У=10366,22 |
|  | элемент - прямая линия |
|  | расстояние - 80,08 м |
|  | Точка 186 Х=6555,40 У=10436,28 |
| Точка 188 | Х=6833,05 | У=10512,29 |
|  | элемент - прямая линия |
|  | расстояние - 279,98 м |
|  | Точка 187 Х=6594,19 У=10366,22 |
| Точка 184 | Х=6852,14 | У=10604,03 |
|  | элемент - прямая линия |
|  | расстояние - 93,71 м |
|  | Точка 188 Х=6833,05 У=10512,29 |

Квартал 36

| Точка 189 | Х=6899,52 | У=10670,15 |
| --- | --- | --- |
| Точка 190 | Х=6858,17 | У=10738,64 |
|  | элемент - прямая линия |
|  | расстояние - 80,00 м |
|  | Точка 189 Х=6899,52 У=10670,15 |
| Точка 191 | Х=6506,91 | У=10523,84 |
|  | элемент - прямая линия |
|  | расстояние - 411,73 м |
|  | Точка 190 Х=6858,17 У=10738,64 |
| Точка 192 | Х=6545,70 | У=10453,79 |
|  | элемент - прямая линия |
|  | расстояние - 80,07 м |
|  | Точка 191 Х=6506,91 У=10523,84 |
| Точка 189 | Х=6899,52 | У=10670,15 |
|  | элемент - прямая линия |
|  | расстояние - 414,73 м |
|  | Точка 192 Х=6545,70 У=10453,79 |

Квартал 37

| Точка 193 | Х=6847,83 | У=10755,76 |
| --- | --- | --- |
| Точка 194 | Х=6828,82 | У=10790,99 |
|  | элемент - прямая линия |
|  | расстояние - 40,03 м |
|  | Точка 193 Х=6847,83 У=10755,76 |
| Точка 195 | Х=6476,44 | У=10575,56 |
|  | элемент - прямая линия |
|  | расстояние - 413,02 м |
|  | Точка 194 Х=6828,82 У=10790,99 |
| Точка 196 | Х=6497,22 | У=10541,35 |
|  | элемент - прямая линия |
|  | расстояние - 40,03 м |
|  | Точка 195 Х=6476,44 У=10575,56 |
| Точка 193 | Х=6847,83 | У=10755,76 |
|  | элемент - прямая линия |
|  | расстояние - 410,97 м |
|  | Точка 196 Х=6497,22 У=10541,35 |

Квартал 38

| Точка 197 | Х=6566,21 | У=10349,11 |
| --- | --- | --- |
| Точка 198 | Х=6471,60 | У=10506,33 |
|  | элемент - прямая линия |
|  | расстояние - 183,49 м |
|  | Точка 197 Х=6566,21 У=10349,11 |
| Точка 199 | Х=6433,45 | У=10487,42 |
|  | элемент - прямая линия |
|  | расстояние - 42,58 м |
|  | Точка 198 Х=6471,60 У=10506,33 |
| Точка 200 | Х=6524,07 | У=10323,35 |
|  | элемент - прямая линия |
|  | расстояние - 187,43 м |
|  | Точка 199 Х=6433,45 У=10487,42 |
| Точка 197 | Х=6566,21 | У=10349,11 |
|  | элемент - прямая линия |
|  | расстояние - 49,39 м |
|  | Точка 200 Х=6524,07 У=10323,35 |

Квартал 39

| Точка 201 | Х=6565,45 | У=10207,06 |
| --- | --- | --- |
| Точка 202 | Х=6415,51 | У=10478,54 |
|  | элемент - прямая линия |
|  | расстояние - 310,13 м |
|  | Точка 201 Х=6565,45 У=10207,06 |
| Точка 203 | Х=6346,97 | У=10437,17 |
|  | элемент - прямая линия |
|  | расстояние - 80,06 м |
|  | Точка 202 Х=6415,51 У=10478,54 |
| Точка 204 | Х=6494,01 | У=10170,99 |
|  | элемент - прямая линия |
|  | расстояние - 304,09 м |
|  | Точка 203 Х=6346,97 У=10437,17 |
| Точка 201 | Х=6565,45 | У=10207,06 |
|  | элемент - прямая линия |
|  | расстояние - 80,03 м |
|  | Точка 204 Х=6494,01 У=10170,99 |

Квартал 40

| Точка 205 | Х=6461,32 | У=10523,56 |
| --- | --- | --- |
| Точка 206 | Х=6442,55 | У=10554,83 |
|  | элемент - прямая линия |
|  | расстояние - 36,47 м |
|  | Точка 205 Х=6461,32 У=10523,56 |
| Точка 207 | Х=6119,71 | У=10360,10 |
|  | элемент - прямая линия |
|  | расстояние - 377,02 м |
|  | Точка 206 Х=6442,55 У=10554,83 |
| Точка 208 | Х=6135,96 | У=10333,18 |
|  | элемент - прямая линия |
|  | расстояние - 31,44 м |
|  | Точка 207 Х=6119,71 У=10360,10 |
| Точка 208* | Х=6405,84 | У=10496,06 |
|  | элемент - прямая линия |
|  | расстояние - 315,22 м |
|  | Точка 208 Х=6135,96 У=10333,18 |
| Точка 205 | Х=6461,32 | У=10523,56 |
|  | элемент - прямая линия |
|  | расстояние - 61,92 м |
|  | Точка 208* Х=6405,84 У=10496,06 |

Квартал 41

| Точка 209 | Х=6256,94 | У=10350,72 |
| --- | --- | --- |
| Точка 210 | Х=6242,47 | У=10374,38 |
|  | элемент - прямая линия |
|  | расстояние - 27,73 м |
|  | Точка 209 Х=6256,94 У=10350,72 |
| Точка 211 | Х=6123,44 | У=10302,30 |
|  | элемент - прямая линия |
|  | расстояние - 139,15 м |
|  | Точка 210 Х=6242,47 У=10374,38 |
| Точка 212 | Х=6136,52 | У=10278,05 |
|  | элемент - прямая линия |
|  | расстояние - 27,55 м |
|  | Точка 211 Х=6123,44 У=10302,30 |
| Точка 209 | Х=6256,94 | У=10350,72 |
|  | элемент - прямая линия |
|  | расстояние - 140,65 м |
|  | Точка 212 Х=6136,52 У=10278,05 |

Квартал 42

| Точка 213 | Х=6476,12 | У=10161,96 |
| --- | --- | --- |
| Точка 214 | Х=6329,83 | У=10426,83 |
|  | элемент - прямая линия |
|  | расстояние - 302,58 м |
|  | Точка 213 Х=6476,12 У=10161,96 |
| Точка 215 | Х=6259,72 | У=10384,52 |
|  | элемент - прямая линия |
|  | расстояние - 81,89 м |
|  | Точка 214 Х=6329,83 У=10426,83 |
| Точка 215* | Х=6291,12 | У=10333,15 |
|  | элемент - прямая линия |
|  | расстояние - 60,21 м |
|  | Точка 215 Х=6259,72 У=10384,52 |
| Точка 216 | Х=6405,75 | У=10126,43 |
|  | элемент - прямая линия |
|  | расстояние - 236,38 м |
|  | Точка 215* Х=6291,12 У=10333,15 |
| Точка 213 | Х=6476,12 | У=10161,96 |
|  | элемент - прямая линия |
|  | расстояние - 78,83 м |
|  | Точка 216 Х=6405,75 У=10126,43 |

Квартал 43

| Точка 217 | Х=6511,38 | У=10098,12 |
| --- | --- | --- |
| Точка 218 | Х=6483,38 | У=10148,82 |
|  | элемент - прямая линия |
|  | расстояние - 57,92 м |
|  | Точка 217 Х=6511,38 У=10098,12 |
| Точка 219 | Х=6411,17 | У=10112,36 |
|  | элемент - прямая линия |
|  | расстояние - 80,89 м |
|  | Точка 218 Х=6483,38 У=10148,82 |
| Точка 220 | Х=6385,88 | У=10097,08 |
|  | элемент - прямая линия |
|  | расстояние - 29,55 м |
|  | Точка 219 Х=6411,17 У=10112,36 |
| Точка 221 | Х=6419,63 | У=10042,76 |
|  | элемент - прямая линия |
|  | расстояние - 63,95 м |
|  | Точка 220 Х=6385,88 У=10097,08 |
| Точка 217 | Х=6511,38 | У=10098,12 |
|  | элемент - прямая линия |
|  | расстояние - 107,16 м |
|  | Точка 221 Х=6419,63 У=10042,76 |

Квартал 44

| Точка 222 | Х=6618,51 | У=9904,14 |
| --- | --- | --- |
| Точка 223 | Х=6563,02 | У=10004,62 |
|  | элемент - прямая линия |
|  | расстояние - 114,78 м |
|  | Точка 222 Х=6618,51 У=9904,14 |
| Точка 224 | Х=6243,08 | У=9811,55 |
|  | элемент - прямая линия |
|  | расстояние - 373,68 м |
|  | Точка 223 Х=6563,02 У=10004,62 |
| Точка 225 | Х=6246,97 | У=9801,27 |
|  | элемент - прямая линия |
|  | расстояние - 10,99 м |
|  | Точка 224 Х=6243,08 У=9811,55 |
| Точка 226 | Х=6249,14 | У=9790,47 |
|  | элемент - прямая линия |
|  | расстояние - 11,02 м |
|  | Точка 225 Х=6246,97 У=9801,27 |
| Точка 227 | Х=6249,68 | У=9780,24 |
|  | элемент - прямая линия |
|  | расстояние - 10,24 м |
|  | Точка 226 Х=6249,14 У=9790,47 |
| Точка 228 | Х=6248,62 | У=9769,29 |
|  | элемент - прямая линия |
|  | расстояние - 11,00 м |
|  | Точка 227 Х=6249,68 У=9780,24 |
| Точка 229 | Х=6245,87 | У=9758,62 |
|  | элемент - прямая линия |
|  | расстояние - 11,02 м |
|  | Точка 228 Х=6248,62 У=9769,29 |
| Точка 230 | Х=6239,66 | У=9745,23 |
|  | элемент - прямая линия |
|  | расстояние - 14,76 м |
|  | Точка 229 Х=6245,87 У=9758,62 |
| Точка 231 | Х=6232,24 | У=9735,00 |
|  | элемент - прямая линия |
|  | расстояние - 12,64 м |
|  | Точка 230 Х=6239,66 У=9745,23 |
| Точка 232 | Х=6224,40 | У=9727,29 |
|  | элемент - прямая линия |
|  | расстояние - 11,00 м |
|  | Точка 231 Х=6232,24 У=9735,00 |
| Точка 233 | Х=6215,46 | У=9720,88 |
|  | элемент - прямая линия |
|  | расстояние - 11,00 м |
|  | Точка 232 Х=6224,40 У=9727,29 |
| Точка 234 | Х=6205,64 | У=9715,93 |
|  | элемент - прямая линия |
|  | расстояние - 11,00 м |
|  | Точка 233 Х=6215,46 У=9720,88 |
| Точка 235 | Х=6213,59 | У=9680,51 |
|  | элемент - прямая линия |
|  | расстояние - 36,30 м |
|  | Точка 234 Х=6205,64 У=9715,93 |
| Точка 222 | Х=6618,51 | У=9904,14 |
|  | элемент - прямая линия |
|  | расстояние - 462,57 м |
|  | Точка 235 Х=6213,59 У=9680,51 |

Квартал 45

| Точка 236 | Х=6553,34 | У=10022,14 |
| --- | --- | --- |
| Точка 237 | Х=6518,68 | У=10084,91 |
|  | элемент - прямая линия |
|  | расстояние - 71,70 м |
|  | Точка 236 Х=6553,34 У=10022,14 |
| Точка 238 | Х=6424,92 | У=10028,35 |
|  | элемент - прямая линия |
|  | расстояние - 109,50 м |
|  | Точка 237 Х=6518,68 У=10084,91 |
| Точка 239 | Х=6441,53 | У=10000,78 |
|  | элемент - прямая линия |
|  | расстояние - 32,19 м |
|  | Точка 238 Х=6424,92 У=10028,35 |
| Точка 240 | Х=6177,82 | У=9841,62 |
|  | элемент - прямая линия |
|  | расстояние - 308,02 м |
|  | Точка 239 Х=6441,53 У=10000,78 |
| Точка 241 | Х=6189,77 | У=9840,59 |
|  | элемент - прямая линия |
|  | расстояние - 11,99 м |
|  | Точка 240 Х=6177,82 У=9841,62 |
| Точка 242 | Х=6202,22 | У=9836,82 |
|  | элемент - прямая линия |
|  | расстояние - 13,01 м |
|  | Точка 241 Х=6189,77 У=9840,59 |
| Точка 243 | Х=6213,59 | У=9830,44 |
|  | элемент - прямая линия |
|  | расстояние - 13,04 м |
|  | Точка 242 Х=6202,22 У=9836,82 |
| Точка 244 | Х=6222,58 | У=9822,54 |
|  | элемент - прямая линия |
|  | расстояние - 11,97 м |
|  | Точка 243 Х=6213,59 У=9830,44 |
| Точка 236 | Х=6553,34 | У=10022,14 |
|  | элемент - прямая линия |
|  | расстояние - 386,32 м |
|  | Точка 244 Х=6222,58 У=9822,54 |

Квартал 46

| Точка 245 | Х=6706,04 | У=9952,51 |
| --- | --- | --- |
| Точка 246 | Х=6572,70 | У=10193,94 |
|  | элемент - прямая линия |
|  | расстояние - 275,80 м |
|  | Точка 245 Х=6706,04 У=9952,51 |
| Точка 247 | Х=6501,24 | У=10157,84 |
|  | элемент - прямая линия |
|  | расстояние - 80,06 м |
|  | Точка 246 Х=6572,70 У=10193,94 |
| Точка 248 | Х=6636,01 | У=9913,83 |
|  | элемент - прямая линия |
|  | расстояние - 278,75 м |
|  | Точка 247 Х=6501,24 У=10157,84 |
| Точка 245 | Х=6706,04 | У=9952,51 |
|  | элемент - прямая линия |
|  | расстояние - 80,00 м |
|  | Точка 248 Х=6636,01 У=9913,83 |

Квартал 47

| Точка 249 | Х=6192,16 | У=9668,68 |
| --- | --- | --- |
| Точка 250 | Х=6182,72 | У=9710,74 |
|  | элемент - прямая линия |
|  | расстояние - 43,11 м |
|  | Точка 249 Х=6192,16 У=9668,68 |
| Точка 251 | Х=6171,70 | У=9710,97 |
|  | элемент - прямая линия |
|  | расстояние - 11,02 м |
|  | Точка 250 Х=6182,72 У=9710,74 |
| Точка 252 | Х=6161,38 | У=9712,77 |
|  | элемент - прямая линия |
|  | расстояние - 10,48 м |
|  | Точка 251 Х=6171,70 У=9710,97 |
| Точка 253 | Х=6150,97 | У=9716,26 |
|  | элемент - прямая линия |
|  | расстояние - 10,98 м |
|  | Точка 252 Х=6161,38 У=9712,77 |
| Точка 254 | Х=6139,90 | У=9722,16 |
|  | элемент - прямая линия |
|  | расстояние - 12,54 м |
|  | Точка 253 Х=6150,97 У=9716,26 |
| Точка 255 | Х=6130,81 | У=9729,20 |
|  | элемент - прямая линия |
|  | расстояние - 11,50 м |
|  | Точка 254 Х=6139,90 У=9722,16 |
| Точка 256 | Х=6123,21 | У=9737,32 |
|  | элемент - прямая линия |
|  | расстояние - 11,12 м |
|  | Точка 255 Х=6130,81 У=9729,20 |
| Точка 257 | Х=6116,79 | У=9746,86 |
|  | элемент - прямая линия |
|  | расстояние - 11,50 м |
|  | Точка 256 Х=6123,21 У=9737,32 |
| Точка 258 | Х=6063,09 | У=9755,10 |
|  | элемент - прямая линия |
|  | расстояние - 54,33 м |
|  | Точка 257 Х=6116,79 У=9746,86 |
| Точка 259 | Х=6012,14 | У=9578,72 |
|  | элемент - прямая линия |
|  | расстояние - 183,59 м |
|  | Точка 258 Х=6063,09 У=9755,10 |
| Точка 260 | Х=6015,84 | У=9572,99 |
|  | элемент - прямая линия |
|  | расстояние - 6,82 м |
|  | Точка 259 Х=6012,14 У=9578,72 |
| Точка 261 | Х=6026,85 | У=9577,80 |
|  | элемент - прямая линия |
|  | расстояние - 12,01 м |
|  | Точка 260 Х=6015,84 У=9572,99 |
| Точка 262 | Х=6037,55 | У=9583,28 |
|  | элемент - прямая линия |
|  | расстояние - 12,02 м |
|  | Точка 261 Х=6026,85 У=9577,80 |
| Точка 249 | Х=6192,16 | У=9668,68 |
|  | элемент - прямая линия |
|  | расстояние - 176,63 м |
|  | Точка 262 Х=6037,55 У=9583,28 |

Квартал 48

| Точка 263 | Х=6629,21 | У=10239,29 |
| --- | --- | --- |
| Точка 263* | Х=6598,57 | У=10295,34 |
|  | элемент - прямая линия |
|  | расстояние - 63,88 м |
|  | Точка 263 Х=6629,21 У=10239,29 |
| Точка 264 | Х=6576,52 | У=10331,98 |
|  | элемент - прямая линия |
|  | расстояние - 42,76 м |
|  | Точка 263* Х=6598,57 У=10295,34 |
| Точка 265 | Х=6533,75 | У=10305,82 |
|  | элемент - прямая линия |
|  | расстояние - 50,14 м |
|  | Точка 264 Х=6576,52 У=10331,98 |
| Точка 266 | Х=6583,31 | У=10216,09 |
|  | элемент - прямая линия |
|  | расстояние - 102,51 м |
|  | Точка 265 Х=6533,75 У=10305,82 |
| Точка 263 | Х=6629,21 | У=10239,29 |
|  | элемент - прямая линия |
|  | расстояние - 51,43 м |
|  | Точка 266 Х=6583,31 У=10216,09 |

Квартал 49

| Точка 267 | Х=6747,34 | У=10009,49 |
| --- | --- | --- |
| Точка 268 | Х=6744,79 | У=10026,85 |
|  | элемент - прямая линия |
|  | расстояние - 17,55 м |
|  | Точка 267 Х=6747,34 У=10009,49 |
| Точка 269 | Х=6635,96 | У=10225,90 |
|  | элемент - прямая линия |
|  | расстояние - 226,86 м |
|  | Точка 268 Х=6744,79 У=10026,85 |
| Точка 270 | Х=6590,57 | У=10202,95 |
|  | элемент - прямая линия |
|  | расстояние - 50,86 м |
|  | Точка 269 Х=6635,96 У=10225,90 |
| Точка 271 | Х=6709,54 | У=9987,54 |
|  | элемент - прямая линия |
|  | расстояние - 246,08 м |
|  | Точка 270 Х=6590,57 У=10202,95 |
| Точка 267 | Х=6747,34 | У=10009,49 |
|  | элемент - прямая линия |
|  | расстояние - 43,71 м |
|  | Точка 271 Х=6709,54 У=9987,54 |

Квартал 50

| Точка 272 | Х=6897,55 | У=9899,40 |
| --- | --- | --- |
| Точка 273 | Х=6926,94 | У=9838,39 |
|  | элемент - прямая линия |
|  | расстояние - 67,72 м |
|  | Точка 272 Х=6897,55 У=9899,40 |
| Точка 274 | Х=7076,01 | У=9910,19 |
|  | элемент - прямая линия |
|  | расстояние - 165,46 м |
|  | Точка 273 Х=6926,94 У=9838,39 |
| Точка 275 | Х=7046,63 | У=9971,20 |
|  | элемент - прямая линия |
|  | расстояние - 67,72 м |
|  | Точка 274 Х=7076,01 У=9910,19 |
| Точка 272 | Х=6897,55 | У=9899,40 |
|  | элемент - прямая линия |
|  | расстояние - 165,47 м |
|  | Точка 275 Х= У=9971,20 |

Квартал 51

| Точка 276 | Х=7064,92 | У=9979,32 |
| --- | --- | --- |
| Точка 277 | Х=7094,03 | У=9918,87 |
|  | элемент - прямая линия |
|  | расстояние - 67,09 м |
|  | Точка 276 Х=7064,92 У=9979,32 |
| Точка 278 | Х=7256,21 | У=9996,98 |
|  | элемент - прямая линия |
|  | расстояние - 180,01 м |
|  | Точка 277 Х=7094,03 У=9918,87 |
| Точка 279 | Х=7228,95 | У=10053,56 |
|  | элемент - прямая линия |
|  | расстояние - 62,81 м |
|  | Точка 278 Х=7256,21 У=9996,98 |
| Точка 276 | Х=7064,92 | У=9979,32 |
|  | элемент - прямая линия |
|  | расстояние - 180,05 м |
|  | Точка 279 Х=7228,95 У=10053,56 |

Квартал 52

| Точка 280 | Х=7247,40 | У=10061,34 |
| --- | --- | --- |
| Точка 281 | Х=7274,22 | У=10005,65 |
|  | элемент - прямая линия |
|  | расстояние - 61,81 м |
|  | Точка 280 Х=7247,40 У=10061,34 |
| Точка 282 | Х=7434,34 | У=10082,77 |
|  | элемент - прямая линия |
|  | расстояние - 177,72 м |
|  | Точка 281 Х=7274,22 У=10005,65 |
| Точка 283 | Х=7399,55 | У=10155,02 |
|  | элемент - прямая линия |
|  | расстояние - 80,19 м |
|  | Точка 282 Х=7434,34 У=10082,77 |
| Точка 280 | Х=7247,40 | У=10061,34 |
|  | элемент - прямая линия |
|  | расстояние - 178,68 м |
|  | Точка 283 Х=7399,55 У=10155,02 |

Лесопарк

| Точка 284 | Х=6997,36 | У=10508,15 |
| --- | --- | --- |
| Точка 285 | Х=6909,86 | У=10653,03 |
|  | элемент - прямая линия |
|  | расстояние - 169,25 м |
|  | Точка 284 Х=6997,36 У=10508,15 |
| Точка 286 | Х=6878,82 | У=10634,05 |
|  | элемент - прямая линия |
|  | расстояние - 36,38 м |
|  | Точка 285 Х=6909,86 У=10653,03 |
| Точка 287 | Х=6852,96 | У=10509,76 |
|  | элемент - прямая линия |
|  | расстояние - 126,95 м |
|  | Точка 286 Х=6878,82 У=10634,05 |
| Точка 288 | Х=6860,69 | У=10496,84 |
|  | элемент - прямая линия |
|  | расстояние - 15,06 м |
|  | Точка 287 Х=6852,96 У=10509,76 |
| Точка 289 | Х=6933,54 | У=10475,32 |
|  | элемент - прямая линия |
|  | расстояние - 75,96 м |
|  | Точка 288 Х=6860,69 У=10496,84 |
| Точка 290 | Х=6954,88 | У=10485,65 |
|  | элемент - прямая линия |
|  | расстояние - 23,71 м |
|  | Точка 289 Х=6933,54 У=10475,32 |
| Точка 284 | Х=6997,36 | У=10508,15 |
|  | элемент - прямая линия |
|  | расстояние - 48,07 м |
|  | Точка 290 Х=6954,88 У=10485,65 |

## 2.7. Защита территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проведения мероприятий по гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности должны производиться в соответствии с положениями генерального плана города Липецка.

3. Технико-экономические показатели

| № п/п | Наименование показателей | Един. измер. | Существ. положен. | Проектное решение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Территория |
|  | Территория проектирования - всего | га | 162,4305 | 162,4305 |
| 1.1 | Территория жилых кварталов в красных линиях, всего: | га | - | 77,8332 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1.1 | Территория жилой застройки – всего: | га | - | 69,1846 |
| 1.1.2 | Территория общественных зданий | га | - | 1,1644 |
| 1.1.3 | Участок ДДОО на 180 мест | га | - | 1,2942 |
| 1.1.4 | Озелененные территории общего пользования | га | - | 6,0849 |
| 1.1.5 | Участки инженерных сооружений | га | - | 0,1051 |
| 1.2 | Территория общего пользования, всего: | га | - | 84,5973 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.2.1 | Участки общественных зданий | га | - | 4,3433 |
| 1.2.2 | Участок физкультурно-оздоровительного комплекса | га | - | 0,4637 |
| 1.2.3 | Участки объектов общегородского значения (культовое здание, бюро похоронных обрядов, ветеринарная лечебница, автосервис, коммунально-складская зона) | га | - | 6,0394 |
| 1.2.4 | Территория полей фильтрации | га | - | 0,5634 |
| 1.2.5 | Участки зеленых насаждений общего пользования и открытых спортивных сооружений | га | - | 30,8796 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | -озелененные территории общего пользования (лесопарк, детский спортивно-игровой комплекс, бульвары, кулуары) | га | - | 3,3214 |
|  | -зеленые насаждения специального назначения в охранных зонах ЛЭП | га | - | 8,0920 |
|  | -зеленые насаждения специального назначения в СЗЗ | га | - | 19,4662 |
| 1.2.6 | Участки инженерных сооружений | га | - | 0,8492 |
| 1.2.7 | Улицы, проезды | га | - | 41,4087 |
| 1.2.8 | Автостоянки (временного хранения) | га | - | 0,05 (в основном на территории улиц – 150 машино-мест) |
| 1.3 | Прочие территории | га | 162,4305 | - |
| 2. | Население |
| 2.1. | Численность населения | чел. | - | 2 730 |
| 2.2. | Средняя жилищная обеспеченность: | м2/чел. | - | 52,50 |
| 3. | Жилищный фонд |
| 3.1. | Общая площадь жилых домов – всего: | тыс. м2 общ. пл. | - | 143,4 |
| 3.2. | Новое жилищное строительство – всего: | / | - | 143,4 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | усадебная застройка | / | - | 143,4 |
|  | блокированная многоквартирная застройка | / | - | - |
| 3.3. | Существующий сохраняемый жилищный фонд | / | - | - |
| 4. | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания |
| 4.1. | Детское дошкольное общеобразовательное учреждение – всего | мест | - | 180 |
|  | на 1000 человек | / | - | 66 |
| 4.2. | Физкультурно-оздоровительный комплекс | м2 общ. площади | - | 1490 |
|  | на 1000 человек |  | - | 546 |
| 4.3. | Спортплощадки для занятий на открытом воздухе | объект площади | - | 12 |
| 4.4. | Комбинат бытового обслуживания населения | м2 общ. площади | - | 850 |
|  | на 1000 человек |  |  | 311 |
| 4.5. | Лечебные организации | м2 общ. площади | - | 1840 |
|  | на 1000 человек | / | - | 674 |
| 4.6 | Магазины | м2 торг. пл. |  | 1400 |
|  | на 1000 человек | / | - | 514 |
| 5. | Транспортная инфраструктура |
| 5.1. | Протяженность улично-дорожной сети, | км |  | 20,7 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | улиц в жилой застройке | км | - | 20,7 |
| 6. | Инженерное оборудование и благоустройство территории |
| 6.1. | Водоснабжение | тыс.м3/сут. | - | 1,10 |
| 6.2. | Водоотведение | тыс.м3/сут. | - | 0,87 |
| 6.3. | Электропотребление, в том числе: | МВт х ч/год | - | 15 255 |
| 6.4. | Газоснабжение, в том числе | млн.нм3/год | - | 43,34 |