Содержание:

Введение. ………………………………………………………..………....2

Раздел I. ЭКОЛОГО-ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ СИТУАЦИЯ

И ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ……………………....3

Раздел II.СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ………………………………………….….….  4

Раздел III. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ………………..5

Раздел IV. ПАРАМЕТРЫ ПЛАНИРУЕМОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

…………………………………………………………………………..…….5

Раздел V. ПРОЕКТНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО МЕЖЕВАНИЮ ТЕРРИТОРИИ ………………..………………….................................19

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ …………………….19

ПРИЛОЖЕНИЯ…………………………………………………………….22

• Техническое задание (приложение №2)на проектирование

ВВЕДЕНИЕ

Данный проект  выполнен на основании Постановления администрации города Липецка от 30.12.2013г. № 3082 «О подготовке документации по планировке территории (проекта планировки и проекта межевания) линейного объекта «Газоснабжение завода пластмассовых изделий в с. Косыревка» в границах города Липецка» в соответствии со Схемой границ территории (приложение №1) и  Техническим заданием (приложение №2) Департамента градостроительства и архитектуры администрации г. Липецка к Постановлению администрации города Липецка от 30.12.2013г. № 3082

Объектом проектирования является территория примерной площадью 5,2 га. Границы территории уточнены проектом.

Нормативная, правовая и методическая база:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации.

- СП 42.13330.2011 "СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений".

- Правила землепользования и застройки города Липецка.

- Приложение к постановлению главы города Липецка от 20.10.208г. №2593 Местные нормативы градостроительного проектирования города Липецка.

- «Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации» РДС 30-201-98.

- Постановление Госстроя РФ от 29.10.2002 №150 « Об утверждении Инструкции о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации».

- Свод правил по проектированию и строительству СП 42-101-2003
"Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб"

- СП 103-34-96 «Свод правил сооружения магистральных газопроводов. Подготовка строительной полосы»

- СП 34.13330,2010 «СНиП 2.05.02-85* «Автомобильные дороги»

Проектом предусмотрено определение параметров:

Обеспечение устойчивого развития территории, выделения элементов планировочной структуры, установления границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов.

В состав единого проекта планировки и межевания, согласно техническому заданию заказчика и норм ст.41 главы 5 Градостроительного кодекса РФ разрабатываются следующие виды документации:

1. проект планировки территории;

2. проект межевания территории.

Раздел I.

ЭКОЛОГО-ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ СИТУАЦИЯ И

ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

  - Положение проектируемой территории в структуре города

Участок проектируемого строительства расположен в границах городской черты, в западной части города, относящейся к Советскому округу. Участок имеет форму полосы, вытянутой с юго-востока на северо-запад вдоль улицы Юношеской.

Прилегающие территории относятся к зонам с особыми условиями использования:

- с юго-запада  – автодорога (проезжая часть) улицы Юношеской, зона размещения участка ТБО, зона промышленно-коммунальных объектов IV-V классов вредности (СЗЗ-100-50м), зона сооружений и коммуникаций индивидуального транспорта.

-с северо-запада – зоной производственных объектов I-II-III классов вредности (СЗЗ 1000-500-300м) и зоной зеленых насаждений специального назначения.

Все вышеперечисленные ограничения учитывались при проектировании.

1.2. Климатические характеристики района проектирования

Город Липецк находится во II климатическом районе.

Климат умеренно – континентальный.

Средняя годовая температура +5,1°С.

Зима умеренно холодная; средняя температура января -10°С.

Лето тёплое, средняя максимальная температура наружного воздуха наиболее жаркого месяца (июль) +25,9°С

Средняя температура июля +20°С.

Абсолютный максимум температуры воздуха +39°С.

Абсолютный минимум температуры воздуха -38°С.

Среднегодовая сумма осадков в виде дождя и снега 514 мм.

Число дней в году с осадками 165 .

Среднегодовая относительная влажность воздуха 76%.

Среднегодовая скорость ветра 4,4 м/с.

Преобладающее направление ветров:

ЮЗ и ЮВ ; зимой

СЗ и З ; летом

Снеговой район III.

Ветровой район II.

Гололедный район III.

Максимальное промерзание грунта 1,5 м.

Раздел II.

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ

2.1. Существующая застройка

Земельный участок линейного объекта свободен от застройки но пересекается автодорогам – выездами с территории промышленных зон и объектов на улицу Юношескую. Проектом предусматриваются мероприятия  для обеспечения проезда на промышленную территорию на период строительства линейного объекта.

2.2. Рельеф и ландшафт

Участок проектируемого района расположен на восточном склоне средне-русской возвышенности на северо-западной окраине города Липецка. Современный рельеф сформировался, главным образом, под влиянием эрозионных процессов, а также сформирован в результате хозяйственной деятельности. Рельеф поверхности участка работ имеет уклон в северо-западном направлении, абсолютная отметка площадки по устьям скважин 181,40 м-191,65 м.

2.3. Инженерно-геологические условия.

В геоморфологическом отношении участок изысканий приурочен к области водораздела р. Воронеж и р. Дон.

и.г.э. № 1 Насыпной грунт - чернозем, суглинок, щебень. Вскрыт скважинами №№1, 4, 5-6. Залегает с поверхности. Мощность 0,1 - 1,5 м. Выделен как неотъемлемая составляющая литологическая разность, но не как элемент, способный быть основанием для проектируемого сооружения. На основании этого элемент не изучался и в сводной таблице не приводится.

и.г.э. № 2 Почвенно-растительный слой Чернозем. Вскрыт скважинами №№2-3. Залегает с поверхности. Мощность 0,4 м. Выделен как неотъемлемая составляющая литологическая разность, но не как элемент, способный быть основанием для проектируемого сооружения. На основании этого элемент не изучался и в сводной таблице не приводится.

и.г.э. № 3 Верхнесреднечетвертичные отложения .Покровные отложения  Суглинок полутвердый, от темно-коричневого до светло-коричневого. Вскрыт всеми скважинами. Залегает с глубины 0,1 -1,5 м. Мощность 0,8 - 1,4 м.

и.г.э. № 4 Нижнечетвертичные отложения .Флювиогляциальные отложения  Суглинок тугопластичный, светло-коричневый, запесоченный. Вскрыт всеми скважинами. Залегает с глубины 1,2 -2,4 м. Мощность 0,5 - 2,2 м.

и.г.э. № 5   Песок средний, от светло-коричневого до оранжевато-желтого, средней плотности, средней степени водонасыщения, с линзами суглинка. Вскрыт скважинами №№2-3, 5-6. Залегает с глубины 1,6 м - 3,2 м. Вскрытая мощность 0,5 - 2,1 м.

Глубина промерзания по району - 1,32  м для суглинков и глин [8,16].

Суглинки полутвердые ИГЭ 3 по степени морозного пучения относятся к слабопучинистым грунтам, суглинки тугопластичные ИГЭ 4 - к среднепучинистым грунтам

Степень коррозионной агрессивности грунтов на глубине 1,5 м - высокая.

Блуждающие токи на участке не обнаружены.

2.4. Улично-дорожная сеть.

Проектирование улиц и внутриквартальных проездов проектом не предусматривается.

2.5. Памятники истории и культуры, археологии.

на прилегающих территориях отсутствуют памятники истории и культуры, археологии.

Раздел III.

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ

Проектируемый участок расположен в территориальных зонах с индексами:

П-1  -  Зона производственных объектов I-II-III классов вредности (СЗЗ – 1000-500-300 м).

С-2 - Зона зеленых насаждений специального назначения.

В соответствии с Правилами землепользования и застройки города Липецка утвержденными решением Липецкого городского Совета депутатов от 29.06.2010 г. №59 для зон П-1 и С-2 объекты инженерного обеспечения входят в перечень вспомогательные виды разрешенного использования территории. Изменение функционального назначения территории не требуется.

Раздел IV.

ПАРАМЕТРЫ ПЛАНИРУЕМОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

4.1 Сведения о линейном объекте.

Газопровод высокого  давления I категории с ШРП, газопровод среднего  давления  с ШРП ,газопровод низкого давления запроектирован   для  газоснабжения завода пластмассовых изделий расположенного по адресу: Липецкая область, Липецкий район, с.Косыревка, ул. Советская, 1в.

Для газоснабжения используется природный газ по ГОСТ 5542-87 g = 0,68 кг/нм³ с низшей теплотой сгорания Q = 33600 кДж/нм³  (8000 ккал/м³).

Объект строительства определен заданием на проектирование и включает в себя:

1этап (ПК0...ПК0+11,5;ПК01...ПК141...+10,0;ПК02...ПК12...+69,5;

ПК03...ПК03...+96,0):

- строительство  стального газопровода высокого давления Г4=0,8МПа,

протяженностью L =16,0 м;

- установку газорегуляторного пункта ГРПШ-03БМ-2У1 (ШРП №1) с основной и резервной  линиями редуцирования с регуляторами РДСК-50БМ;

- строительство  полиэтиленового газопровода среднего давления Г2= 0,3 МПа, протяженностью L =1390,0 м;

- строительство  стального газопровода среднего давления Г2=0,3МПа,  протяженностью L =17,0 м;

- установку газорегуляторного пункта ГРПШ-07-2У1(ШРП №2) с основной и резервной  линиями редуцирования с регуляторами РДНК-1000;

- строительство  полиэтиленового газопровода низкого давления Г1= 2,2 кПа, протяженностью L =271,0 м;

- строительство  стального газопровода низкого давления Г1=2,2 кПа,

протяженностью L =8,0 м;

- газоснабжение теплогенераторной АБК;

- установка двух воздухонагревателей "TECNOCLIMA TC 175-E /K" с

горелками фирмы  RIELLO R40 GS20.

2 этап (ПК04...ПК04...+2,0; ПК05...ПК05...+2,0):

- строительство  полиэтиленового газопровода низкого давления Г1= 2,2 кПа, протяженностью L =2,0 м;

- строительство  стального газопровода низкого давления Г2=2,2 кПа,

протяженностью L =8,0 м;

- установка двух воздухонагревателей "TECNOCLIMA TC 175-E/K" с

горелками фирмы  RIELLO R40 GS20.

Диаметры проектируемого газопровода приняты согласно расчетных данных  ( хранятся в архиве).

Врезка осуществляется в существующий подземный стальной газопровод высокого давления  Рmax=1,2МПа Ø219х7,0 по ГОСТ 10705-80, проложенный ранее к ГРП завода "Центролит" в районе пересечения газопроводом ул.Юношеской;

Давление в точке подключения Р=0,8МПа.

Врезка является газоопасной работой и производится по специальному плану, утверждаемому техническим  руководителем газораспределительной организации.

У места врезки  предусмотреть приямок размером 2,0 х 2,0 м.

В проекте применены трубы стальные электросварные   Ø57х3,5;Ø89х3,5 по ГОСТ 10704-91  имеющие сертификат качества завода изготовителя в  соответствии  с  СП 62.13330.2011 (  СНиП 42-01-2002 “Газораспределительные  системы”) и трубы полиэтиленовые  марки ПЭ80 "ГАЗ" SDR11  Ø63х5,8;Ø90х8,2 по   ГОСТ Р50838-2009, имеющих  сертификат  качества с  коэф.  прочности  не менее 2,6 .

Подземный газопровод выполнен из труб электросварных прямошовных по ГОСТ 10704-91 с "весьма усиленной" изоляцией из экструдированного полиэтилена в соответствии с ГОСТ 9.602-2005.

Газопровод проложить согласно продольного профиля ,выдержать

расстояние до верха трубы не менее 1,2м .

Надземные участки газопровода и конструкции опор окрасить двумя слоями масляной краски по ГОСТ 8292-85 по двум слоям грунтовки ГФ-021 по ГОСТ 25129-82 (для наружных работ).

В ПК0+11,5 проектом предусмотрена установка шкафного газорегуляторного  пункта   ГРПШ-03БМ-2У1 (ШРП №1) с основной и резервной  линиями редуцирования с регуляторами РДСК-50БМ.

Пропускная способность регулятора РДСК-50БМ  при  Рвх = 0,8 МПа  составляет Qmax  = 850,0 нм³ /ч ,Qтреб  = 101,84 нм³ /ч.

Давление на входе в ШРП №1 Р вх =0,8МПа.

Давление на выходе из ШРП №1    Рвых= 0,3МПа.

При пуско-наладочных работах обеспечить настройку  на:

- при Рвых =0,3МПа   ПЗК  - 0,375 МПа; ПСК  -0,345 МПа.

На территории завода (фасад Б-А АБК) проектом предусмотрена установка шкафного газорегуляторного  пункта   ГРПШ-07-2У1(ШРП №2) с основной и резервной  линиями редуцирования с регуляторами РДНК-1000  при  Рвх = 0,29 МПа  составляет Qmax  = 400,0 нм³ /ч ,Qтреб  = 101,84 нм³ /ч.

Давление на входе в ШРП №2 Р вх =0,29МПа.

Давление на выходе из ШРП №2    Рвых= 2,2 кПа.

При пуско-наладочных работах обеспечить настройку  на:

- при Рвых =2,2кПа   ПЗК  - 2,75 кПа; ПСК  -2,53 кПа.

На входе(выходе)  газопровода из земли перед ШРП №1  установить изолирующие соединения  на высоте 0,8 м (Ду50-2 шт).  Выполнить опору и ограждения шкафа (см. раздел АС).

Концы продувочного и сбросного газопровода вывести на расстоянии не менее 4 м от поверхности земли (нулевых отметок).Диаметры продувочных и сбросных газопроводов     соответствуют диаметрам штуцеров ГРПШ.

Молниезащиту ГРПШ выполнить в соответствии с т.с. 5.905-17.07.  Молниеотвод соединить токоотводом с заземляющим устройством,величина импульсного сопротивления которого должна быть не более 10 Ом.

На выходе газопровода перед ШРП №2 установить кран Ду50 с изолирующим соединением. ШРП №2 присоеденить к существующему контуру заземления АБК.

Концы продувочного и сбросного газопровода вывести на расстоянии 1,0 м выше крыши АБК.

Учет расхода газа запроектирован согласно технического задания

ООО "Газпром межрегионгаз Липецк” на коммерческий узел учета расхода газа. В котельной установить узел расчета расхода RVG-G 100 (Qmax=160,0 нм³/ч;Qmin=1,6 нм³/ч ; 1:100).

Устанавливаемое оборудование  :

-котлы  газовые водогрейные Baxi Slim 1.490 iN -2 шт.

Расход газа  на Baxi Slim 1.490 iN  составляет Q=5,72 нм³ /ч ,Qобщ=11,44 нм³ /ч.

-воздухонагреватели "TECNOCLIMA TC 175-E/K" с горелками фирмы  RIELLO R40 GS20- Q=22,6 м³/ч-4шт, Qобщ=90,4 м³/ч.

Общий расход газа составляет 101,84 нм³/ч.

Для аварийно-восстановительных работ на газопроводе в ПК0+4,5  проектом предусмотрена  подземная установка крана шарового  Ду50(1шт)   КШЦП 10с10п1, в ПК01+6,0   проектом предусмотрена  подземная установка крана шарового  Ду80(1шт)FRIALEN  из ПЭ, 1/4 оборота, SDR11    под ковер в исполнении под приварку согласно  технических решений  ОАО "ГИПРОНИИГАЗ"   ОАО "Росгазификация" , г.Саратов. Перед выполнением соединений  ковер следует обетонировать и установить  на утрамбованную песчаную подушку  из  среднезернистого   песка d = 150мм. Вокруг ковера устроить асфальто-бетонную отмостку, шириной 0,84м, с уклоном i=0,005, предохраняющую ковер от повреждений и  попадания атмосферных осадков.

На выходе газопровода из земли (ПК141+5,5;ПК12+2,0;ПК03+98,0;ПК04+2,0;ПК05+2,0)  установить  кран Ду50( 5 шт)  КШИ-50ф с изолирующим соединением. На вводе газопровода в теплогенераторную установить  кран Ду80( 1 шт)  КШИ-80ф с изолирующим соединением.

Герметичность кранов  по классу А(ГОСТ 9544-93).

Расстояние между пикетами принято 100м.

Проектируемый  стальной газопровод высокого, среднего, низкого давлений требует активной защиты от ЭХК (см. обоснование на л.ИОС5.6-2 ).

Для определения местонахождения газопровода на углах поворота трассы, местах изменения диаметра, установки арматуры и сооружений, принадлежащих газопроводу, а так-же на прямолинейных участках трассы (через 200-500 м) устанавливаются опознавательные знаки. На опознавательный знак наносятся данные о диаметре, давлении, глубине заложения газопровода, материале труб, расстоянии до газопровода, сооружения или характерной точки и другие сведения.

Опознавательные знаки устанавливаются на железобетонные столбики или металлические реперы высотой не менее 1,5 м или другие постоянные ориентиры.

По всей трассе газопровода   выполнить подсыпку толщиной 0,1м, подбивку тела  газопровода и засыпку газопровода песком (кроме пылеватого, мелкозернистого)  на 0,2м.

При монтаже воздухонагревателей "TECNOCLIMA TC 175-E/K"выполнить все требования завода-изготовителя.

Над воздухонагревателями "TECNOCLIMA TC 175-E/K" выполнить навес.

При работе землеройной и подъемной техники в зоне ЛЭП необходимо соблюдать требования п. 7.2.5.1 - 7.2.5.2 СНиП 12-03-2001.

После завершения строительства газопровод должен быть испытан на герметичность рабочим давлением согласно табл. 15, 16 СП 62.13330.2011.

Монтаж газопровода должен выполняться в соответствии с требованиями СП 62.13330.2011,"Правил безопасности систем газораспределения и газопотребления  "ПБ 12-529-03, СП 42-103-2003, СП 42-101-2003.

4.2. Планировочные ограничения

При пересечении газопровода с существующими подземными коммуникациями работы производить вручную в 2 м от них.

При прокладке газопровода выдержать расстояние при пересечении в свету не менее:

- с газопроводом, теплотрассой, кабелем связи, водопроводом, канализацией - 0,2м.

При прокладке трассы газопровода выдержать расстояние до зданий и сооружений не менее 10,0 м (для газопровода в.д. I категории); 4,0 м (для газопровода ср.д. );2,0 м (для газопровода н.д.), до стволов деревьев - 1,5м.

При прокладке газопровода выдержать расстояние до фундаментов опор ЛЭП до 1 кВ -1,0м, свыше 1 кВ  до 35 кВ - 5,0 м, свыше 35 кВ до 110 кВ -10,0 м.

4.3. Красная линия

Красные линии ул. Юношеская на участке проектирования задана проектом. Ширина улицы в красных линиях – 40,0м.

4.3. Параметры полосы отвода для размещения линейных объектов

Строительная полоса сооружения линейной части газопровода представляет собой линейно-протяженную строительную площадку, в пределах которой передвижными механизированными производственными подразделениями - колоннами, бригадами, звеньями - выполняется весь комплекс строительства трубопровода, в том числе:

Основные - строительные, строительно-монтажные и специальные строительные работы.

Вспомогательные - погрузка, транспортировка и разгрузка труб, изоляционных, сварочных и других материалов, оборудования, машин, механизмов, конструкций, изделий, деталей и др., обеспечивающих бесперебойное производство СМР;

Обслуживающие - контроль качества и безопасности производства СМР, обеспечение выполнения природоохранных мероприятий при выполнении основных и вспомогательных строительных процессов, техническое обслуживание и ремонт машин, механизмов, социально-бытовое обслуживание строителей, охрана материальных ценностей.

Земельный участок, предоставляемый для размещения газопровода низкого давления, выделяется из состава земель населённого пункта в краткосрочное пользование на период строительства трубопровода и представляет собой территорию вдоль запроектированной трассы, необходимую для выполнения комплекса подготовительных, земляных и строительно-монтажных работ, ограниченные условными линиями, проведенными параллельно осям трубопровода.

Использование земельных участков над проложенными газопроводами по назначению должно осуществляться землепользователями этих участков по обеспечению сохранности газопроводов.

Ширина и протяженность полосы отвода определяется в зависимости от назначения и категории земель вдоль трассы газопровода, материала и диаметра труб, способов их соединения и укладки, от физико-механических свойств грунтов и глубины заложения трубопровода, от способа и схемы обратной засыпки смонтированного трубопровода на основании исходных данных (см. табл. №4.3.1)

Перечень исходных данных приведён в табл. 4.3.1

Таблица 4.3.1

| № п/п | Наименование | Показатель |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Механизмы для разработки грунта при устройстве траншеи | Экскаватор одноковшовый ЭО-3311, оборудованный обратной лопатой с объемом ковша 0,4-0,65 м3 |
| 2 | Схема разработки траншеи | С передвижением экскаватора по оси траншеи и размещением отвала параллельно траншее |
| 3 | Форма сечения траншеи | Трапециидальный профиль |
| 4 | Форма сечения отвала | Треугольный профиль |
| 5 | Механизмы для обратной засыпки | Бульдозер |
| 1 | 2 | 3 |
| 6 | Способ обратной механизированной засыпки | С косо-поперечными параллельными проходами бульдозера |
| 7 | Материал труб | Ø57х3,5;Ø89х3,5 по ГОСТ 10704-91 |
|  |  | ПЭ80 "ГАЗ" SDR11 Ø63х5,8;Ø90х8,2 по ГОСТ Р50838-2009 |
| 8 | Способ и схема соединения труб | Контактная сварка встык и с помощью фитингов с закладными нагревателями с использованием передвижной и переносной сварочной установки |
| 9 | Способ укладки труб | Плетями, формируемыми из труб, соединяемые в плети на берме траншеи |

Земельный участок, необходимый для размещения объектов и сооружений инфраструктуры (ГРПШ, запорной арматуры, конденсатосборников, контрольных трубок) на проектируемом газопроводе выделяются из состава земель населённого пункта в бессрочное (постоянное) пользование балансодержателю линейного объекта. Во временное пользование отводятся земли под строительство газопровода, площадки и временные дороги вдоль трассы газопровода на период строительства. Потребность в земельных ресурсах для строительства и эксплуатации проектируемого газопровода определена на основании норм отвода земель СН 452-73 «Нормы отвода земель для магистральных трубопроводов» с учетом принятых проектных решений по строительству газопроводов и схем расстановки механизмов при строительстве газопровода.

4.4. Расчет полосы отвода земельного участка

Движение строительной техники и механизмов принято по существующим дорогам и в полосе отвода.

Строительство газопровода осуществляется в пределах технологической полосы отвода.

Расчёт полосы отвода приведён в табл. 4.4.1.

Таблица 4.4.1.

| № п/п | Наименование | Показатель |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Материал труб | Ø57х3,5;Ø89х3,5 по ГОСТ 10704-91 |
|  |  | ПЭ80 "ГАЗ" SDR11 Ø63х5,8;Ø90х8,2 по ГОСТ Р50838-2009 |
| 2 | Наружный диаметр Дн мм | Ø57; Ø63; Ø89; Ø90 |
| 3 | Способ укладки труб | Плетями |
| 4 | Способ соединения труб | Контактная сваркавстык с помощью фитингов с закладными нагревателями с использованием передвижной и переносной сварочной установки |
| 5 | Ширина траншеи по дну, bд, м | 0.7 |
| 6 | Глубина траншеи (осредненная), h, м | 1,6 |
| 7 | Ширина свободной зоны бермы, b б =0.2mh ≥1.0, м | 1.0 |
| 9 | Ширина защитной зоны участка сборки труб в плети, b эс , м | 1.0 |
| 10 | Ширина защитной зоны работы крана, bз.кр, м | 0.5 |
| 11 | Ширина полосы движения транспортных средств, bтр, м | 2.5 |
| 12 | Ширина защитной зоны движения транспортных средств, bз.тр, м | 0.5 |
| 13 | Ширина зоны отвала грунта в основании, b0, м | 2,4 |
| 14 | Ширина зоны перемещений бульдозера при обратной засыпке, bп, м | 3.5 |
| 15 | Ширина полосы отвода В= bд + 2bб + Дн + bэс + b з.кр +bтр + b з.тр +b0 + bп, = 0.7+2х1+0,1+1+0,5+2,5+0,5+3,8+3,5 | 14,5 |
|  | Площадь полосы отвода, га | 1,77 |

ПРИМЕЧАНИЕ: Из площади полосы отвода исключены земельные участки, находящиеся под строениями и въездом на территорию завода ТБО.

Ширина постоянной полосы отвода принята 5,0м, в полосу отвода включены охранные зоны ШРП – ширина 10,0м.

4.5. Перечень пересечений газопровода низкого давления

с другими линейными объектами и искусственными  сооружениями

Проектируемый участок газопровода пересекает существующие кабели связи и водопровод.

Расстояние в свету по вертикали при пересечении газопроводов с кабелями связи не менее 0,5 м, при пересечении с водопроводом – не менее 0.2 м. Полиэтиленовый газопровод  при пересечении заключается в футляр из полиэтиленовой трубы ГОСТ Р 50838-95 длинной не менее 4.0 м (по два метра в стороны от пересечения).

Для предотвращения повреждения в период эксплуатации полиэтиленового газопровода при производстве земляных работ предусмотрена укладка сигнальной ленты, предупреждающей о прохождении на данном участке полиэтиленового газопровода, которая укладывается вдоль трассы газопровода из полиэтиленовых труб. Сигнальная лента должна быть шириной не менее 0.2 м с несмываемой надписью «Огнеопасно! Газ» на расстоянии менее 0,2м от верхней образующей газопровода. На участках пересечений полиэтиленового газопровода с подземными коммуникациями лента должна быть уложена вдоль газопровода дважды на расстояние не менее 0.2 м между собой и на 2.0 м в обе стороны от пересекаемого сооружения.

Все работы по строительству газопровода на пересечении с инженерными коммуникациями (для надземного газопровода – установка опор) производить только на основании письменных разрешений организаций, эксплуатирующих данные коммуникации, под непосредственным надзором представителей организаций.

До начала производства работ необходимо уточнить местоположение всех подземных коммуникаций с помощью  трассоискателя  и шурфовки.

Земляные работы в местах пересечения с подземными коммуникациями выполнять вручную на расстоянии 2,0м до и после пересечения без применения ударных механизмов.

Все пересечения проектируемого газопровода с инженерными коммуникациями приведены в таблице 4.5.1.

Таблица 4.5.1.

| № п/п | Наименование и назначение пересекаемого линейного объекта и его основные характеристики | Привязка точки пересечения к начальной точке | Расстояние в свету по вертикали между пересекающимися линейными объектами | Сведения о необходимых мероприятиях по защите пересекаемого линейного объекта | Владелец сооружения (коммуникаций) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Проектн. | Нормиру-емое |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Газопровод в.д. Ø200 гл. -1,7 м | ПК0ı+13,4 | 0.5м | 0.35 м | Не требуется |  |
| 2 | Водопровод Ø300 гл. -2,0 м | ПК0ı+17,6 | 0.8 м | 0.2 м | Не требуется |  |
| 3 | Канализация Ø250 гл. -2,6 м | ПК0ı+33,6 | 1,4 м | 0.2 м | Не требуется |  |
| 4 | Канализация Ø250 гл. -2,6 м | ПК0ı+34,4 | 1,4 м | 0.2 м | Не требуется |  |
| 5 | Кабель связи гл.-0,8 м | ПК0ı+51,3 | 0.4 м | 0.5 м | футляр на кабель |  |
| 6 | ВВ электро.кабель гл. -0,8 м | ПК0ı+69,6 | 0.4 м | 0.5 м | футляр на кабель |  |
| 7 | КанализацияØ200 гл. -2,6 м | ПК1ı+40,1 | 1,4 м | 0.2 м | Не требуется |  |
| 8 | КанализацияØ200 гл. -2,6 м | ПК1ı+41,0 | 1,4 м | 0.2 м | Не требуется |  |
| 9 | ВодопроводØ150 гл. -1,8 м | ПК1ı+54,4 | 0,6 м | 0.2 м | Не требуется |  |
| 10 | КанализацияØ300 гл. -2,6 м | ПК1ı+61,6 | 1,4 м | 0.2 м | Не требуется |  |
| 11 | КанализацияØ300 гл. -2,6 м | ПК1ı+64,7 | 1,4 м | 0.2 м | Не требуется |  |
| 12 | Канализация напорная Ø200гл. -2,2 м | ПК1ı+69,8 | 1,0 м | 0.2 м | Не требуется |  |
| 13 | Канализация напорная Ø150 гл. -2,2 м | ПК2ı+21,2 | 1,0 м | 0.2 м | Не требуется |  |
| 14 | Канализация напорная ПЭØ225 гл. -2,1 м | ПК2ı+100,3 | 0.9 м | 0.2 м | Не требуется |  |
| 15 | Канализация напорная ПЭ Ø225 гл. -2,1 м | ПК2ı+102,0 | 0.79м | 0.2 м | Не требуется |  |
| 16 | Электрокабель. -0.6 м | ПК3ı+13,5 | 0.6 м | 0.5 м | футляр на кабель |  |
| 17 | ВОЛС гл. -1,2 м | ПК3ı+58,0 | 0.4 м | 0.5 м | футляр на кабель |  |
| 18 | Шламопровод Ø150 гл. -2,2 м | ПК3ı+66,8 | 1,0 м | 0.2 м | Не требуется |  |
| 19 | Водопровод Ø 150 гл. -2,2 м | ПК3ı+82,6 | 1,0 м | 0.2 м | Не требуется |  |
| 20 | ВОЛС гл.-1,2 м | ПК3ı+100,0 | 0.5 м | 0.5 м | футляр на кабель |  |
| 21 | ВОЛС гл.-1,2 м | ПК4ı+6,6 | 0.5 м | 0.5 м | футляр на кабель |  |
| 22 | ВОЛС гл.-1,2 м | ПК4ı+58,4 | 0.5 м | 0.5 м | футляр на кабель |  |
| 23 | ВОЛС гл.-1,2м | ПК5ı+81,8 | 0.5 м | 0.5 м | футляр на кабель |  |
| 24 | ВОЛС гл.-1,2 м | ПК5ı+87,9 | 0.5 м | 0.5 м | футляр на кабель |  |
| 25 | ВОЛС гл.-1,2 м | ПК5ı+88,9 | 0.5 м | 0.5 м | футляр на кабель |  |
| 26 | ВОЛС гл.-1,2 м | ПК7ı+19,9 | 0.5 м | 0.5 м | футляр на кабель |  |
| 27 | Канализация ливневая Ø500 гл.-1,75 м | ПК7ı+22,0 | 0.55 м | 0.2 м | не требуется |  |
| 28 | ВОЛС гл.-1,2 м | ПК7ı+27,0 | 0.5 м | 0.5 м | футляр на кабель |  |
| 29 | ВОЛС гл.-1,2 м | ПК7ı+27,9 | 0.5 м | 0.5 м | футляр на кабель |  |
| 30 | Канализация ливневая Ø1000 гл.-1,75 м | ПК7ı+40,3 | 0.55 м | 0.2 м | не требуется |  |
| 31 | Канализация ливневая Ø1000 гл.-5,30 м | ПК7ı+43,0 | 4,1 м | 0.2 м | не требуется |  |
| 32 | Электрокабель гл.-0,8 м | ПК7ı+49,1 | 0.4 м | 0.5 м | футляр на кабель |  |
| 33 | ВОЛС гл.-0,8 м гл.-1,2 м | ПК7ı+60,4 | 0.5 м | 0.5 м | футляр на кабель |  |
| 34 | ВОЛС гл.-0,8 м гл.-1,2 м | ПК8ı+17,2 | 0.5 м | 0.5 м | футляр на кабель |  |
| 35 | ВОЛС гл.-0,8 м гл.-1,2 м | ПК9ı+8,4 | 0.5 м | 0.5 м | футляр на кабель |  |
| 36 | Теплосеть гл.-1,5 м | ПК9ı+18,2 | 0.3 м | 0.2 м | футляр на газопровод |  |
| 37 | ВВ электрокабель гл.-0,8 м | ПК10ı+73,1 | 0.4 м | 0.5 м | футляр на кабель |  |
| 38 | ВОЛС гл.-1,2 м | ПК11ı+33,4 | 0.5 м | 0.5 м | футляр на кабель | СМУР г. Воронеж |
| 39 | ВОЛС гл.-1,2 м | ПК12ı+90,5 | 0.5 м | 0.5 м | футляр на кабель |  |
| 40 | 3 каб.ВОЛС гл.-0,8 м | ПК13ı+45,9 | 0.5 м | 0.5 м | футляр на кабель | МТС |
| 41 | ВОЛС гл.-1,2 м | ПК13ı+58,0 | 0.5 м | 0.5 м | футляр на кабель | Роснефть |

Все пересечения проектируемого газопровода с автодорогами и сооружениями приведены в таблице 4.5.2.

Таблица 4.5.2.

| № п/п | Наименование пересекаемого объекта | Глубина заложения газопровода | Привязка точки пересечения с краем проезжей части | Сведения о необходимых мероприятиях по защите пересекаемого линейного объекта | Владелец сооружения (коммуникаций) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Начало. | Конец |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Автодорога | 1,5 м | ПК0ı+41,4 | ПК0ı+50,0 | Футляр на газопровод |  |
| 2 | Автодорога | 1,5 м | ПК1ı+3,4 | ПК1ı+12 | Футляр на газопровод |  |
| 3 | Автодорога | 1,5 м | ПК2ı+7,0 | ПК2ı+14 | Футляр на газопровод |  |
| 4 | Въезд на тер-рию завода ТБО | 1,5 м, | ПК3ı+3,5 | ПК3ı+96,0 | Футляр на газопровод |  |
| 5 | Автодорога | 1,5 м | ПК9ı+85,3 | ПК10ı+6,7 | Футляр на газопровод |  |

4.5. Решения по организации рельефа трассы

и инженерной подготовке территории

Рельеф местности спокойный с незначительными перепадами.

Абсолютные отметки поверхности земли по трассе изысканий изменяются от 349,2 м (скв.№1) до 357,2 (скв. № 8) Перепад высот по всей трассе составляет 8,0 м.

Планировка трассы включает в себя расчистку трассы от зелёных насаждений, мусора и снега, и производится с таким расчетом, чтобы после выемки грунта при рытье траншеи оставалась спланированная полоса для размещения на ней сварочного оборудования, проезда автотранспорта и передвижения строительных машин. Ширина спланированной полосы должна составлять не менее 1,5 м.

Временные дороги для проезда строительных и транспортных машин следует устраивать однополосными с необходимым уширением в местах разворотов, поворотов и разъездов. Разъезды целесообразно устраивать на расстоянии прямой видимости, но не более чем через 600 м.

Земляные работы заключаются в рытье траншей под трубы газопровода. Размеры и профили траншеи установлены проектом в зависимости от диаметра труб газопровода, характеристики грунтов, гидрогеологических, температурных и других условий.

Ширина траншеи принимается с учетом требований нормативных документов и должна быть не менее Dе + 300мм.

Глубина прокладки газопровода в средне пучинистых грунтах предусмотрена не менее 1,5 м до верха трубы.

Траншеи под трубопровод отрываются трапециидального профиля. В тех случаях, когда в траншее необходима работа людей (места размещения оборудования для выполнения переходов под дорогами, стыковки отдельных участков газопровода и пр.), устраивают местные уширения траншеи (приямки), при необходимости придавая их стенкам наклонный профиль (откосы принимаются по СНиП III-4-80 и СНиП III-42-80 в зависимости от глубины заложения и категории грунтов).

Разработку траншей под полиэтиленовый газопровод следует выполнять механизированным способом с помощью роторных или одноковшовых экскаваторов в зависимости от характера грунта. Выброс грунта осуществлять в одну сторону, при этом желательно, чтобы отсыпанный грунт располагался с той стороны траншеи, откуда возможен приток дождевых и талых вод.

Проектом предусмотрена укладка трубы на основание из песка толщиной не менее 10 см, и обратная засыпка песком на высоту не менее 20 см над верхней образующей газопровода.

Засыпку трубопровода до проектных отметок производить после его испытания на прочность и герметичность. Засыпку газопровода выполняют грунтом с отвала, который бульдозером ссыпается на слой присыпки. Предварительно грунт вокруг трубопровода послойно уплотняют трамбованием.

Особое внимание при трамбовании необходимо уделить установке тройниковых ответвлений и седловых отводов. В этих местах грунт рекомендуется уплотнять с замачиванием, чтобы предотвратить усадку грунта и деформирование труб.

Строительными нормами предусматривается обязательная рекультивация земель. Поэтому после засыпки газопровода его уплотняют многократными проходами гусеничных тракторов. По уплотненному грунту укладывают и разравнивают ранее снятый плодородный слой.

Решения по вертикальной планировке площадок под ШРП предусматривают:

- максимальное приближение к существующему рельефу;

- наименьший объем земляных работ;

- минимальное перемещение грунта в пределах осваиваемых территорий.

Поверхностный водоотвод предусматривается на рельеф.

4.5 Сведения о радиусах и углах поворота, длине прямых и криволинейных участков, продольных и поперечных уклонах

Полиэтиленовый подземный газопровод низкого давления принят из труб ПЭ80 SDR11 ГАЗ по ГОСТ Р50838-95 с коэффициентом запаса прочности не менее 2,5.

Углы поворота трассы  1200-1700 полиэтиленового газопровода выполняются путем упругого изгиба трубы радиусом не менее 25 наружных диаметров трубы, углы поворота 900-1200 выполняются с помощью литых отводов из полиэтилена заводского изготовления.

Вдоль трассы подземного газопровода предусмотрена установка опознавательных знаков для определения места расположения трубы, с помощью привязки к зданиям, каменным оградам. Знаки установлены в местах поворота трассы и через каждые 200,0м на прямолинейных участках. Опознавательные знаки следует размещать справа по ходу газа на расстоянии 1,0 м от газопровода. На опознавательных знаках указывается расстояние от газопровода, глубина его заложения и телефон аварийной диспетчерской службы.

Прокладка газопровода выполнена с уклоном не менее 2 %0.

Сведения о радиусах и углах поворота, длине прямых и криволинейных участков, продольных и поперечных уклонах представлены в графической части проекта.

4.6. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций

Проект разработан с соблюдением всех норм и требований СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство». Планировка и застройка городских и сельских поселений» без какого-либо отступления от них.

Возникновение чрезвычайных ситуаций на запроектированной газопроводе маловероятно, но полностью не исключено. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций предусмотрены при проектировании и строительстве сети газопровода, а также в организации контроля над его состоянием в процессе эксплуатации.

Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций на газопроводе в период его эксплуатации заключаются в основном в организации постоянного контроля над состоянием газопровода, проведением технического обслуживания и плановых ремонтных работ специализированными бригадами или звеньями.

Разработка мероприятий выполнена в соответствии требований СП 11-107-98 Порядок разработки и состав раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» проектов строительства.

4.7. Охрана окружающей среды

Раздел выполнен на основании Закона РФ «Об охране окружающей природной среды» №7-ФЗ от 10.01.2008г.

При выявлении и оценке факторов негативного воздействия проектируемого объекта на окружающую среду в процессе его строительства и эксплуатации использованы рекомендации «Практического пособия к СП 11-101-95 по разработке раздела «Оценка воздействия на окружающую среду» (ГП «ЦЕНТРИНВЕСТПРОЕКТ» М., 1998г.).

Проектируемый объект предназначен для газоснабжения. Указанный технологический процесс является экологически чистым: отходы, вредные выбросы в атмосферу, промышленные и ливневые стоки отсутствуют.

В соответствии с санитарными правилами «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (СанПиН № 2.2.1/2.1.1.1200-03

Воздействие проектируемого объекта на окружающую среду выражается в использовании земель, необходимых для его сооружения. Почвенный слой удаляется и складируется в непосредственной близости и используется для восстановительных мероприятий на месте строительства.

После завершения строительства площадки для складирования материалов должны быть приведены в состояние, в котором они находились до начала строительства, т.е. необходимо убрать весь строительный мусор и провести работы по восстановлению нарушенного плодородного почвенного слоя либо с использованием снятого при рытье котлованов почвенного слоя либо завести новый плодородный грунт.

Раздел V. ПРОЕКТНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО МЕЖЕВАНИЮ ТЕРРИТОРИИ

5.1. Основные технико-экономические показатели проекта межевания

| № пп | Наименование показателей | Ед. измер. | Проектные предложения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Территория в границах проекта (всего) в том числе: | га | 5,2 |
|  | Территории, подлежащие межеванию |  |  |
|  | Полоса временного отвода на период строительства |  | 1,77 |
|  | Полоса постоянного отвода на период эксплуатации |  | 0,76 |
|  | Сервитуты | м2 | 1564,6 |

5.2. Планировочные ограничения, предложения по установлению сервитутов

Планировочные ограничения на территории разработки проекта межевания представлены техническими зонами инженерных коммуникаций.

Технические зоны инженерных коммуникаций - территории, предназначенные для эксплуатации подземных и надземных инженерных коммуникаций, определяющие (в соответствии со СНиП 2.07.01-89*) минимальный отступ от коммуникаций до фундаментов зданий и сооружений.

В пределах технической зоны запрещается строительство зданий и сооружений.

Приняты следующие размеры технических зон (расстояние откладывается от оси коммуникации в обе стороны):

• водопровод и напорная канализация – 5 м;

• самотечная канализация – 3 м;

• газопровод низкого давления (до 0,005 МПа) – 2 м;

• газопровод высокого давления (от 0,3 МПа до 0,6 МПа) – 7 м;

• тепловые сети - – 2 м (откладывается от наружной стенки канала);

• силовые кабели всех напряжений и кабели связи – 0,6 м;

Непосредственные подключения отдельных объектов к инженерным сетям (и соответственно определение локальных технических зон) будут выполнены на последующих стадиях проектирования.

Сервитут - право ограниченного пользования чужим объектом недвижимого имущества, например, для прохода, прокладки и эксплуатации необходимых коммуникаций и иных нужд, которые не могут быть обеспечены без установления сервитута. Сервитут как вещное право на здание, сооружение, помещение может существовать вне связи с пользованием земельным участком.

Для собственника недвижимого имущества, в отношении прав которого установлен сервитут, последний выступает в качестве обременения (Федеральный закон «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» от 21.07.1997 г. №122-ФЗ (ред. от 18.07.2006 г.).

При установлении границ публичных сервитутов предусмотрено обеспечение прав других лиц на пользование необходимыми для них объектами в границах земельного участка:

- частями наземного и подземного пространства, занятыми или предназначенными для размещения магистральных инженерных коммуникаций;

- пешеходными проходами и проездами к объектам, расположенными за пределами участка, если иной доступ к ним невозможен.

В настоящем проекте межевания предлагается установление публичных сервитутов на участки для прокладки инженерных коммуникаций общего пользования в границах их технических зон и публичных сервитутов для прохода и проезда через земельный участок.

Распределение площадей земельных участков, предполагаемых к временному занятию на период строительства линейного объекта приведены в таблице 5.2.1.

Таблица5.2.1

| №№ П.П. | Кадастровый номер земельного участка | Всего в границах земельных участков: |
| --- | --- | --- |
|  |  | площадь сервитута, кв.м. | под строительство, кв.м. | под эксплуатацию, кв.м. |
| 1 | №48:20:0011001:188:ЗУ1 | 205,6 | 565,0 | 205,6 |
| 2 | №48:13:1550901:17:ЗУ2 | 1359,0 | 3900,0 | 1359,0 |
| Итого по проектируемому объекту: | 1564,6 | 4465,0 | 1564,6 |

В границах территории проектирования линейного объекта, подлежащей межеванию  выделен 1 участок под размещение ЩРП-1

Ведомость проектируемых участков приведена в таблице5.2.2.

Таблица5.2.2

| Основной вид использования | № участка | Площадь, кв.м. |
| --- | --- | --- |
| размещение зданий и сооружений инженерной инфраструктуры | ЗУ №1 | 168,49 |

ПРИЛОЖЕНИЯ